# 热能动力设备的检修技术探讨论文_文鹏

（青海益和检修安装有限公司 青海西宁 810100）

摘要：电力能源作为我国重要的能源之一，它的发展直接关系国家经济和社会的发展与进步，近年我国的电力行业发展已形成了一定的规模。由于我国的发电方式主要是火力发电，而热能动力装置作为火力发电的重要构成部分，在火力发电中，必须要强化对热能动力装置的维护与检测，保障其能处于正常的工作状态。本文主要分析了热能动力设备的检修技术。

关键词：热能动力；设备；检修技术

引言：

热能动力装置的功能是将煤炭燃烧释放的热能转化为机械能，然后驱动发电机产生电能。整套装置中包含多种设备，例如汽轮机动力、内燃机、燃气轮机等。各种设备之间相互配合，共同确保热能动力转换。当其中部分设备出现故障后，将会导致热能动力装置无法正常运行，不仅影响了火力发电厂各项工作的正常开展，而且也对现场技术人员的健康安全构成了威胁。

一、火力发电厂热能动力装置的检修

热能设备由于受到设备运行环境、操作人员素质等影响，采取有效的检测对策，能够及时采取有效措施将相关问题消灭在萌芽状态，加强检测与维护，避免故障出现，有效确保热电设备处于良好性能和工作状态。在整个运行过程中，锅炉发电的作用也是无可替代的。相关的技术工作者只要遵循锅炉的操作说明即可。不过为了确保发电厂的安全生产，相关技术工作者要对受损的设备予以维修，为热力设备的安全运转提供技术支持。

（一）保障操作的规范性

为进一步保障热能动力设备的稳定运行，相关工作人员需要提前做好准备工作二比如锅炉操作运作前的检测工作，炉膛、燃烧器、点火装置等相关设备的准备工作二操作人员还需要保证锅炉水位是否正常，避免水位过低或者过高影响操作效率。

（二）定期清扫锅炉

确保锅炉的整齐清洁，只有清洁的机身才能确保锅炉的良好运行，如果锅炉齿轮被杂物覆盖，那么很有可能会发生意想不到的危险。相关的技术工作者只有对这些细小的部位检查全部做到位，才能确保锅炉的良好运行，同时也能从根本上提高锅炉的使用年限。

二、热能设备运行状态检修

（一）本体实时状态检修

要想有序地展开没备检修工作，需要工作人员正确把握设备状态以及状态变化规律。另外，相关技术工作人员还需要提高自身的技术水平，运用先进在线诊断技术加强对热能设备的诊断与维修工作，为进一步提高整个发电机组的工作效率提供保障。

（二）管道实时状态检修

管道作为热能设备主体部分，管道状态是影响热能设备安全稳定运行的关键因素。因此工作人员需要运用科学化和系统化的诊断技术及时检修和维护管道设备、评估结果。任何一个部件出现故障都会直接影响热能设备的安全与稳定。除此之外，影响火力发电设备安全稳定运行又一因素是闭环系统。因此动力设备相关工作设计人员需要全方位、多角度地考虑管道运行状态以及热能材料燃烧状况。比如影响管道工作效率的两大因素为温度和工作压力，工作人员需要对管道的温度和工作压力状况进行详细分析和记录。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随着社会经济的快速发展以及现代信息技术发展脚步的加快，工作人员需要有效利用计算机作为数据处理与分析的载体，在技术方面给予支持，进一步确保热能设备管道状态的良好以及相关数据的精确性。

三、热能动力设备检修的关键点

（一）热能设备装置的部件

首先，要对热能设备装置的运行状态进行了解，分析出该设备的故障点，以此来确定出一个检修方式，避免在使用该热能设备的过程中，其内部的元件出现松动的现象，进而发生一系列的不良反应；其次，要注重检修方式的选择，依据先前检测出的故障点，进行诊断，选择和其相匹配的施工方式，以此来减少热能设备发电的费用支出情况，提高其设备的安全以及稳定程度，让其可以可靠的运行，定期的对其进行检修处理，以此来提高热能设备的使用程度；最后，要对人呢过设备进行监测和养护，落实好相应的检修制度，改善热能设备的状态，在进行检修以及养护的过程中，还要注重计划的调整，发现问题，及时调整其施工方案。

（二）定期检修、预测、评估

在热能动力设备的整个检修环节，实现热能向机械能转换是其核心部分。实现热能向机械能转换的关键步骤是检测锅炉运行系统是否处于一个良好的运行状态，并针对锅炉的运行装置检测其运行质量，确保锅炉装置的稳定运转。就火力发电厂锅炉装置的维护工作角度而言，工作人员需要在维修和年检之后，在检修和维护锅炉运行状态的同时记录热能动力装置出现故障的部分，维修人员针对故障问题及时处理，提高设备运行整体质量。就检修原则角度而言，在火力发电厂给水泵装置的检测过程当中，严格遵循配置方式，做好锅炉系统出现运行故障的维护工作。

（三）测试泵维护

首先，去掉轴承的末端，用游标卡尺测量轴的长度。使用总窜动量和动量的圆盘转子平衡测试结果，防止事故，可用于填充或调整动量平衡的方式，测试平衡盘磨损的程度时，需要根据磨损程度决定是否需要修复。其次，要检测出空心的轴和轴的组合，其密实小于0.5厘米。如果瓦片与轴颈之间的间隙达到0.1-0.15mm，如果满足，则满足水泵结构的要求。测试轴顶部的间隙。第三，检测轴弯曲度是否符合要求，给水泵轴弯曲试验，内部需要轴套筒和叶轮等零件，用千分表来检测转动泵轴震动后，得到曲率、轴弯曲的规定标准小于0.2mm。

（四）热能设备的保养以及养护

检修人员对热能设备的保养及养护工作可按照如下方式进行：其一，检修人员需每天将润滑剂添加至滑动部分，同时对水位计进行冲洗，将该部分中的杂物排除。其二，检修人员需每周监测燃气管路系统当中是否存在泄漏现象，进行检漏实验。其三，每隔半年，检修人员便需保养设备当中的水位电极，同时确认设备内部部件是否存在松动的现象。其四，检修人员需定期利用湿法对锅炉实施保养，以延长设备的使用寿命。

四、结束语

热能动力设备的健康运行，对于确保火力发电厂高质量发电提供了必要的支持。随着使用时间的延长，或是养护工作不到位等因素的影响，热能动力设备不可避免会出现一些问题。这就要求技术人员一方面要树立责任意识，严格执行本厂的检修计划，定期做好检修工作；另一方面又要在检修过程中注重采用一定的技术手段，提高检修的成功率。只有双管齐下，才能最大限度的保证热能动力设备的稳定运行，维护火力发电厂的经济效益。

参考文献：

[1]柳俊峰.关于热能动力设备的检修技术研究[J].信息系统工程,2016(5期):51-51.

[2]杨玺磊.关于热能动力设备的检修技术研究[J].中国高新区,2017(13):105.

论文作者:文鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bcb777b0ea4869ffcf3ec62b.html