# 房屋建筑主体结构工程质量监理要点陆垵伸论文_陆垵伸

摘 要：在房屋建筑工程中，主体结构施工较为复杂，容易产生各种质量问题。本文从房屋建筑主体结构工程质量监理的必要性出发，分析了房屋建筑主体结构工程质量控制存在的主要问题，提出了质量监理的要点，以供同业者参考。

关键词：房屋建筑 主体结构 监理

在房屋建筑工程中，主体结构工程的质量尤为关键，直接关系到整个建筑施工能否如期完成，也影响到整个工程的质量。而主体结构的施工受到技术、人员、环境等多方面因素的影响，其质量控制往往会出现一些问题。为了减少质量缺陷，建筑企业应当委托专业的监理机构开展有效的监理工作，以确保设计方案在施工过程中得到体现，从而提升工程建设质量。监理人员应当细致分析质量问题产生的原因，并有针对性地采取质量管控措施。

1 房屋建筑主体结构工程质量监理的必要性

房屋建筑的监理重点在于对施工的质量、时间进度以及成本等方面进行管控。而在主体结构工程方面，监理人员的职责主要是控制主体结构的质量，对工程建设所涉及的不同环节进行监测，以防止出现错误和偏差。做好质量监理工作，不仅有利于提升工程质量，而且有助于改善施工企业的经济效益。

相对于其他部分的施工而言，主体结构施工较为复杂，涉及到不同的工种和工序。如果其中一个环节出现问题，就有可能对整个主体结构工程产生不利的影响，甚至危及房屋建筑的安全性。因而在工程施工过程中应当采用切实有效的监理方式，对其中模板结构、混凝土结构以及钢筋结构的施工质量加以严格管控，以确保其质量符合技术要求。但从当前来看，不少建筑企业尚未意识到主体结构工程质量监理的重要意义，没有开展科学、规范的监理工作，监理有时候仅仅是走过场而已，这就难以发挥监理工作的作用，不能保证工程完成后主体结构的稳定性。因此，企业应当充分认识到质量监理的必要性，深入分析工程建设中可能产生的各种质量问题，提高监理控制的效果。

2 房屋建筑主体结构工程质量控制问题

2.1 模板结构工程质量问题

对于模板结构工程而言，实践中主要存在以下质量问题：模板施工没有按照技术要求操作，拆模支模不规范。由于现浇混凝土缺少设计模板，就会造成其结构强度和刚度无法满足工程设计的要求。而且，如果未能根据规范开展同步模板验收工作，未根据施工方案有效加固墙柱模板的顶部底部，都可能对工程的质量造成严重的负面影响。在支模作业环节中未进行起拱，时常会造成预埋件和预埋孔洞的遗漏现象。由于模板施工质量不符合要求，因而拆模环节无法进行优化控制。有的施工人员为了确保工程能够如期完成，提早进行拆模，造成了混凝土棱角的损坏。这些不规范的施工操作都会造成主体结构工程质量的下降。

2.2 混凝土结构问题

混凝土结构的质量问题主要包括裂缝和麻面两种情况。在混凝土施工中，裂缝问题时常发生。而裂缝又可以分为两类：第一类是变形裂缝，因为气温的升高或降低，引起混凝土内部产生涨缩状况，并造成裂缝。第二类则是应力裂缝。当混凝土逐渐变为固化状态时，由于缺少水分，因而就会产生混凝土体积变小的情况，造成其内部应力的产生，从而形成裂缝。在工程进行中，如果混凝土产生裂缝，施工企业就应当及时发现这一问题产生的源头，并通过有效的手段进行解决。混凝土麻面指的是混凝土形成粗糙面。如果产生这一问题，就会造成混凝土内部的钢筋暴露现象，从而对稳定性产生不利影响。这一问题产生的原因有多种：第一，混凝土振捣不充分或者振捣的时候存在气泡等。第二，在使用灌浆方式填补裂缝的时候，有可能产生漏浆情况，若未及时进行处置，就会产生麻面。第三，混凝土模板表面如果存在砂浆或者水泥等杂物，在拆模之时，砂浆或者水泥将会造成表面的损坏，从而产生麻面。

2.3 钢筋结构工程质量问题

造成钢筋结构工程质量问题的原因主要在于以下方面：施工中所选择的钢筋质量没有达到要求，材料在运输中出现损伤后没有进行调换，钢筋接头存在问题以及钢筋捆扎未根据规范操作等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且，钢筋材料易发生腐蚀现象，若没有提前加以有效的防腐处理，就会产生锈蚀现象，从而对材料结构造成破坏。因而，监理人员应当根据影响钢筋结构工程质量的不同因素，找出合理的解决方式，严格把控施工质量。

3 房屋建筑主体结构工程质量监理要点

3.1 模板工程的质量监理要点

监理人员应当按照施工单位的技术、人员配置情况、施工现场的气候、环境等因素，对模板工程的施工方案进行严格的审核，以确保其达到工程建设要求。在施工中，应当综合考虑可能对质量问题产生影响的不同因素，合理选用符合技术要求的原材料。在施工过程中，应当根据技术要求进行支模施工，严格把控时间进度，防止对混凝土结构造成损坏，在常温环境中混凝土结构强度应当超过1.2MPa才可以进行拆除。

3.2 混凝土工程的质量监理要点

由于混凝土对施工环境和技术具有较高要求，因而监理人员应切实检查混凝土的配比情况，并监督浇筑过程和后期养护。

第一，混凝土配比的控制。配比是决定混凝土质量的主要因素之一，因而在工程进行中应给予充分重视。施工人员应当保证原材料配比符合质量要求，并按照现场环境和运输设施进行适当的调整。

第二，混凝土性質的控制。保水性、流动性以及粘聚性对工程质量具有重要的影响。保水性决定了整个工程是否稳定和密实，而流动性不符合标准则会造成分层离析状况，粘聚性则决定了混凝土是否均匀。如果我们要保证性质符合标准，就要确保原材料的质量达到要求，配比适当，才能保证工程质量。

第三，混凝土振捣和浇筑的控制。振捣和浇筑与工程质量之间存在密切的联系，在振捣混凝土时，施工人员应当把控时间长短和力道大小，以防止产生离析或蜂窝等缺陷，而且还要密切关注模板、预埋件和钢筋所处的地方，以防止产生混凝土变形等不良状况。

第四，在混凝土工程完成以后，还应当做好后期养护工作。在养护的过程中，施工单位应组织对工程质量进行细致检查，如果检查发现存在空洞或裂缝，就应当及时采用修补手段，例如结构加固法或压力灌浆法等。在确认工程符合要求之后，监理人员应当进行专业检验，以保证工程质量符合要求后方可进行验收。

3.3 钢筋工程的质量监理要点

由于钢筋材料与工程质量密切相关，监理人员对施工过程中所应用的钢筋材料应当事先切实掌握和了解，确定材料的规格、类型以及具体型号。而且监理人员应具备基本的钢筋工程知识，了解钢筋的捆扎方式以及不同部位的处理方法，并对施工过程中的操作进行监测，防止不规范操作的现象。在施工过程中，若确实需要调整钢筋材料的规格型号，就应当在施工图纸上进行标注，并立即告知施工企业，防止延误工期。

4 结语

在房屋建筑工程中，主体结构施工较为复杂，容易产生各种质量问题，但监理人员如果能够严格按照规范要求对质量进行管控，就能够确保工程按设计完成，建筑质量符合要求。为此，监理人员应当切实掌握房屋主体结构方面的知识，并针对施工中存在的模板结构工程质量问题、混凝土结构问题以及钢筋结构工程质量问题采取有针对性的控制措施，就能够保证监理工作的效果。

参考文献

[1] 贾东鹰.浅谈房屋建筑主体结构工程施工质量监理控制要点[J].建设监理，2014（7）：73-75.

[2] 段雄.房屋建筑主体结构工程质量监理控制要点探讨[J].住宅与房地产，2017（23）：181-182.

[3] 明亮.房屋建筑主体结构工程质量监理控制研究[J].建材与装饰，2018（22）：179-180.

论文作者:陆垵伸

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bcc33cf2cd4544a89743babb.html