# 广播电视播控机房计算机设备网络维护工作方法初探论文_符伟

摘要：对于广播电视台来讲，播控设备的正常运行，是节目安全播出的重要保证，也是广播电视台日常工作正常运行的基础，所以播控机房的运行安全尤为重要。本文结合工作实践对广播电视播控机房计算机管理维护日常工作进行了一些分析和总结。

关键词：广播电视；播控机房；计算机；设备及网络维护；

引言

随着计算技术的迅猛发展，计算机已经成为目前各行各业必不可少的工作常用工具之一。广播电视台作为重要的新闻媒体单位，对计算机的应用更是广泛而深入，计算机系统已经在广播电视节目音视频的制作、节目播出平台、节目信号的传输以及全台办公自动化等各个环节发挥着重要作用。

一、广播电视台计算网络的基本概述

1.计算机网络

以连接共享资源为目的的局域或广域计算机系统的整合即是计算机网络。一般从三个方面来看计算机网络，一是广义的角度，传输介质和通信设备组成了计算机网络，具有信息传输的作用，利用网络信息线路连接多台计算机；二是用户的角度，能够为用户提供自动化管理的传输网络系统就是计算机网络，它可以进行网络资源的调控；三是整体的角度，从整体进行分析即外部设备实现了与计算机网络不同区域之间的连接，能够逐渐形成功能较为强大的网络传输系统，有助于信息的传递，方便数据资源的共享。

2.广播电视台计算机网络

广播电视台计算网络系统一般包括三个板块，即节目编排和制作板块、播出控制板块、电视台办公网板块。节目编排和制作、播出控制主要是利用采编设备和计算机网络技术对电视台的节目进行处理并实现自动播出。电视办公网主要是指文稿编辑、日常文件处理以及邮件发送系统网络，电视台办公网与信息网络有充分的连接，是开放性的办公网，它可以安装各种办公软件，并利用储存硬盘等介质进行网络文件储存。

二、播控机房计算机设备日常维护的特点

1.确保传输的安全性

这是一项基础性安全工作，只有把这项工作落到实处才能够在我们的工作中确保传输设备是一种在线的传输，并且随着各个电视台运行时间变得越来越长，而用来维修维护的时间则要少很多。日常就应有细致的管理工作规划，完善的应急方案，细致有效的工作能对在线设备进行有序维护，也能确保广播电视节目播控传输的安全性。

2.确保运行环境的整体优良

整体环境的要求是这一问题得以解决的关键，首先要对计算机设备环境湿度和温度的控制，在机房内部应挂有湿度计和温度计。湿度计、温度计在很大程度上要求机房的工作环境一般情况下应控制在25摄氏度以下，在两个计量工具的严密监控下我们需要根据具体情况作出调整，当温度较高时，工作人员要及时的打开空调进行制冷，所以空调的制冷装备一定要好，出现问题要及时让专业人员进行维修。在另一方面我们也不能轻视湿度对工作设备的影响，在一定情况下适当的湿度也是良好的工作环境中必不可少的，机房内太干燥的话，计算机播控设备设备就会容易带静电，易损坏传输设备里的集成电路。因此，机房内保持适当湿度和温度可以使计算机播控设备寿命加长，不易损坏。

三、广播电视播控机房计算机设备及网络日常维护工作方法

1.对硬件系统的维护

（1）设备接地线安全可靠，由于局域网中传输的都是一些弱信号，接地不好可能会出现干扰情况，严重时导致整个网络不通，特别是一些计算机网络转接设备，它对接地的要求非常高，否则该网络设备将达不到规定的连接速率，从而在联网的过程中会产生各种莫名其妙的故障现象，影响播出音视频信号。因此，新机柜在安装时严格按照行规要求进行，对电源柜的接地线和机柜的接地线分别用铜芯线接入专门的接地排（桩），尽力杜绝干扰情况对局域网中信号的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）设备安装作业时，在机柜上分别用标识签注明设备名称和正常工作时各设备指示灯的状态（一般是红颜色表示不正常，绿颜色表示正常）；机柜后面的输出连接线按照顺序分别用标号圈穿好，号码与电路图上一致，这样有利于后期维修和维护时对线路的熟悉掌握。

（3）定期打开机箱进行维护，一般每星期二的下午，是例行检修时段，检修时首先切断电源，将主机与其他外设连线拔掉，拆开机箱，查看里面的设备是否有烧损痕迹或其他异常，并及时用鹿皮和柔软的刷子擦除机箱内的灰尘（主板、显卡、声卡、电源风扇等），同时用干净的软布轻擦显示器屏幕，键盘和鼠标用湿布或沾少量酒精进行清洗，直到清洗完毕并完全晾干后才与主机连接。

2.对软件系统的维护

（1）正确开、关机，即对自动播控设备一个星期进行一次人工启动，字幕机不超过一个星期就重启一次。每星期的设备检修，要求工作人员对所有设备先关系统、后关总电源，让系统自动关机，禁止直接切断电源关机。开机时先开外设电源，最后开主机电源。当电脑在使用中出现意外断电或死机及系统非正常退出时，尽快对硬盘进行扫描维护，及时修复文件或硬盘簇的错误。

（2）安装了病毒防火墙，即所有计算机播控设备都应在防火墙内，所有外来素材从编辑机房通过防火墙上传到二级存储，并且每月至少两次对系统进行升级、查毒、杀毒，确保电脑在无病毒环境下工作，严禁杜绝播控机房使用来历不明的外来盘片和U盘。

（3）做好应用软件盘的保管和备份，以及设置了各级安全账号。系统软件由专人专管，在源盘的基础上做了刻录备份，需要使用的时候就使用备份的光盘。确保一旦出现故障，用克隆备份非常迅速恢复系统。设置了各级安全账号并按权限操作，各频道、播出、上载、节目编导等计算机操作软件按工作岗位设置了不同级别的账号，各自按权限操作。

3.对存储系统的维护

（1）数据库服务器每2至3月重启一次，重启常用两种方法：一种是备数据库重启即时直接重启，在重启过程中各频道播控上会提示播控离线，如果不想听到报警，在播控上点击“确认”进入系统之后打开EMC直到所有的灯都是绿色为止。主数据库重启即是先打开EMC软件，右键点击GROUPS选择Attach data source，点击备服务器，让备接管，重启过程中各频道播控上会提示播控离线，如果不想听到报警，在播控上点击“确认”。数据库进入系统之后打开EMC直到所有的灯都是绿色为止。另一种是把备数据库服务器关掉不重启，然后重启主数据库，重启过程中，各频道播控上会提示播控离线，等主数据库进入系统之后，重启备数据库，数据库进入系统之后打开EMC软件直到所有的灯都是绿色为止。

（2）合理安排容量分配，即及时删除已播、过时、无用的素材，定期维护，是保证服务器稳定工作关键。平时指定人员不定期的对素材库的总容量进行监控，规定存放素材量占整个视频服务器的容量不能超过80％，一旦超过容量的80％，就及时通知各个频道迅速删除无用素材，如果没有无用素材删除。就制止上载机房暂时停止上载新的素材。对于删除素材的方式我们是采用手动和自动删除相结合的办法，非常有规律的素材采用自动删除，其它素材采用手动删除。手动删除一般通知编排人员来进行，这样好让他们对今后一周的节目安排十分清楚，不会出现错误删除的现象。在将素材删除到垃圾箱后，再让编排人员最后一次确认今后几天的编排单中确实无此素材的播出，这样才能最终清空垃圾箱，保证正在播出和即将播出的素材的绝对安全。

四、结束语

播控机房是广播电视台重要的工作机构，其关联的计算机播控设备及网络工作运行的好坏直接影响着节目信号播出质量，只要平时认真细致做好管理维护工作就能最大程度保证播控计算机设备的可靠性、安全性。在当今不断发展的计算机技术时代，要加强学习，不断完善播控机房安全播出保障的技术措施，让计算机播控设备及网络能够稳定、高质量、高效率的工作，从而提高广播电视信号安全播出保障效率。

参考文献：

[1]董涛.浅谈广播电视播控机房计算机网络维护工作的方法初探[J].科技资讯，2018（27）

[2]刘建.计算机网络系统安全维护策略初探[J].科学咨询，2019（3）.

论文作者:符伟

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bcef716782fd4718ed25365a.html