# 探析水利工程建设中水工模板施工技术论文_吴沃根

河源市水利水电工程有限公司

摘要：在水利水电工程的混凝土建设和施工中，模板施工占据着非常重要的位置，模板施工的质量直接会影响到混凝土的施工质量，同时，对整个工程的施工质量也有着非常重要的影响，本文主要对水利水电模板工程的施工工艺技术分类进行相关的探讨和阐述，希望能够为模板工程的施工人员提供一定的经验和借鉴。

关键词：水利水电；模板工程；施工工艺技术；分类

在我国水利工程发挥的作用越来越大这也使得我国的相关部门越来越重视水利工程的建设工作最近几年裁国水利工程的建设数量越来越多同时建设的规模也越来越大二所以在水利工程建设的过程中也越来越重视水利工程自身的可靠性和功能的多样性，同时在水利水电工程的建设中也提出了更加严格的要求膜板工程的施工技术要求也在不断的提升。

1.水利工程中模板的配用

修建挡水建筑要考虑水的渗透性，模板对水利施工混凝土密实性影响很大，将直接影响混凝土质量和施工进度，是主体结构施工阶段占用工期最长、成本最高的分项工程之一。模板配用应在保证质量、安全的条件下，采用经济、适用的材质。使用钢模板可以满足这些功能。钢模板具有轻便灵活，装拆方便，重量轻，存放修理和运输方便，受潮后不易变形的特点。有利于保证水利混凝土的密实性并且可提高模板周转使用次数。钢模板由一定模数和类型的板块、角模、支架和连接件组成，可以拼出多种尺寸和几何图形状。适宜各种类型的水工建筑的梁、板、柱、墙、基础等施工需要。钢楞用于支撑钢模板和加强其整体刚度。模板钢楞用钢管搭设，钢楞之间由扣件扣紧。墙柱两侧模板用对拉螺栓固定。立柱用于承受竖向荷载，斜撑用以承受单侧模板的侧向荷载。柱箍用于承受混凝土的侧压力。由于钢模板刚度高，有利于稳定，配板设计时应尽可能全部用定型钢模板组成，只有不得己时，在边角处用少量的木模填补。

2.模板工程施工工艺技术分类

2.1模板要求及模板设计

模板要求：第一，要确保在混凝土浇筑浇筑施工完成以后要确保混凝土结构和浇筑后的各个部件的形状和大小以及位置都能够符合施工的要求，模板应该更好地保证安全性和稳定性，而且在强度和耐久性上也应该符合施工的标准和要求，在拆装的过程中要保证其便捷性，能够多次重复使用、结构要尽量达到相关部门制定的标准。同时在模板的外观上要保证其表面光滑，接缝也应该非常严密，材料的耐潮性要好，在阴雨天气时不会受天气的影响而发生变形的现象。在模板设计上相关的技术人员应该对施工地点的实际情况进行仔细的调查，依据施工的要求和当地的具体情况制定科学合理的模板设计方案。在模板设计中一般可以分为三个部分：首先是对配板进行设计，并且还要绘制出配图设计和支撑系统的分布图，要依据施工的具体状况对相关数据进行准确的计算，然后再确定模板的装拆方法。

2.2模板材料的分类

按模板形状分有平面模板和曲面模板平面模板又称为侧面模板庄要用于结构物垂直面.曲面模板用于廊道、隧洞、溢流面和某些形状特殊的部位如进水口扭曲面、蜗壳、尾水管等按模板材料分有木模板、竹模板、钢模板、混凝土预制模板、塑料模板、橡胶模板等。几按模板受力条件分有承重模板和侧面模板承重模板主要承受混凝土重量和施工中的垂直荷载狈面模板主要承受新浇混凝土的侧压力侧面模板按其支承受力方式又分为简支模板、悬臂模板和半悬臂模板.按模板使用特点分有固定式、拆移式、移动式和滑动式.固定式用于形状特殊的部位不能重复使用.后三种模板都能重复使用或连续使用在形状一致的部位.但其使用方式有所不同拆移式模板需要拆散移动；移动式模板的车架装有行走轮可沿专用轨道使模板整体移动二滑动式模板是以千斤顶或卷扬机为动力可在混凝土连续浇筑的过程中使模板面紧贴混凝土面滑动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3模板的安装与维护

模板支架需要支撑在良好的地基上，且需要保证具有足够大的支撑面积，在安装支撑架相关部位时需要添加垫板。并对基土做好坚实处理，设置排水装置，且模板的钢拉杆不能弯曲，保证于拉杆的连接处于稳定状态。另外。模板与混凝土之间的部分位置也要处理好，以保证混凝土表面状态良好。

3.水利工程模板安装要点

先将定型钢模板预拼成扩大的模板块，再用起重机吊装就位，梁和柱模采用整体式预拼效率高。楼板预拼时将定型钢模板按配板图错缝排列在拼装平台上，每两块顶端安1个插销。墙模板预拼对拉螺栓孔须在钢模板上划线钻孔，板孔位置必须准确平直，不得错位。钢模正式安装前，必须检查其编号，平整度，连接牢固程度，并对安装位置的定位基准进行复查，认为符合要求后才能进行钢模的安装。柱子钢模安装时先将4块拼板就位，然后，检查并纠正模板的位移，墙对角线长度差，由下而上安装柱箍，最后，将柱模与钢管支架固定牢靠。墙模板在吊装前先要安装好预埋件，然后，将一侧的墙模吊装就位，使板面于墙边线重合，绑扎钢筋，插入对拉螺栓及套管。再安装另一侧柱模及支撑，调整模板的位置及垂直度。拧紧全部对拉螺栓，最后固定好支撑，并于相邻墙模板连接牢固。梁模板安装前先搭模板支架，再安装梁底模及一边侧模并设置斜撑，侧模与底模用角钢连接，然后，按设计规定起拱，检查梁口平直度，梁模位置，吊入钢筋骨架，安装好梁口卡具。

4.模板所用混凝土的施工

混凝土在施工前要进行充分的搅拌和振捣作业，以保证混凝土原料的均匀性，如果没有进行连续振捣作业，将会导致混凝土出现离析分层的现象，影响后续施工效果。在混凝土浇筑时，要严格控制送料管道的长度，高度和倾斜角度，浇筑施工中使用的模板要事先进行清洁处理，保证其表面的光滑度，进而提高混凝土模板浇筑的效果。混凝土浇筑要分层进行，并且浇筑过程要连续进行，同时要注意在浇筑过程中始终要保持原料的均匀振捣，另外还要注意合理控制混凝土浇筑的时间，要再混凝土初层浇筑完毕后立即进行二次浇筑。由于混凝土施工过程中经常会出现水化热现象，致使施工工程出现开裂问题，影响其内部结构的稳定性，因此，要尤其注意对于浇筑现场的温度控制，避免出现较大温差。

在混凝土施工中，原料的选择和配比是施工基础，同时，混凝土材料存放和运输的条件也会直接影响到后续施工效果。首先，在原料选择方面，施工人员要对混凝土配置的各种原材料予以严格的质量把关，混凝土配置原料主要包括水泥，骨料，一定数量的外加剂，粉煤灰等，水泥作为混凝土的核心原料，在选择时要注意其强度和冷凝性是否符合施工要求，一般情况下，多数企业都会选择硅酸盐水泥作为混凝土配置原料。在进行骨料选择时，要尽量选用杂质物少，纯度高，颗粒细的种类，以增强混凝土内部结构的粘合度和密实性。混凝土制备要严格按照配比量进行，合理控制各种原料和水的添加数量，并充分搅拌。在运输过程中，要尽量避免长距离输送，并尽可能缩短运输时间。混凝土材料在使用之前，要进行性能的合格性检验，检验通过方可正式进行浇筑施工。

5.模板所用钢筋的施工

5.1钢筋材料的选择以及对保存条件的要求

在钢筋施工过程中，包括对钢筋材料的选择，加工和连接等主要几项施工环节，其中，钢筋材料质量的优劣将直接影响施工结构的稳固性，因此，对于钢筋材料的选择要严格按照施工操作标准进行。首先，钢筋材料可以分成不同的型号和尺寸，采购人员要根据施工的要求科学的进行数量和规格的选择，并对选择的钢筋材料的质量和数量予以严格的检验；其次，钢筋材料的运输和存放环境应该保持干燥性和清洁性，防止钢筋材料在潮湿的环境中发生锈蚀腐烂的情况，影响其正常使用；再次，钢筋材料的保存要按照一定顺序进行分类存放，并对每一种钢筋的型号予以清晰标识，以方便施工人员的使用。另外，钢筋材料存放的场地要用塑料苫布进行覆盖，以达到防水防潮的目的。成钢筋结构的坍塌。

5.3钢筋连接技术

钢筋在施工过程中经常会出现长度不足的情况，这时就需要使用适当的连接技术来实现钢筋的加长。常见的钢筋连接技术主要包括冷压连接，套筒挤压连接和焊接等几种方式，其中焊接方法被大多数施工单位所广泛采用。钢筋焊接技术具有连接效果好，施工操作简单等优点，但在具体施工时，要注意焊接方法和工艺的选择，对不同的施工材料和施工要求，所选择的焊接方法也有所差异。

结论

在水利工程的建设和施工过程中膜板施工的质量对整个水利工程的施工质量都是十分重要的膜板施工的质量高就可以很好的提升混凝土结构的质量从而使得整个水利工程的施工质量也得到了提升因此为了让施工的效果得到更好的展现在相关的技术方面一定要不断的创新和完善这样才能保证我国水利水电工程建设事业的健康发展。

参考文献

[1]苏迅.混凝土联锁板在闸坝护坦工程的应用田.广东水利水电，2012（2）.

[2]黄太早，李树强，宁云龙.海河流域堤防防渗处理中采用振动沉模板墙技术的探讨团.水利水电技术，2011（11）.

论文作者:吴沃根

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd21de81aceb05487c449016.html