# 低渗透油田开发的难点和主要对策陈民静论文_陈民静

摘要：低渗透油田的基本特点是储层渗透率低，单井产能低。在低渗透油田开发中，随着开发时间的延长，出现了原油产量下降，含水量上升，注水压力升高等问题。在低渗透油田开发中，采取了增产增产、增注措施效果不好的情况下，可以采用提升注水压力方法来增加注水量，运用这种方式，可以增加注水量，但是对于油井产量下降的问题没有改变，在注水压力不断提升中，可能会导致注水井套管损坏，需要更换新管，从而导致了维护费用有所增加，影响到了油田的经济效益。

关键词：低渗透；油田开发；对策

在我国油田资源中，有大部分都是低渗透油田，而且随着石油探索技术水平的不断提升，其占我国总共油气资源的数值也越来越高。在对低渗透油田进行开发的过程中应该对储量富集区进行优选，另外，还需要合理布置井网，这可以大大提高低渗透油田的开采速率和开采量。除此之外，还可以采取深抽工艺技术以及早期注水的方法来降低对低渗透油田的开发难度，提高开发的速度和效率。

一、低渗透油田开发的难点

1油层孔喉细小、渗透率低

低渗透油田的油层孔隙比较小，比表面积大，从而导致了在低渗透油田开发中渗透率低。这也是在低渗透油田开发中，开发难度大最直接的原因。

2渗流不规律

由于低渗透油田的孔喉较细，同时其比表面积以及原有边界层的厚度较高、嘉敏效应与表面分子的作用力较为强烈，导致低渗透油田的渗流不规律，且无法达到达西定律，而且具备非达西型渗流特征。此外，当渗流直线段的郾城县未超过原点坐标时且与压力梯度轴相交的情况下，其实际焦点为启动压力梯度，最终启动压力梯度越大，低渗透油田的渗透率就会越低。

3油田弹性能量较差

由于低渗透油田的储层连通性较差且渗透阻力较大，通常情况下边、底水都会出现不活跃的情况，这样一来就会导致油田的弹性能量较差。除少数异常高压的油田之外，一般情况下低渗透油田弹性阶段的采收率约为1%—2%，同时在通过天然能量来开采低渗透油田时，地层的压力会大幅度下降，使得油田的产油量不断减少，最终就会导致资金与精力受到较为严重的影响。

4地应力会阻碍石油的开发

在低渗透油田开发中，所运用的开发方式主要是压裂开发，地应力的大小会对压裂裂缝的延伸方向和形状起决定作用，所以在低渗透油田开发中需要注重地应力产生的影响。

二、低渗透油田开发难点的主要对策

1优先选择富集区块

我国多数低渗透油田的含油量较大，但实际油层的有效厚度交底，其内部单位面积的储量较少，所以就需要开发低渗透油田的过程中就会优先选择富集区块，以便提高低渗透油田开发的效率与实际采油量。在选择富集区块的过程中可以通过三维地震以及钻探石油的方式来实现，通过这两种方式可以有效预测岩石发育区带、掌握油水的变化规律，这样一来对于油层选择工作而言有着一定程度上的帮助作用。

2采用高效射孔与总体压裂技术

第一采用深穿透、高强度、油管传输、负压的高效射孔技术。通过高效射孔技术可以有效提高低渗透储层油井的完善程度与生产能力，而且对于深层低渗透油层而言，其还可以有效降低地层破裂压力，有效提高压裂的效果。第二采用总体压裂技术。该技术主要是以油藏为单位来设计出相应的水力裂缝，油层分布、注采井网、以及油水运动的合理配置，以便可以最大限度的达到持续高产以及稳产的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提前注水确保地层的压力

采用提前注水的方式来确保地层的压力是提高油田开发效率的主要方式，在开发低渗透油田时，可以先通过钻注水井展开排液工作，而后在实际生产井投产的过程中可以将注水井转注，确保其可以同步注水采油。但对于未出现裂缝情况的低渗透油田而言，可以在地层微裂缝条件下展开注水工作，通过可以适当的提高采注的比例，以便确保地层压力可以保持在原始压力左右。而对于弹性能量较大的油田而言，可以充分利用天然能量来开展石油开采工作。

4使用深抽工艺技术

由上述能够得知，当低渗透油田注水之后，其产油指数数值会有较大程度地减少，要想提高低渗透油田的产油量就需要增大抽油深度，不仅如此，还需要提高生产压力的差值，只有这样才能够有效保障油田的产油量。所以在对低渗透油田进行开发的过程中应该提高对机械采油的重视程度，对深抽工艺进行充分使用，从而提高抽油质量。

5对其进行早期注水

在我国的诸多低渗透油田中有不少的油田都具备弹性能量数值比较小的特点，很多的低渗透油田在进行开发的过程中都采取早期注水的方法来保持地层压力。在之前的低渗透油田开发的过程中积累了不少的成功经验。在对低渗透油田进行开发之前，对其进行注水井的钻孔，然后完成排液工作，在使用生产井来进行油田开采的同时，还使用注水井来对其进行注水，从而实现了注水和采油工作一起进行。对于那种没有裂缝的低渗透油田，就可以选择在地层存在微小裂缝的时候对其进行注水操作，这可以增加注采比。对于那些弹性能量相对比较高的低渗透油田，对其进行开发的过程可以对天然能量进行使用，等到地层压力大小与饱和压力接近的时候再对低渗透油田进行注水，这样有利于对低渗透油田的开发工作顺利开展。

6确定合理井网部署方案

要想对低渗透油田进行开发，其中最重要的一点就是制定一个合理的井网部署计划。在油田开发的过程中，最为重要的就是产生较大的驱动压力梯度，这就需要构建一个驱动体系。所以在对进口进行钻孔的时候，应该减少相邻进口之间的距离，进而增大井网密度，这样做不仅可以提高对油田的开采量，还有助于提高对油田的开采速率。在对油井进行部署的过程中需要遵循几点原则，第一，需要按照平行裂缝来对油井进行布置。第二，需要使用线状注水方式，第三，在布置井网的时候可以提高各个井口的间距，但是需要降低各个井口的排距的大小。

7充分应用油田污水处理技术

在解决低渗透油田开发的难点之后开发低渗透油田时，需要针对实际开发的油田采用油田污水处理技术，在提高油田开发效率的同时确保石油的质量。通常情况下可以采用自动控制技术、金属膜微滤技术等。第一种是自动控制技术。这种技术到目前为止已经在各类行业的领域中广泛使用，在油田污水的处理中更是有着极其主要的作用，这种技术不仅可以真正实现将污水自动处理，从而降低了相关人员的工作量，还可以由非常简单的指令来对污水进行处理。而且在对自动化的部件进行挑选时，可以选取PLC与气动蝶阀的阀门，从而以假设的压力开关来为整个系统起到保护作用，并以此来保证污水处理系统中的所有部件不会轻易受到损坏；第二种是金属膜微滤技术。其属于一种钛金属膜为基础材料的过滤技术，钛金属是一种惰性金属，其具备较高的抗腐蚀性，当将其实际应用到污水处理中时，其可以在含有强酸与强碱的污水中开始过滤工作，此外金属膜微滤技术中的粗纤维还可以在对污水处理的过程中作为一个支撑材料，通过粗纤维进行支撑由细纤维进行污水过滤，这样一来就可以形成一个较为完善的真空装置，使得金属膜微滤技术可以充分发挥出其实际作用，进一步提高实际使用效果以及污水处理的质量。

结语

低渗透石油开采已经成为我国开采石油的主要方式。在开采的过程中，一定要对其面临的难点进行一定的分析，并采取相应的解决对策以提高低渗透石油开发率，如优先选择开发区域、优化开采技术提高开采效率、采用注水技术来维持地层压力等，这些都是比较好的解决对策。我们需要对低渗透油田开发不断地完善与改进，才能更好地提高原油的开采率，进一步为社会和国家创造出更大的收益。

参考文献

[1]赵亮。低渗透油田开发的难点和对策[J].化工设计通讯，2018，44（08）：46.

[2]祖琳。低渗透油田开发中的问题及措施[J].信息系统工程，2018（01）：126.

论文作者:陈民静

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd23da53e9d67c1001155b95.html