# 无功补偿技术在电气自动化中的分析论文_宁祖焕

东风柳州汽车有限公司 545005

摘要：随着电气自动化技术和其设施设备在社会中得到的广泛运用，其涉及范围也跟着电气自动化的程度发展而得到日渐扩展。进行生产过程中尽量减少和解决能源的消耗和浪费难题，在电气自动化技术和其设施设备中有效采用无功补偿技术，能为电气自动化技术和其设施设备在进行运行时提供稳定安全的保航作用。

关键词：无功补偿技术；电气自动化；运用

1、无功补偿技术概述

所谓的无功补偿技术又称为无功率补偿技术，主要是运用到电力系统里，通过该项技术来提高电网的效率，进而降低变压器的损耗，能够极大程度上提高供电的效率，改善供电周边的环境，当我们运用无功补偿装置时，可以很大程度上提高供电的质量，同时还可以提高线路的使用寿命，降低电力系统中其他因素的影响，该技术是提高电气自动化的有效手段之一。

2、无功补偿技术的技术特点

无功补偿技术的技术特点主要为以下几点：能从多方面获取电能，传统的发电是有功发电，该种方式获取电能主要是通过发电机来获取的，但是无功补偿技术是通过无功服务获取电能的方式多种多样，除了从发电机获取之外，还可以从静止无功补偿器和调相机来获取；进行远距离的电能输送时，无功补偿技术的缺点就显示出来了，一旦进行远距离的输送，就会对发电系统以及受电终端提出了要求，需要这两端存在着够大的电压差，但一旦存在着较大的电压差，就会使所出输出的有功功率损耗较大，相应的造成供电的效益低，使电器节能工程开展缓慢，所以无功补偿技术并不适应与长距离运输电能；要对电压进行分别控制，在整个电力系统之中，对频率的控制通常是以有功平衡为主体，然而相对应的电压控制是通过无功平衡来实现的，但是频率是全网所统一的，所以想要对电网的节点的电压进行控制，进而达到无功平衡。

3、无功补偿技术在电气自动化中的运用要点

3.1在变电站供配电系统中的运用

首先，变电站补偿是为了实现电网无功功率的平衡，需要在变电站进行集中补偿无功功率，在集中补偿中采用的无功补偿装置主要有并联电容器、同步调相机和静止补偿器等，还可以运用SHFC型高压无功自动补偿装置。通过在6kV～10kV变电站Ⅰ段和Ⅱ段的母线上任意安装并联电容器组，然后按照电压质量自动投切电容器，进而使母线的电压始终处于合理控制范围内，避免变电站配电网电力系统出现过压现象，有效降低配电网母线的无功损耗，以此提高变电站配电网的功率因素，改善电网运行环境，提高电网运行效率和稳定性。这种集中补偿装置主要适用于变电站10KV母线上，具有易于集中管理、维护方便等优点，同时，还需要采取有效的低压分组补偿措施，可以在10KV配电网变压器一侧安装并联电容器，从而有效降低变电站10KV配电网母线的能量损耗，提高电网电能的质量。

3.2在用户电气自动化设备中的运用

随着电气自动化的发展，人们家里的电气自动化设备和系统数量不断增加。例如，居民普遍使用的空调温度调节系统、电冰箱、电热器等大型电气自动化系统和设备。然而，当前电网电能质量和供电能力还不能满足用户电气设备的用电需求，或者由于这些大型电气设备用电量较大而造成居民电费的负担较大。因而，为了稳定用户电气设备电压、电流，平衡用户所有电气设备的功率，降低电能的损耗，需要采用无功补偿技术。其中可以采用就地补偿方式，需要运用金属化聚丙烯干式电力电容器，或专用就地补偿装置，通过在单台电气设备发电机一侧安装并联电容器，对空调系统、电冰箱、电容器等大功率的电气设备进行无无功补偿，从而平衡这些电气设备对无功功率的需要，进而减少了了这些大型电气设备的无功功率，提高功率因素，从而可以降低这些大型功率的电气设备的无功损耗，提高所有电气设备的运行效率，减少用户电气设备用电的费用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3在城市中低压配电网中的运用

首先，在中低压配电网中输配电线路补偿是指通过在线路杆塔上装设电容器，实现无功功率的补偿，由于输配电线路的补偿点较多，则需要采用低压就地分散补偿方式，在每一个补偿点电气设备一侧安装并联电容器，从而实现输配电线路的无功功率补偿。其次，由于随着电气自动化的发展，现代半导体器件的运用越来越广泛，且电网功率也不断增加，进而造成中低压配电网运行中谐波的电压的升高、电压很不稳定，从而影响电网运行的安全性和稳定性，破坏到电网供电质量。因而，为了提高电网供电质量，保证电网运行的安全和稳定性，就可以通过运用无功补偿技术，采用谐波补偿装置和无功动态补偿装置，实现中低压配电网运行的稳定和电网供电质量的提高。其中谐波补偿装置是将电容器组串联而形成一种谐波滤波器，从而降低电网输电线路的无功损耗，改善线路供配电的连续性和质量。而采用的无功动态补偿装置是由控制器、晶闸管、并联电容器、电抗器、过零触发模块与放电保护器件等构成的，通过实时的跟踪测量电网线路的电压、电流和无功功率和功率因素，进而利用微机分析、计算出电网线路无功功率的补偿容量，之后既可以达到无功补偿效果，又可以保护电容器。

4、无功补偿技术在电气自动化中的运用对策

4.1科学制定技术改进方案

在改进方法时，首先需要了解现场的电压传输状况和相关电气运输设备，同时在这一过程中还要以保证电力传输效果为基础。其次在制定改进方案时，还可以建立一个专门的研究小组，随后科学展开实验，通过有效的实验方法制定出科学的改进方案。例如企业可以将拥有优秀技术的员工组织到一起，随后在让这小组进行专门的实验，一组负责设备仪器的安装工作，二组负责无功补偿技术，并将相关实验结果详细记录下来，对实验结果进行分析，找出促进电网有序运行的具体方法，改善无功补偿问题。

4.2学习先进的管理技术

为了无功补偿技术在电气自动化中更好的应用，可以学习先进的管理技术方法，主要可以通过三种管理方法来进行，一是将无功补偿技术应用到电气自动化当中，在电力牵引发生问题时，滤波器也会出现过度补偿事故，为此需要将混合有源滤波进行并联操作，从而能够更好地控制补偿问题的发生。二是在输送电力的过程中，由于电力传输会消耗大量的电力，为此就需要投入大量的资金，为了减少资源浪费，可以通过注入式谐波无功补偿技术来进行解决，这种方法同样适合低压电网的应用，同时相对来说成本也比较低。三是无功补偿技术在电网中无法发挥出应有的效用，因此为了改善这一问题，可以将电容器分散安装在电网当中。

4.3强化相关培训

首先，可以加强无功补偿理论知识的宣传力度，从而让更多技术人员能够了解这项技术的相关理论知识。例如企业可以为技术人员专门聘请一些专家进行知识讲座，从而让员工了解到国外各种先进的技术，加深员工的了解，同时将事故基本特征和具体解决办法教授给员工，让员工在遇到问题时，可以立即通过有效措施进行解决。其次是企业可以对职员进行定期的考核，建立相应的等级制度，例如企业在进行员工培训后，可以进行出题考察，结束后进行等级分配，不合格的要重新进行培训。

结束语

随着我国电气自动化技术的不断优化完善，在我国各个领域中的作用也越来越突出，从而为不同领域中的生产作业提供的基础的安全保障，在一定程度上也推动了我国现代化的发展进程。由此能够看出无功补偿技术对于我国电气自动化发展的重要作用，需要我国相关部门集中精力加强研发力度，从而促进无功补偿技术的改进与创新。

参考文献：

[1]徐梅.电气自动化中无功补偿技术的运用探讨[J].山西能源学院学报，2018.

[2]高学民.电气自动化中无功补偿技术的运用[J].科技经济导刊，2018.

[3]陈伶.探究无功补偿技术在电气自动化中的运用[J].通讯世界，2017.

论文作者:宁祖焕

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd4bad81ce7451db6359fd22.html