# 建筑工程中混凝土结构的施工技术分析论文_张九生

成县住房和城乡建设局 甘肃省陇南市 742500

摘要：在如今的土木工程中，混凝土施工是其中必不可少的一个环节，可以让土木工程的质量得到提升，对于建筑来说是非常关键的，但是在实际的施工中，能够达到一定标准的混凝土施工项目的比重比较小，在实际使用的过程中经常会出现各种各样的问题，其中最常见的一个问题就是混凝土的裂缝问题。

关键词：工程建筑；混凝土结构；施工

在工程建筑中，混凝土作为建筑施工过程中常用的建筑材料，是通过将砂石、凝胶材料与水进行一定比例的配比、搅拌、融合之后，得到的水泥制混合物，其具有较好的抗压能力，并且可塑性强，保持较为持久，通过将混凝土浇筑在钢筋中，可以有效增强钢筋的强度，实现钢筋支撑能力的有效提升，可以起到较好的抗震效果。但是，如果在混凝土施工过程中出现混凝土配比不合理、浇筑质量不合格以及出现混凝土裂缝等问题都将对建筑的质量产生较大的安全隐患。

1 混凝土出现裂缝的原因

在实际的施工中，混凝土并不是单一的一种材料，它是很多材料混合而成的，所以在混凝土配比的时候如果没有遵循严格的配比标准，或者配比成分的质量不过关，那么混凝土的质量就会受到一定的影响，最终出现裂缝的情况，并且混凝土结构的本身就会受到很多因素的影响，温度和内部的一些变化都会对其造成严重的不良反应，所以对于这些因素，如果施工中不能够合理的进行控制，那么最终就会出现裂缝的情况。

2 施工前进行的准备

在进行施工的时候，要想减少施工过程中的各种意外，就需要在施工之前认真准备，这是确保最终质量的基础，所以在施工之前就应该控制好混凝土的配合比，对原材料认真把关，避免有不合格的材料混入工程中，对工程造成很大的影响。大体积混凝土的浇筑工作连续性是非常重要的，中途如果出现终止的情况，就会对最终的质量造成影响，所以在施工之前一定要确保准备工作到位，防止施工中出现意外而导致施工中断的情况。

2.1 对材料的控制

混凝土的配合是需要多种材料的，在施工的时候也需要对这些材料进行严格的选择，材料对混凝土是非常重要的，如果材料的质量不合格，那么是无法通过技术手段来进行弥补的，所以在对材料进行选择的时候，必须要保证所选择的材料质量都符合相关的规定，不存在违规的材料。同时在骨料中，含水量和含泥量都要严格控制好，控制在合理的范围之内，水的选择也需要注意，不能够存在腐蚀性。添加剂也是混凝土中一个重要的材料，在选择添加剂的时候也不能随便选择，要结合施工的具体情况，从实际出发，确保选择的添加剂是符合施工要求的。外添加剂的主要作用就是降低混凝土的收缩补偿，比如在进行施工的时候，可以在混凝土中添加一定量的煤粉，这样就可以对混凝土进行一定给的改善，有效的降低裂缝的情况。

2.2 对配合比的选择

混凝土材料是一种混合的材料，其中所包含的材料有很多，比如水泥、骨料等，所以材料的配合比对于混凝土来说就显得格外重要，如果所采用的混合比不合适，整个工程的质量都会因此受到很大的影响，在对配合比进行选择的时候也是要结合实际的情况，因为在施工的时候，当地的温度气候等条件都会给施工造成一定的影响，所以选择配合比的时候要从实际情况出发。配合比的控制最重要的就是对水进行控制，水的量不能太高也不能够太低，要控制在一个合适的范围之内，水含量如果太多，那么最终的建筑物就会不牢固，出现安全隐患，如果含量太少又会造成堵塞的情况，所以需要相关的工作人员严格控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 准备的细节

虽然在施工的过程中混凝土的控制是关键，但是还有一些其他的细节也需要控制好，这样才能够让整个施工都能够更好的进行，比如一些比较隐蔽的工程，需要不断的去进行检验核查，在确保没有问题之后才能够继续进行工程，模块的支撑体系也是非常重要的，要保证好其牢固性。如果施工的时间是在冬季，那么就需要提前准备好保温物品，确保施工的人员不会受到冷空气的影响，在进行大体积施工的时候，要在检验合格之后才能够继续进行施工。

3 控制的策略

3.1 混凝土入模温度

混凝土在浇筑的时候，温度是一个重要的条件，要保证好温度，在一个合适的温度环境下进行施工，如果温度过热，就需要采取一些措施来进行处理。在夏季施工的时候，要保证在低温环境下进行施工，采取一定的措施来降低温度，比如遮阳等，这样混凝土入模时候的温度就会很大程度的降低，还可以在混凝土中加入一定量的缓凝型减水剂。最后混凝土入模的时候还需要通风，如此便可更好的散热。

3.2 水泥水化热的控制

混凝土的热量主要就是水泥水化热的时候所散发的，所以在选购原材料的时候就需要选择水化热比较低的物质来对混凝土进行配制，混凝土后期的强度是需要选择科学合理的方法来进行利用的，这样才能够有效的降低水泥的用量。在对骨料进行选择的时候，需要利用好现场的施工条件，选择最为合适的骨料，同时还可以在混凝土中添加一定量的减水剂等物质，有效的去改善混凝土的易和性，这样就可以降低水泥的使用量，水泥用量减少，那么水化热自然会得到一定的降低。从另外一个角度来看，要想不改变水泥的用量降低水泥的水化热，所选择的方法就是预埋水管的方法，要将水管预埋在基础的内部，这样就可以通过冷却水的方法来对混凝土水化热的温度进行一定的降低，最后还可以在施工的时候添加一定量的砂石，这也是一种降低水化热的方法。

3.3 加强施工中温度的控制

在混凝土浇筑工作完成之后，还有一项重要的工作就是对混凝土进行保养，同时如果夏季的天气特别炎热，还需要做好保湿的工作，避免在施工的过程中因为太阳直射，如果施工的时间是在冬季，那么也需要进行一定的保养，选择合适的方法来控制好温度，在降温的时候进行覆盖。这样就不会因为温度的问题而导致出现各种各样的问题，在施工完成之后还需要对混凝土进行很长一段时间的保养工作，然后选择一个合适的时间进行拆模，可以防止温度的变化所造成的一些影响。还需要对温度进行检测和管理，一般都选择信息化管理的方法，及时的对突发情况进行处理，最后在施工进行的时候，也要对施工的顺序来进行合理的安排，浇筑的过程中要控制混凝土均匀的铺开，有效的防止堆积的问题。

3.4 控制好混凝土抗拉强度

混凝土在进行搅拌的过程中，混凝土砂石的含泥量是比较多的，所以混凝土这个时候可能会出现收缩的情况，那么抗拉强度也会出现降低，控制砂石的含泥量也是关键，这样就可以防止因为砂石的含量过多而导致的裂缝问题。在浇筑完成之后，表面的那些水和砂浆就需要及时的进行清理，以往的保养工作再进行维护，这样混凝土抗拉的强度就会很大程度的提高，最终有效的避免裂缝。

4 总结

如今在土木工程中混凝土得到了广泛的应用，混凝土施工已经成为了土木工程建设的一个核心环节，所以要想从根本上提高如今土木工程的建设水平和工程质量，就必须要认识到混凝土施工环节的重要性，加强这个环节的质量控制和对各种技术水平的应用。如今大量的先进技术被引进到工程建设中，混凝土施工技术也是如此，要充分的结合工程实际情况进行应用，将混凝土结构的施工技术发挥出来。

参考文献：

[1]王纯皓.土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J].中外企业家，2016.

[2]王波.探究土木工程建设中混凝土结构的施工技术[J].企业科技与发展，2016.

论文作者:张九生

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd6377ec626750ca304d56ad.html