# 雨水花园养护技术要点分析论文_杨婷

浙江南方园林有限公司 浙江省杭州市 310008

摘要：随着城市的发展，森林、草原或其他自然环境城市化，街道、停车场、建筑与楼房的建设，不透水的硬质材料应用逐年增加，区域内水文环境也在发生着改变。城市自身对雨水的消纳能力下降，在旱季，地下水储量不足，而在雨季，大量的雨水又对城市排水系统造成巨大压力。普遍认为，由于植被与可渗透的土壤的减少，相比于未开发的地区，城市中的蒸散，即土壤蒸发和植物蒸腾是大大降低的。但处于城市热岛中的城市公园可以有助于蒸散。

关键词：雨水花园；养护技术；要点分析

1导言

雨水花园作为一个“自然积存、自然渗透、自然净化”的小海绵体，充分展现了海绵城市“蓄、渗、净、排”的功能。但由于全球变暖及大量径流污染物的沉积对雨水花园结构稳定性影响较大，使得人们必须对其进行日常维护，定期更换结构层材料，来维持其持续正常的运营。虽说雨水花园不需要高强度的维护，但如何在初期管养维护好植物以及后期对整体工程进行整治一直是一个难点。鉴于此，该文总结分析影响城市道路雨水花园及类似雨水利用设施功能的难题、原因和相应解决措施，以期为中国雨水利用设施的研究和养护提供参考借鉴。

2雨水花园的作用

雨水花园是有机结合生态绿化与蓄水涵养，在扩张绿化覆盖面积的基础上，积蓄雨水资源。雨水花园的核心理念是大规模种植适宜区域气候条件、符合区域生态文明建设要求的各类绿化植物，有利于植物根系的生长。另外，雨水沿植物根系下渗，可起到净化水源的作用，且能减小地表径流，一方面，可避免水资源的过度损耗，另一方面，保护城市道路工程。一旦发生持续性强降雨天气，雨水花园可发挥导流作用，调节城市内部空间水位，缓解城市内涝问题。在海绵城市建设过程中，设计雨水花园，符合新时期城市生态文明建设的基本要求。

3雨水花园养护管理技术要点

雨水花园是一种低养护的花园，但并不是完全不需要养护的，特别是在建设初期，监测与定期的测量土壤、修剪枝条、清理沉积物和废弃物等，对花园的可持续运营与美观来说至关重要。在构造方面，雨水花园包含：蓄水层、覆盖层、植被及种植土层、人工填料层与砾石层。

3.1雨水花园覆盖层的养护

在覆盖层使用树皮或松针，可以控制杂草，减少草根与树和植物根的竞争；控制种植土压实度；保留土壤水分。在雨水花园区域，植物和土壤受到覆盖层的保护，类似于天然森林中的落叶。覆盖层应注意厚度，避免因过厚而造成的土壤透气性差的情况，厚度应控制在5-8厘米。覆盖物要避开水流入口位置以避免堵塞水流流入；覆盖层覆盖在树木、灌木和多年生植物的周围，为了避免树皮腐烂和可能出现的病除害，覆盖物不应距离植物根部过近；放置在设施中的覆盖材料将随着时间的推移分解并与土壤介质融合，因而在最初铺置的两年，覆盖物要适时补充。在地被植物生长良好或植物材料是非常密集的情况下，覆盖层是不必要的。

3.2雨水花园的植物选择与养护

雨水花园在帮助水环境改善，美化人居环境上有着重要的作用；植物、块石、汀步等可以搭配形成自然的园林景观。在植物的选择上，选用长势良好地本地植物，能更好的融入当地的水环境、种植土环境等生态环境之中，也有利于后期的养护与管理，因而本土植物是雨水花园的常用选择。由于雨水花园具有枯水期与丰沛降水时适量蓄水过滤的特性，在植物的选择上，要选用具有耐旱能力与一定时期的耐涝能力的植物，在花园地势较低的位置种植耐涝植物。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆雨水花园中的植物不仅可以起到进行光合作用，优化空气的作用，还要具有植物对重金属等污染物的拦截吸附作用，因而在选择植物时，要注意选择根系发达，具有自净能力的植物，同时要将具有自净能力的植物与一般植物进行合理搭配，是花园的自净能力得到更好的发挥。植物在枝叶质地、高度、颜色、季节上的变化与科学合理地搭配可以营造丰富变化的景观空间，配以部分芳香性花灌木，有利于吸引蝴蝶等生物；选择长势良好，没有病虫害，造型优美的植物材料，可以营造更好的景观效果。对植物的生长情况进行观测，必要时修剪枝条，进行植物的病虫害综合治理（IPM），移除已死亡植物，乔灌木的修剪有利于保持形态美观，促进植物的良好生长；在雨水花园初建成的几年内，植物根系没有完全长成，雨水花园需要观察与除草，并移除外来野生植物和有害植物，尽量避免使用除草剂等化学制品；在灌溉方面，在植物移栽后的前几周，植物需要精心的养护与灌溉，浇水有利于植物的存活与生长，在植物移栽种植的前两年，植物不仅需要在旱季进行浇水，在土壤表层干裂时就要浇水；待植物根系生长完全后，便只需要在旱季浇水。雨水花园的植物也拥有吸收雨水径流的营养物质的作用，因此，在植物根系生长完成后，土壤施肥是不太必要的。在雨后，也要定期检查雨水花园受侵蚀的程度，及时更换受侵蚀的植物材料。

3.3雨水花园的土壤观测与改良

土壤环境是雨水花园内植物生长、渗透雨水的重要环节。定期监测土壤情况，及时有针对性的制定并实施土壤改良方案，可以为植物的生长创造良好的土壤环境。测试植物种植区域的酸碱度是养护雨水花园的重要方法，若PH值低于5.2，就需要向场地施用石灰石，以提升土壤PH值；若PH值高于8.0，就需要施用石膏等以钙离子交换出土壤胶体表面的钠离子，降低土壤的PH值。良好的土壤环境，有利于植物的生长，创造良好的雨水花园微自然生态循环的环境。同时，也要对雨水花园的土壤流动进行检测，随着水的流动，土壤可能出现水流冲刷的现象，应当依照设计整理地形并种植本土植物覆盖固土。

3.4雨水花园的排水情况观测与养护

雨水花园可以消纳来自周围道路、停车场、屋顶、广场等的雨水径流，水流可能会携带垃圾与碎片或其他有害物，因而要定期或在雨后检查雨水花园入水口与排水通道，以保证入水口和排水通道畅通无堵塞。

3.5雨水花园的其他养护要点

为避免雨水花园的受到污染，动物的粪便需要及时的清理，有研究表明，动物的粪便会引起花园产生致病菌，导致部分疾病，最终影响水流或水源，影响人们健康，雨水花园可以通过设立指示牌引导和监测检查等方法及时清理。在冬季，一般情况下，降雪是不需要清理的，但当降雪影响了水流入口及雨水花园的排水结构，就要对雪进行及时清理与雨水花园设施的维护，以保证雨水花园质量与可持续。

4结语

雨水花园作为低影响开发的重要措施之一，对创造城市与生态可持续发展，美化人居环境起着重要的推进作用。采取科学合理的设计、施工与养护，可以有效促进雨水花园在功能与美观的双重价值，促进绿色生态园林城市建设，实现城市高质量可持续化发展有着重要的意义。

参考文献：

[1]陈冬琴.基于海绵城市的小区花园雨水系统设计[J].现代园艺，2019（22）：157-159.

[2]金吉利.基于海绵城市背景的雨水花园应用探析[J].现代园艺，2019（22）：132-133.

[3]丁娟.城市生态森林公园中雨水花园实施技术研究[J].园林，2019（10）：25-30.

[4]柴少波，胡志平，王川，马越，姬国强.海绵城市雨水花园渗漏对邻近建筑地基的影响[J].科学技术与工程，2019，19（24）：338-343.

论文作者:杨婷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd84234d2c6db1272d36d400.html