# 基于电能计量装置防窃电技术及装置的现场应用论文_田艳丽,马翠平,徐兴奇,李杰,王蕊,阴辉

田艳丽 马翠平 徐兴奇 李杰 王蕊 阴辉

（国网山东省电力公司巨野县供电公司 山东菏泽 274900）

摘要：本文首先总结了当前主要的几种窃电方式，然后提出了利用电能计量装置防止窃电的若干技术，以及将装置应用于现场反窃电布控的具体实施方案，以供相关人士参考，从而为反窃电事业贡献一己绵薄之力。

关键词：电能计量装置；用电监察；现场应用

引言

随着社会的不断进步发展，全社会范围内对电力的需求越来越大，防窃电现象也时有发生，且频率越来越高，且窃电者反侦察能力逐渐增强，使用的方法也名目繁多，手法非常大胆。日益猖獗的窃电行为，对正常供电秩序造成了严重的干扰，社会影响十分恶劣。电能被窃取，不仅给国家供电机构造成直接的经济利益损失，还会干扰市场供求格局，引发不正当竞争。因此，加大反窃电的打击力度成了广大电力部门的工作重点。在下文中，作者将对基于电能计量装置防窃电技术及装置的现场应用展开详细探讨。

一、窃电行为的定义

窃电行为指的是投机分子利用自己的电力知识和一些电路改装设备，将供电线路改装，从而降低计电表两端的电压差，干扰电压表的正常读数，从而造成电表读数低于实际应有读数的假象，达到少交电费或不交电费的目的。

为了达到窃电的目的，窃电分子采用了多种投机手段，例如改变短路计量装置的电流线圈匝数，起到分流作用。还有的窃电分子自备导线，将计电表短路，致使电能表计数变小，以上行为都属于窃电行为，在供电监察部门的打击范围之内。

二、常见的窃电方法分析

（1）引流窃电法

该方法是窃电分子最常用的一种方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆窃电人员通过转接地线来改变电流的走势，使电流绕过电路中的零线，然后使导电状态下，电路终端的电表两端不发生电压差，导致电表无法正常读数，就造成了明明用电电表却无法计数的现象而窃电成功。

串流减压法

串流法的基本原理与上述引流方法大致相同，也是通过降低或消除电表两端的电压差来干扰电表的正常计数，从而达到虚报实际用电量的目的。不同于接线引流的是，窃电分子是在电压线圈上添加串联电阻，通过外接电阻来分走电压，使流到电路终端的电表两端的电压差明显减小，从而达到了减小电表读数的目的。这种方法的窃电量相对较小，但串联的电阻很容易被认为是线路中原有的一部分，故而很不容易被发现，是目前最为隐秘的窃电方法。

短路引流法

短路引流法是将一根低阻导线并联在电表两端，由于导线的电阻明显低于电表，因而电流将大部分都通过导线而仅剩下极少一部分会通过电表。目前这一窃电方式已在城市较为少见，多发生在乡镇地区。

基于电能计量装置防窃电技术及装置的现场应用

使用高供高计法计电

近年来，高供高计法在电力部门的监察布控现场的应用日益广泛。该方法的优点是能够降低计量管理的工作量，同时还能有效地防止用户窃电。高供高计是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行计量，高供低计是指高压供电，在低压侧装置CT进行计量。即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内。

（2）成立专门反窃电监察工作组

面对日益猖獗的窃电行为，笔者认为有必要将窃电行为定义为违法行为，并由电力监察部门与公安机关联合执行反窃电监察工作，成立专门的反窃电监察工作组，提高反窃打击工作的威慑力。同时，还应呼吁立法机构早日对窃电行为给出更为明细的惩戒条款，使反窃电监察工作走上正轨。

在企业内部，则应加大宣传力度，多向内部员工和职工家属普及电能是一种商品的基本概念，鼓励供电单位周边群众踊跃举报窃电行为，并对有贡献的积分分子予以实物奖励。窃电行为一经查处落实，立即将有关人士移交公安机关法办，绝不姑息。

（3）进一步完善用电监察管理制度

完善用电监察制度也是提高反窃电工作效能的重要环节。电力系统运转的基本要求是要电能输送的安全性、稳定性和高效性，各电源结点之间能够互相联接，实现不同地区之间的电能输送，从而提高供电的安全性和经济性。强化用电系统的关键环节在于加强电路的封闭工作，并对其中关键的设备添加保密设置，只有获得操作权限的技术人员能够接触，非专业监测人员无法接触到可修改电路的路段，如此一来既能确保电力系统安全，又能有力地防止窃电行为。

利用互感变比测试防止窃电

互感器变比测试仪简称变比极性测试仪是专门为继电保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，该仪器能够敏感地甄别窃电行为，同时还具有智能程度高，操作界面友好的特点，方便用电监察人员携带。在进行反窃电侦测之前，电力监察人员只需参照电路中设备的负荷量对互感变比进行适宜的参数设置，便可以轻松地实现对窃电行为的即时侦测，不给窃电分子任何作案机会。

总结：

社会的进步发展也促使全国范围内对电能的需求量日益增大，这一现状为电力生产和输送企业的发展提供了良机，同时也带来了巨大的挑战。广大电力企业为了谋求更深远的发展空间，必须将窃电行为作为头号打击目标予以整肃，方能在挽回经济损失的同时也有力地杜绝了安全隐患。本文作者详细探讨了基于电能计量装置防窃电技术以及装置的现场应用，鉴于水平有限，谬误之处还望广大同行业相关人士多多批指正。

参考文献：

[1]岳鹏,王佩玲.电能计量装置防窃电技术及装置的现场应用[J].科技致富向导,2012,No.42817:224+346.

[2]郭琳云.一体化高压电能计量装置及其在智能配网中的应用[D].华中科技大学,2010.

[3]向斌.电能计量装置运行状态管理系统的设计与实现[D].电子科技大学,2013.

论文作者:田艳丽,马翠平,徐兴奇,李杰,王蕊,阴辉

论文发表刊物:《电力设备》2016年第9期

论文发表时间:2016/7/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bd986c54dc901fcc3317124e.html