# 关于建筑工程地基处理与基坑支护的研究论文_汪诗龙

汪诗龙

（上海坚实地基基础工程有限公司，201620）

【关键词】建筑工程；地基处理；基坑支护；施工技术

一、建筑工程地基处理技术

1、粉喷桩和CFG桩的相互结合

将粉喷桩和CFG桩相结合也即是运用这两种地基处理方法将建筑的地基固结，并组成复合地基，从而一方面可以充分体现出CFG桩的承载力极强的优势，另一方面还由于嵌入CFG桩而增加了粉喷桩的侧线约束作用。同时，因为嵌入粉喷桩而大大改善了上部地基所出现的变形，这肯定对土层的抗剪强度起到了很大的提升效果，进而防止在嵌入CFG桩时破坏到之前固结成形的土层。

2、碎石桩法和强夯法的相互结合

在对建筑地基进行处理时，通常会同时运用到强夯法与碎石桩法，具体的施工流程为在地基处理时，首先将碎石桩体嵌入到填土层中，这样是为了对地基的土层开展排水和挤密固结工艺，接着选择合适的强夯点，再利用非常强大的冲击力把所碎石桩全部打散，且把碎石顺着桩径慢慢嵌入到护土层中，进而能在地基的上部形成密实的土与碎石混合而成的硬壳层和扩径后置换率较高的碎石桩复合地基，最终提高地基强度的可靠性和稳定性，符合建筑物的施工要求。当然，在地基施工现场，运用强夯法时也需要注意一些问题，包括夯沉量、夯击深度、夯击次数等都需要准确把握，而这些因素的确定都是必须结合建筑地基的实际情况而定，以此确保夯击的最好效果。

3、CFG桩和碎石桩的相互结合

在地基处理中运用桩基法主要是为了更好地传递从上之下的冲击力，进而能够使桩基承载力得到快速提高。因为仅仅依靠碎石桩来承载所有的冲击力是不能满足要求的，此时就可借助CFG桩进行替代，进而能满足承载力的要求，这就使得碎石桩起到的作用为处理上部地层出现的液化现象，将二者的优势和特点充分结合，就能有效地降低地基沉降的速度，其沉降量减小且是非常均匀的。在此过程中，必须保证桩本身的强度能符合设计要求，这都会对混凝土的密实性和均匀性产生直接影响。为了提高桩身混凝土的密实性，在实际的施工过程中通常会运用到分层振捣浇筑和串流筒下料的技术方法，并且在浇灌过程中尽量缩短时间。

二、建筑工程基坑支护的处理技术分析

1、确定适合的支护工艺

目前，很多建筑施工单位都是选择混合式支护结构、悬臂式支护结构和重力式挡土墙支护结构等方式开展施工。对于混合式支护结构即是运用锚杆或者喷射混凝土面层，在基坑内部能够构筑成稳定性较高的支护结构；悬臂式支护结构即是在基坑底部的土体中嵌入该结构，进而让结构整体能有相对较为稳定的基坑，通常在土质环境好、开挖深度小的基坑工程中运用此支护结构较为普遍；关于重力式挡土墙主要是借助自身重量来使基坑受力达到均衡。在选择合适的支护工艺时，要以施工现场的实际情况，并对基坑土体进行试验，最终确定最合理的基坑支护工艺，充分考虑到基坑工程的稳定性、安全性以及经济性，确保利益的最大化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、基坑开挖的施工技术

现阶段的建筑工程的地基通常为软弱岩层地基和土质地基，因此，基坑开挖过程中有着很大的开挖量，而施工技术人员所确定的基坑开挖方案直接影响到基坑支护机构的稳定性和安全性，在施工现场技术人员通常都选择分段开挖的施工方案，以此能符合开挖土方与运输土方等两个工作流程的同时开展的要求，防止在基坑的施工面上因堆积的土方量过大而增加了基坑的受力。建筑施工技术人员必须在开挖土方的过程中实时地检测围护结构，且按照围护结构的具体状况来有效、合理地、准确地把握开挖的深度与速度，防止基坑开挖过程中影响到围护结构整体的稳定性与安全性。

3、锚杆支护的施工技术

在开展涂层锚杆钻孔的工艺中，必须提前检查还没有动工的基坑立壁与深基坑墙面，若相关的指标均与设计要求相符合则接着开展钻孔工艺，以此确保在深度满足设计要求的情况下逐步扩宽并最终成为圆柱形状。在基坑支护处理中运用锚杆支护技术能够大大增加其支护能力，直接解决了结构变形的问题，确保不会出现裂缝和坍塌的情况，最终提高建筑工程的整体质量。在实行锚杆支护的施工中，必须做好相关的质量控制：桩中心与护筒中心所出现的偏差必须小于5cm，泥浆的比重应调整为1.1 ～ 1.2，埋深至少为1m，孔底沉渣时将厚度控制在15cm以内；基坑中的钢筋笼要放在准确的位置，各个钢筋连接也必须达到设计标准；当完成灌注桩混凝土的养护工作后，还必须进行严格地质量验收，符合相关的设计要求和标准即可，保证最佳的质量。

4、基坑支护的防水处理技术

为了尽量减小地下水或自然降水对基坑支护结构的负面影响，现场施工人员在基坑支护的施工环节应当重视防水处理，可以在基坑中开挖渗水井或排水沟等进行防水处理，以此符合基坑工程的防水要求。假设在建筑工程开展基坑处理的过程中，观测到地基长久位于地下水位以下或地下水位的变化较大，那么施工人员就必须立即做好针对性的排水处理工作，并且要制定关于一切可能发生的管涌或流沙等现象的有效处理措施，还应该由施工管理部门制定有效地应急预案措施，防止由于没有做好防水工艺而造成整个基坑支护施工环节出现不必要的质量问题和安全问题，以此保证基坑支护施工技术能满足现代建筑工程的发展要求。

5、基坑支护的效果评定

当建筑工程的整个基坑支护施工环节完成后，要对基坑支护的效果进行准确、科学地评定，确保不会发生坑壁塌陷的现象，还需要利用相关的仪器来检测周围的建筑物，确保不会出现较为明显的变形现象。开展锚杆支护和混凝土灌注桩等工艺可以确保基坑支护工艺的有效开展，还能提高周围建筑物整体的稳定性和安全性，这就能够确定此基坑支护施工方案是正确的、可行的。

三、结语

建筑工程地基施工和基坑支护施工是紧密联系的，也是整个建筑工程施工的基础环节，对建筑工程的整体施工进度和施工质量起到关键作用。因此，建筑工程施工单位应该根据施工现场的实际施工环境来确定有效的施工方案，并且在此基础上，不断学习和引入新的施工技术，确保地基施工和基坑支护施工工序的高效性开展，且保证最佳的施工质量，为施工单位创造更大的效益。

参考文献：

[1]简晓华,黄显,吴冬平.地基处理技术在工程中的应用[J]. 科技创新与应用. 2012(15)

[2]王志科.房屋建筑施工中的地基处理方法[J]. 四川水泥. 2015(07)

[3]崔炎飞.建筑工程地基处理方法与技术研究[J]. 四川水泥. 2015(06)

[4]孔宁.探析高层建筑工程深基坑支护施工技术[J]. 科技展望. 2016(14)

[5]杨羽.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J]. 建材与装饰. 2016(12)

论文作者:汪诗龙

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年6月总第211期

论文发表时间:2016/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bdbae9cd9039f647a1b085ef.html