# 建筑工程结构检测技术的应用研究论文_杨竣宇

佛山市明正建筑检测有限公司 广东佛山 528000

摘要：近几年来，伴随着国内经济水平的不断提高以及城市化建设速度的加快，我国建筑行业获得了较快的发展。对建筑工程进行检测工作是控制建筑施工质量、保障人员安全的主要手段。所以，建筑工程检测结果的准确性将对工程建设项目中质量控制的有效性以及质量评价的符合性产生重要影响。本文探讨了建筑工程结构检测技术的应用，希望能对同行有一定的借鉴与参考作用。

关键词：建筑工程；结构；检测技术

1.引言

随着我国对于基础建设重视程度的逐步加强，如何做好建筑工程的质量保障工作，已经成为所有建筑质量人员所关注的重点。检测技术与检测手段的不断创新与发展，加上电子信息技术与配套的仪器在检测工作中的应用，极大的改善了结构检测的质量。但是，我们也要清醒地认识到，目前我国的建筑工程结构检测技术正处在发展与探索的关键时期，现阶段的检测工作中依然存在着诸如检测部门资历有限以及检测人员技术水平有限的问题，此外，检测部门的实验设备严重落后，检测体系不完善的问题也十分的严重。因此，相关部门要不断提高检测能力，在补充硬件与提高检测技术等方面多下功夫。

2. 建筑工程结构检测技术

2.1外观检测法

在对建筑结构进行检测的时候，首先进行的就是外观检测。这种方法主要就是工作人员对建筑结构的外观进行初步检查。这种检测主要包括以下几个方面：（1）首先观察建筑物的外观，看其有没有裂缝以及破坏的情况。（2）观察建筑结构的尺寸以及外观等方面能不能满足技术方面的要求。（3）检查建筑物所使用的材料以及强度等资料，看其符不符合相关规范以及设计的要求。但在实际工作，这种检测的方法基本是靠检测人员常年工作的经验以及素质来判断的，因此这项检测方法具有一定的主观性，很难作为检测结果的依据。

2.2仪器检测法

当外观检测完成以后，下一步需要进行的使用仪器进行检测。仪器检测法主要是使用相应的检测仪器对建筑物结构进行检测，根据检查所显示出来的数值跟标准规范的数值对比和分析，然后进行判断工作，从而实现检测工作。仪器检测法又可以分成有损检测以及无损检测。

（1）有损检测法

对建筑物构件结构以及外形或者是受力情况等进行损坏。这项工作地主要原理是使用标准化地研究方法，利用先进的科学技术进行检测，观察建筑物符不符合规范以及设计的要求。比如在对桥梁进行试验时，利用加载方法，对桥梁施加对应的荷载，然后用仪器来监测在不同的荷载下，观察桥梁地挠度变形以及裂缝的情况，借此来推断建筑结构所能承受的最大荷载，看其能否满足相关规范以及设计要求。

（2）无损检测法

建筑结构的内部的实际情况：有没有断裂以及空洞等问题，而这些问题也都会对结构地测试结果造成一定的影响。因此，怎么样才能在对建筑结构不损坏的前提下对材料进行检测就变得非常重要了。所以采用了无损检测的方法来进行检测。这种检测方法是依靠电和磁以及声等技术手段，根据建筑的实际情况，在对其不破坏的前提下对结构的内部所具有的实际情况进行检测。根据检测的结果，我们就能够非常清晰地发现建筑物构件的内部是否存在裂缝。然后再对构件的合格情况进行评级，从而确定能不能在相应的结构上进行使用。

3结构检测的内容

进行结构检测时，首先要进行试点的随机选取。为确保检测工作的质量，检测试点要由检测机构、监理机构以及施工机构三方一起来抽取。待试点与检测时间确定之后，建设单位要立即通告设计部门，由设计部门指出需要检测的结构与构件。需要注意的是，一旦工程需要复检，复检工作试点的选取要由检测机构、监理机构以及施工机构、设计单位共同选取。

3.1钢结构工程的检测

钢结构的检测工作比普检更为严苛，所以称之为优检。在进行钢结构的优检工作时，如果工程中出现全焊透的Ⅰ级焊缝，检测时抽取的试样数量要达到50%。如果设计中出现不全焊透的Ⅱ级焊缝，那么检测时抽取的式样数量不得少于10%。此外，如果工程中涉及到特殊钢结构的施工，那么要根据相关的规范进行检测。

3.2混凝土结构检测

对于混凝土的结构检测来说，主要的检测内容是校核混凝土结构的抗压强度是否达标。在混凝土结构检测时，首先要进行普检工作。对于构件的选择来说，大多是按照每1000平方米选取一个试点的标准进行。如果工程需要进行评优，那么普检工作中要按照每2000平方米选取一个选样的标准进行检测。此外，工程中如果存在抗压强度不明确的构件，要对这些构件进行优先检测。对于检测方法的选择，要首选无损检测，如果检测工作中无损检测出现了较大的偏差，那么可以使用钻取芯样的方法进行混凝土结构的检测。如果构件在普检与、优检中都出现了不合格问题，那么要在复检中进行重点的检测。

3.3砌体结构的检测

对砌体结构进行现场检测时，要对砌体结构的砂浆抗压强度进行强度检测，看检测数据是否与工程的设计相符合。在进行砌体结构的普检工作时，每1000平方米至少检测一个构件。对于评优的工程项目来说，普检的选样不得低于每2000平方米一个。如果工程出现延期复检的砌体结构，在进行复检时要具有相应的标准调整。对于工程中的地下室以及首层、顶层等特殊的位置处，检测工作要尤其的仔细。对于检测方法的选择，要首选无损检测的方法，当检测结果出现重大偏差时，一般可使用原位压轴法进行砌体结构的检测。如果初次普检或优检中出现问题，复检要对其进行重点检测。

4. 建筑工程结构检测技术的实际应用

4.1案例分析

建筑大楼的总面积大约为23000m2，长度大约是66.9m，宽度大约是28.2m，地面以上是11层，地下是2层，从地下2层到地面4层的建筑结构是框架式的钢筋混凝土剪力墙，而5到11层的建筑结构是短肢与筒体结构，楼板以及屋顶的平面都是现浇的钢筋混凝土结构。这座大楼建筑所用的主体材料是商品混凝土，材料输送方式为混凝土泵压力输送。

4.2强度检测

使用钻芯法检测混凝土的强度，每个芯样取自一个构件，需要注意的是试件中不能含有钢筋，且每个标准芯样试件内所含有的钢筋不能超过两根，直径在10毫米以内，对现场所取的混凝土试样进行切割和补平，然后进行试压，以此来获得现场的检测数据，通过对数据进行分析整理，能够得到混凝土的强度。通过对现场试验的结果进行分析处理，得到混凝土的强度分别为34.6MPa和30.1MPa.

4.3检测钢筋保护层的厚度

在对梁、板等构件进行检验的时候，需要取总构件的2%进行检测，且不应少于5根构件；当对钢筋进行第一次检测时，要在检测的位置上再测一次，此时所测得的数据便是保护层的厚度。钢筋保护层的检测数量不应少于表2 所示。

表2 钢筋保护层的厚度检测数量

通过对检测结果进行分析，可以看出梁、板的合格率分别为90.5%和93.3%，其钢筋保护层厚度满足设计的要求。

4.4 试样外观质量以及缺陷检查

通过检查观察以及用尺子进行测量的方法来进行检查，检查数量根据相关规定需要全部进行检测，通过对此工程混凝土构件进行全部检查没有发现孔洞、露筋以及裂缝等现象，因此本建筑的混凝土在外观质量的检查上符合要求。

5.结语

伴随着国家政策的进步以及经济的调整，我国工程项目的建设事业也在迅速发展，不管是建设的规模还是速度，都取得了非常大的成就。而检测在工程建设中是工程项目的一个关键因素，它对于建筑工程的良好发展都有着非常重要的意义。因此，相关的结构检测部门与检测人员要提高工作的责任心，保证建筑工程结构检测的质量，从而促进我国建筑行业的快速、健康的发展。

参考文献

[1]陈辉冲.水利建设工程施工中检测工作的重要性剖析[J].中国新技术新产品,2009(17).

[2]吴林.建筑工程结构检测技术研究进展[J].科技创新与应用,2014 (11):95-97.

[3]钟正.分析建筑工程结构检测的技术运用[J].江西建材，2014(13): 58-60.

论文作者:杨竣宇

论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bdc93095b21bf6dd50135471.html