# 论传输技术在通信工程中的应用及发展方向论文_古春海

广东南方电信规划咨询设计院有限公司 广东深圳 518038

摘要：随着信息时代的到来，通信工程的应用在各行各业中得到了普及，通信技术是保证通信工程稳定运行的重要支撑，传输技术的出现主要是为了实现高效快速的通信。因此，传输技术在通信工程发展过程中扮演着重要的角色。本文意在说明传输技术在通信工程中的应用情况，通过分析传输技术的应用特点以及时代发展趋向，探讨传输技术未来的发展方向。

关键词：传输技术；通信工程；应用；发展方向

引言：通信工程事业在通信技术的蓬勃发展下日新月异，通信工程从满足人们基本的通信需求到遍布社会生产生活，这是一个惊人的飞跃。随着国家经济的发展以及现代科技的进步，人们对通信工程的需求也越来越高。因此，以传输技术为支持力的通信技术形成了通信工程的技术载体，带动了通信工程的进一步发展。鉴于时代步伐前进之快，本文对传输技术在通信工程中的应用以及发展方向的探讨对于未来通信工程的发展具有重要的指导意义。

1传输技术概述

本文主要说明两种传输技术即SDH传输技术和WDM传输技术，二者在通信工程中的应用范围较广。SDH传输技术是在DDH的基础上发展起来的新型的数字传输网络，其替代了PDH的应用领域，给通信技术带来了新的活力。

SDH技术的突出优势在与功能的多样化和智能化，其传输过程中采用的传递途径为光纤，将通信信号以帧的形式进行保存，在加上较高的传输效率，从而实现通信信号的稳定传输。信号在光纤内的传递过程需要结合通信电缆实现与用户的连接。此外在SDH实现传输功能过程中依靠较为灵活的基础网络设施ASON，ASON将不同的网络层如管理和传输层统一为控制层，增加了网络的安全稳定和扩展功能[1]。

SDH技术在实现对通信信号稳定保护的过程中与TP灵活的特性相结合，可以使得网络资源以及网络拓扑结构均得到优化和加强，此外SDH网络传输系统的容量可以满足高负载的通信负荷。因此，SDH技术在通信工程中的应用会得到进一步扩大。

WDM技术的突出优势在于多线路高效传输，即在一个光纤上实现对不同波长信号的同时传输。鉴于WDM技术可以实现对信号的分散和合并，使得在系统的兼容性上也有较大的优势，即OADM和OXC系统可供WDM同时使用，同时还可以实现与OE系统的互相转化，在传输长距离的光信号时可以免设中继，实现信号的直接传输。因此，WDM技术在通信工程中的应用也是十分明显的[2]。

2传输技术在通信工程中的应用

2.1传输技术在本地骨干线网中的应用

传输技术之所以普遍应用在本地骨干线中，主要原因在于传输技术的引用可以解决本地骨干线容量有限、传输速度要求高等问题。为了满足发达城市地区对于网络通信的需求，会设置对应城市的骨干线网。本地骨干线的满足城市需求的过程中表现出了以下优势：1经济性；2管理维护便捷；3性价比高。然而，在本地骨干线实现信号传输的过程中有自身难以改变的局限性，因此传输技术SDH的引用就显得十分必要[3]。

针对本地骨干线网中存在的问题，首先要做的是组建强大的ASON网络，基本的方式是通过SDH与ASON的结合，通过这种融合技术实现对有限光纤资源的高效利用。目前SDH技术在本地骨干线网中的应用主要受到ASON网络融合性的约束，因此未来发展可以将改善ASON为突破口。

2.2传输技术在长途干线网中的应用

长途干线网，顾名思义在通信距离上要长于本地骨干线网，鉴于长途骨干线的功能，其在灵活性以及扩展型等方面面对的要求会更高些。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆SDH在早期的长途干线网中引用可以基本满足人们对于通信的需求，主要是因为早期的长途干线网系统中的服务用户有限，其适应性较强，但是随着用户数目的不断在增加，单一的SDH传输技术已经无法满足人们的通信需求。因此，长途干线网中的传输系统亟待升级改造[4]。

SDH单一传输技术应用于长途干线网的过程中表现出了容量不足、传输速度较慢等问题，鉴于这些问题，将WDM技术与SDH技术的融合以后引入到长途干线网中，不仅解决了基本问题，还带来了很多的优势，例如线路成本得到了大幅度的节约、扩充了系统容量和减少了中继设备数目等。由此可见WDM技术与SDH技术的结合可以得到1+1>2的效果，不仅发挥出了各自的优势，同时还带来了新的性能，使得通信信号的传输更加高效稳定[5]。

3传输技术在通信工程中未来的发展方向

3.1 ASON逐渐趋于商业化

未来，传输技术的发展方向主要是向着低成本、智能化迈进。在实现ASON商业化的过程中，可以减少中间设备的数量，与此同时使得线路成本得到一定程度的降低。ASON的商业性发展主要源于ASON在应用过程中表现出的先进性，即在WDM技术的基础上具备了更高的使用价值，即在改善原有弊端的基础上，发挥出了良好的稳定性。

ASON传输技术在长途干线网中的应用实现得力于OXC设备命令的执行，该设备主要采用了OEO交换技术。此外，为了实现ASON技术在本地骨干线网中的应用，传输平台MSTP或者OXC设备需要连接UNI接口，从而使得ASON技术在本地骨干线网中的应用可以得到进一步的保障[6]。

3.2 ASON结合MSTO综合解决方案

虽然ASON系统本身具备较为综合的功能优势，但是在通信工程中的应用过程中仍然表现出一定的不足之处，例如智能化程度不够等。实现ASON系统与MSTO系统的融合可以改善ASON的智能化程度，使得ASON系统的接入层与汇聚层表现出更加综合的性能优势，此外在二者融合的过程中主要是通过NI接口协议，二者的连接过程属于技术的智能连接，因此可以得到较高水平的智能化管理。

3.3功能多样化发展

现阶段传输技术可以基本满足人们的通信需求，不管是在功能上还是在效率上均可以得到一定的满意度。但是随着通信事业的进一步发展，通信用户也会得到迅速的增多，在这种情况下，完善传输技术在通信系统中的应用功能是十分必要的。网络形式的多样化是实现传输功能多样化的重要媒介，可以通过一定的兼容技术，实现对系统网络的多样化处理。

其次，功能多样化的基础是实现对基本功能的强化，例如传输速度、稳定性、安全性以及经济性等。在这些功能的基础上实现对设备的优化、系统的优化和线路的优化。优化的目的主要是为了便于管理、便于检测和实现全方位智能化等。正如手机的发展形势一样，随着水平的提高，手机越来越薄、质量越来越轻，但是功能却呈现更多元的特征。

结论：综上所述，通过介绍两种基本的传输技术SDH和WDM，说明了传输技术的基本特点和操作原理。通过分析传输技术在本地骨干线网和长途干线网中的应用，说明了传输技术在通信工程中的重要地位和作用。最后，通过分析传输技术的应用特点，提出了传输技术未来的发展方向为商业化、智能化和多功能化。

参考文献：

[1]廖旭波.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].科技资讯，2009，03：23+25.

[2]孙泓光.传输技术在通信工程中的应用及发展趋势[J].中国新通信，2016，03：48-49.

[3]滕永庆.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].电子制作，2016，08：74.

[4]王素女.浅谈传输技术在通信工程中的应用[J].科技传播，2011，01：185+149.

[5]宿强.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].黑龙江科技信息，2015，30：162.

[6]张光敏.传输技术在通信工程中的应用及发展趋势[J].电子测试，2016，11：70+65.

论文作者:古春海

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bdf95b0014434ff546b610ed.html