# 高层建筑玻璃幕墙施工技术关键研究论文_徐忠

杭州万丰建筑装饰工程有限公司 浙江省 311500

摘要：随着中国经济的快速发展，高层建筑的数量逐渐增多，人们对建筑的要求不仅仅局限于质量，而且对建筑的美学和可用性提出了更高的要求。玻璃幕墙的外观不仅对建筑物具有良好的装饰效果。随着技术的发展，玻璃幕墙的安装可以有效地提高建筑物的性能，因此被广泛应用于高层建筑的建设中。本文将从玻璃幕墙施工技术入手，深入探讨玻璃幕墙施工技术的关键点，以期在未来施工中推广施工技术并加以提升。

关键词：高层建筑；玻璃幕墙；施工技术；关键研究

1 幕墙施工的特征

1.1 高层建筑幕墙安装的具体特征

调查发现，高层建筑的幕墙基本上是用倾斜玻璃建造的。与其他类型的幕墙相比，这种玻璃幕墙在施工过程中更加复杂，对建筑人员的施工技术要求很高。

1.2 玻璃幕墙的类型

1）单元玻璃幕墙，由点支撑，玻璃面板和支撑结构组成。主要用于卧式升降轨道，减少劳动力，缩短施工时间。安装轨道时，只能安排平面。单元玻璃幕墙更简单，符合轨道安装要求。2）全玻璃幕墙，由玻璃板和玻璃肋组成。3）框架支撑玻璃幕墙，由金属框架，玻璃面板和金属支架组成，分为三种形式：半隐框玻璃幕墙，明框玻璃幕墙和隐藏框架玻璃幕墙。

2 高层建筑玻璃幕墙施工技术关键点

2.1 测量放线的技术关键点

安装玻璃幕墙前的测量工作需要结合高层建筑的结构特点进行反复测量和校样，以便最终确定准确的参考轴并选择轴深度的关键点。需要在关键层中选择关键点，但不一定在参考轴上。根据一般标准要求，参考轴上应至少有两个关键点。铺设线时，以关键点为起点，按照水平和垂直原理操作线。在进行放线测量时，应注意测量数据应包括所有因素，如玻璃木结构的高度、总高度、水平和垂直下降，并且测量精度要使误差最小化在测量中，哪个更好。提高安装和施工质量。

2.2 预埋件的处理技术关键点

为了更好地提高嵌入式零件嵌入部件的精度，在设计中，尺寸的计算应该是降低公差的一种方法。模具完成后，精确地进行埋设肋和主结构钢筋的焊接，点焊方法是有效的。当浇注混凝土时，应确保嵌入的部件不会移位，并且混凝土将在嵌入部件的锚板下压实。嵌入式零件是否符合施工标准的主要评价方法是检查嵌入件是否移位，坚固性是否可靠，嵌入件的尺寸是否符合要求。

2.3 主龙骨安装的技术关键点

在玻璃幕墙的构造中安装主龙骨是一个关键问题。结构中的关键点主要是根据节点图的要求将垂直龙骨放置在两个连接装置之间，并且需要垂直龙骨与连接件之间的接触。粘合剂垫圈粘附在表面上。防腐垫圈的正确放置应通过连接螺栓，弹性垫应根据设计的具体要求加入。最后，水平并拧紧螺钉，使用插入件连接柱子。在完成所有安装之后，整体需要平整，并且平坦度可以通过从两个定位轴的中间绘制的水平线确定。

2.4 次龙骨安装的技术关键点

通常在安装梁之前，在梁和垂直龙骨之间放置一个柔性垫圈，然后使用不锈钢螺栓连接水平角码。在安装过程中，具体操作人员需要注意确保测量水平。在高层建筑施工中，安装骨架时，还应注意防雷措施和防腐处理。在现代高层玻璃幕墙的混凝土施工过程中，常用的防腐处理方法是使用无机富锌漆。刷子可以通过防腐处理对待处理部件表面达到更好的防腐效果。涂漆时，应根据标准确定。无机富锌涂料薄而厚。在安装防雷措施时，还必须结合施工的标准规范，提前准备电气联通。安装完成后，主管部门按照先行标准进行项目验收，并做好检查记录，检查通过后，检查报告应提交有关部门确认验收，然后继续下一次施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 玻璃安装的技术关键点

在安装玻璃之前，有必要对以前的建设项目进行全面检查。检查结构满足要求后，玻璃材料可以运输到施工现场。安装玻璃时，必须严格按照上下安装顺序，利用钢丝提高玻璃表面的平整度，有效提高接头中部的水平度和垂直度。通常通过模块化方法和模板方法来测量接缝宽度的控制。如果在安装过程中间隙过宽，则误差过大，误差大小可以在各种胶接点之间分批平均。这种处理方法可以更好地保证玻璃安装结构的质量，如果误差大小集中在胶接接头之间，则会给玻璃的安装带来很大的麻烦，这使得后期难以处理。

3 提高玻璃幕墙工程质量的方法

3.1 正确安装玻璃幕墙，及时进行单元校正

安装玻璃幕墙时，应竖运幕墙。如果幕墙平放，幕墙的结构和性能将被破坏。在幕墙运输到施工现场后，将悬挂幕墙。在吊装过程中，幕墙的上层必须确保有施工人员进行紧固工作，下层必须有监护人。另外，在安装幕墙的过程中，会有一点裂缝。在这种情况下，幕墙应加垫，部件应固定，幕墙的单元结构应从水平、垂直和平面多个方向校正，以确保幕墙的结构，玻璃幕墙平衡紧凑。

3.2 加强防火、防雷工作

幕墙设计用于建筑物外。在建造幕墙的过程中，必须严格按照防火标准进行。为了用防火等级为A的建筑材料建造幕墙保温层，应采用防火密封材料密封间隙。对于防雷工作，应根据设计方案将防雷线连接到梁的主梁上。防雷线与主楼之间的连接点不小于两处。

3.3 加强对材料质量的监管力度

施工过程中材料的质量直接影响到项目的质量，玻璃幕墙施工也不例外。因此，有必要严格管理玻璃幕墙建筑中使用的材料。在建造玻璃幕墙时，最常用的材料是玻璃。因此，管理者应加强对玻璃材料的理解。选择玻璃时，必须确保玻璃的质量，并确保所选玻璃模型满足当前建筑的需求。另外，必须确保结构粘合材料的质量，因为传统的建筑材料不能直接连接到玻璃材料上，并且只有在结构粘合剂的作用下才能使两者平滑地结合。如果施工过程中使用的结构胶粘剂质量差，会影响玻璃幕墙的使用，甚至影响整个工程的质量。

3.4加强对施工人员的整体培训

如上所述，为了彻底解决住房质量问题，不仅要使施工人员做更好的技术问题。同时，在施工人员的管理中，必须让他们意识到安全和质量的重要性。建立相应的施工人员管理制度，为施工人员提供有效的培训。让员工首先了解质量的概念。同时，员工的责任感得到提升，员工的责任感也不强，施工问题也随之出现。在培训工作中，施工企业应根据施工人员的素质水平进行分组，提高施工技能，为施工施工提供技术支持。随着中国科学技术的发展，出现了各种新技术和新材料。在玻璃幕墙的施工中，施工人员应根据建筑功能考虑对面的美观。另外，要注意工程造价，除了建筑效果外，还要考虑通风和开窗的要求，通过玻璃幕墙施工技术确保工程施工的质量和安全。

结束语：

综上所述，我们对现代高层建筑玻璃幕墙施工技术的关键进行了详细分析，指出现代高层建筑玻璃幕墙施工技术的要点是测量放线技术、嵌入式零件加工技术、主龙骨安装技术、二级龙骨安装技术和玻璃安装技术；隐藏式玻璃幕墙难以安装，展示架玻璃幕墙安装，单幕墙安装及单元玻璃幕墙安装。总之，当施工单位采用现代高层建筑玻璃幕墙施工技术时，有必要提前做好玻璃幕墙施工的科学规划。在实际施工过程中，施工必须严格按照预先计划的方案进行，并进行质量控制和安全管理。工作，全面保证现代高层建筑的施工质量和效率。此外，中国建筑业必须继续借鉴国内外先进经验，升级玻璃幕墙施工技术，为实现中国社会主义现代化建设作出贡献。

参考文献

[1] 陈彰兴.现代高层建筑玻璃幕墙施工技术关键[J].绿色环保建材，2017（8）：124.

[2] 刘新金.试论现代高层建筑幕墙施工技术关键实践[J].中国高新区，2017（14）：129.

[3] 张明浩，许幼萍.浅谈现代高层建筑幕墙施工技术关键[J].门窗，2017（4）：18~19.

[4]刘咏.解读超高层、高层建筑玻璃幕墙施工管理技术[J].低碳世界，2017（25）：186-187.

论文作者:徐忠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第7期

论文发表时间:2019/6/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be0e2a29bf20cee30026a150.html