# 油封弹簧行业标准编制研究论文_吴倩

（安徽省质量和标准化研究院，安徽，合肥，230051）

【关键词】油封弹簧；标准；研究

一、前言

油封弹簧是一种使用于密封件内的环形紧箍弹簧，它的位置处于包胶的骨架内部，是构成密封件的重要部件。当密封件使用一定时间后密封件内的包胶部分会产生疲劳损失，影响密封效果，此时油封弹簧的紧箍力就会对橡胶圈的疲劳损失起补偿作用，使密封件继续保持密封效果，延长密封件的使用寿命。

弹簧的失效会导致密封件的失效，甚至导致主机故障或严重事故的产生。仅就汽车行业整车装配油封弹簧的需求来说，全球需求量每年不少于70亿件，随着密封件行业的不断进步，对节能、环保、材料以及使用寿命等都有新的要求。因此，弹簧产品需要强化科技创新，更要选择适应其高端装备制造配套的更高精度技术要求的弹簧。

基于以上特点，油封弹簧在机械、汽车、电器、液压设备和船舶等行业的产品中得到广泛的应用。油封弹簧的品种多、数量大，迫切需要一个统一的标准来规范它的技术要求、试验方法和验收规则等。

为了适应市场对密封件用弹簧高可靠性、高品质的要求，为规范产品质量、统一标准，使我国产品在国际上具有更高的竞争力，编制符合用户使用要求，提高生产厂商产品质量的行业标准成为了一项重要工作。

二、弹簧的概述

弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，大部分是用弹簧钢制成。它主要功能是用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等，广泛用于机器、仪表中。弹簧因为有储存能量的功能利用这个特性，为此又是个蓄能器。

大多数材料都有不同程度的弹性，如果将其弯曲，便会以很大的力量恢复其原形。为此，在人类历史上，很早就注意到各种材料的很大的挠性，并利用这一特性发明了弓、弩等。后来人们逐渐认识到，金属比木头、角质或任何这类有机物质的弹性更大，为此又出现了如抛石机（其弹簧是用弯曲的青铜板作成的——实际上是最早的片簧）、捕鼠器、带弹簧的钟表等等的发明逐渐使得弹簧得以运用。到了中世纪时期，弹性材料的抗扭性不压于它的抗挠性，这种原理的运用开始出现在机械上，如纺织机、车床、钻机、磨面机和锯。到如今弹簧更是广泛运用到我们生活的方方面面，小到弹簧笔，大到宇宙飞船，都离不开小小的弹簧。

三、油封弹簧标准现状情况

我国标准事业蒸蒸日上，为了适应现代经济的飞速发展和技术变革的日新月异，保障产品的质量和百姓的安全，已编制了大量的相关标准。作为工业应用比较广泛的重要的零部件，为推动油封及弹簧的工业快速发展，我国编制推出了一系列相关标准。目前，与弹簧相关的标准（含国标、行标及地方标准）现行的共计194项，作废的230项，废止的16项，未实施的1项；与密封圈相关的标准（含国标、行标及地方标准）现行的共计74项，作废的54项，废止的10项；与油封相关的标准（含国标、行标及地方标准）现行的共计4，作废的11项，废止的1项。此外，国际上的油封标准也有很多如：ISO 6194《旋转轴唇型密封件》系列标准（国际ISO标准)、DIN 3760《旋转轴唇形密封环》(德国工业标准）、JIS B2402《旋转轴唇形密封件》系列标准（日本工业标准）等。

虽然与油封、弹簧及密封件等相关产品的标准还是比较齐全完善的，但是，关于油封标准却并没有。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆油封弹簧的企业只能按照客户的订单、图纸或者企业标准的要求进行生产或者检测，并没有统一的质量要求和技术规范，为此，也造成了市面上出现了产品质量层次不齐，甚至以次充好的现象，广大顾客的利益得不到保障，甚至会导致安全问题的出现，造成社会的不良影响。标准的实施是逐步推动行业的新发展的有效手段，为此必须编制油封弹簧的标准，才能提升其制品的技术要求，提供了有效的质量保障，解决长期困扰我国企业的无标、乱标生产的现象。

四、标准编制中的关键点

4.1明确范围和指标

为了更精准的定位标准，经过研究和讨论，将标准的适用范围确定为旋转轴唇形密封圈、往复运动唇形密封圈使用的，接头一端以锥形连接的用圆截面材料冷卷成形的油封弹簧，其材料的截面直径在0.2 mm～0.6 mm之间。其他油封弹簧可参照执行。同时，明确了弹簧形式，经过广泛的调研和图纸收集，目前用于密封件中的弹簧形式主要按材料使用分为两种，即碳素弹簧钢丝油封弹簧和不锈钢弹簧钢丝油封弹簧，其他材料制作的弹簧不在本标准规定范围。在编制标准中对油封弹簧的结构形式、技术要求、检测方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存等指标进行了规定。

4.2解决的主要问题

标准作为新编制项目，因为油封弹簧产品目前没有国际标准、国家标准和行业标准，为此，标准编制过程中充分纳入和反映了当今新产品、新技术和新工艺的先进技术成果，消化吸收了国外先进技术，兼顾了国内广大企业的总体技术水平。经过不断地持续改进，充分满足了标准的时效性，为油封弹簧产品在密封系统的推广应用提供了技术支撑，对规范市场，指导生产，提高产品的技术性能、安全可靠性，更好地满足市场和使用需要，对提升我国油封弹簧水平具有十分重要的作用，更填补了国内油封弹簧行业标准的空白。

4.3主要试验及验证情况

编制过程中对油封弹簧的设计（外形尺寸、特性）、初拉力以及试验方法进行了专门的讨论和实际验证，通过对欧洲弹簧（意大利CORCOS公司弹簧要求）以及日本NOK集团并结合国内SKF集团对油封弹簧外形尺寸及初拉力参数数据比较，并征集了大量学校、研究院及企业的相关专家的大量意见。同时，抽取不同规格、不同企业的弹簧进行了验证，确保相关要求完全能够适应国内外对产品的生产需要。

五、结语

在油封弹簧标准的研究编制过程中，阅读了大量资料、文献和标准等材料，同时也进行了实地学习和调研，在全国范围内开展了多次研讨和争取意见，更是下足功夫收集全国范围的产品进行试验获取真实数据，经过不断的编写、研究、讨论、修订，得出了如下几点心得：

（1）在标准中技术问题的处理上需要充分考虑各企业通用材料和工艺的差异性，对相关技术参数的确定也要在各企业经济效益和技术差异之间进行平衡；

（2）与全国先进的弹簧行业生产企业共同研讨行业标准技术内容，可保证标准内容的技术先进性，为全国大多数油封弹簧企业所接受并共同遵守；

（3）在确定标准的主要技术指标要求时，要充分考虑国内生产企业的实际水平，在很大程度上保护了我国油封弹簧产品优势，维护了大部分企业的技术相关利益。

标准具有的一最重要的功能就是约束功能，其对作用的对象产生约束，有效的限制、控制和规范对象的行为。为了适应市场对油封弹簧高可靠性、高品质的要求，为规范产品质量、统一标准，使我国产品在国际上具有更多的竞争力，编制符合用户使用要求，提高生产厂商产品质量的国家标准成为了一项重要工作。

安徽省科技厅软科学研究计划项目，项目编号:1402052062

论文作者:吴倩

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年12月供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be3039230205ebe23662de0b.html