# 暖通空调系统在建筑空调节能设计中的应用论文_凡建伟1,高久胜2

1河南国控建设集团有限公司 河南省郑州市 451150；2驻马店建业住宅建设有限公司 河南省驻马店市 463500

摘要：目前，暖通空调节能技术是建筑空调节能设计中不可或缺的重要部分，占据着极其重要的地位。建筑企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，降低建筑能耗非常重要，这就要求我们重视暖通空调节能技术的应用，使其满足节能环保的发展需求，进而推动企业稳定的发展。对此，论文主要对暖通空调系统在建筑空调节能设计中的应用进行分析，以供参考。

关键词：暖通空调系统；建筑空调；节能；应用

1暖通空调节能的重要性

考虑到在建筑能耗中，暖通空调能耗所占的重大比例，同时随着城市现代化的发展，暖通空调系统的应用越来越广泛，这导致在建筑能耗中暖通空调能耗的比例不断增大，这势必会引起能源供求矛盾的进一步激化。另一方面，在暖通空调系统中所使用的能源一般为不可再生能源，其中一个重要的组成部分为电能。这些不可再生能源的不断消耗，使得地球的资源不断匮乏，这间接地对环境造成了严重的影响，这其中出现的一些较为普遍的环境问题包括酸雨以及飘尘等问题，我国的很多地区都出现了这些环境问题，并且逐年不断加剧，因此能源的消耗对我国的生态环境和可持续发展带来了很大的影响。在夏季，人们普遍需要应用到空调系统，如果空调系统能够采取有效的节能技术，这将在一定程度上缓解夏季电力紧张的问题，同时还可以降低能源的消耗，从而间接起到保护生态环境和促进可持续发展的目的。因此暖通空调节能技术具有非常重要的意义。根据相关的资料可以知道，在现有建筑中，空调系统所产生的能耗是非常巨大的，如果在暖通空调系统中采用节能技术，可以有效地降低能耗，通常可以降低20%～50%，这比例相当可观。

2暖通空调节能技术在建筑空调节能设计中的应用分析

2.1蓄能空调技术

该技术是暖通空调节能设计中的重要内容，主要包括蓄冷和蓄热两种技术。常规的蓄冷技术包括冰蓄冷和水蓄冷。此技术是通过降低介质温度或凝固介质，将冷能以显热和潜热的形式储存在介质中。必要时，被储存的冷能可以通过升高介质温度或熔化介质再次被利用。其优点是可以转移制冷设备的运行时间，能大幅降低电网的高峰负荷、填充低谷负荷，进行移峰填谷。目前我国的蓄热技术主要是应用电锅炉蓄热系统，水是主要的蓄热介质。这种系统利用低谷廉价的电力对水加热，并将其储存在蓄热水箱中，在电网高峰时段关闭电锅炉，由储存在蓄热水箱中的热水供热。其优点是不排出有害气体，无污染，无噪声，运行费用低。

2.2热泵技术

热泵是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热，经过电力做功，输出可用的高品位热能的设备，是一种高效供能技术。热泵技术在空调领域的应用可分为空气源热泵、水源热泵以及地源热泵三类。由于热泵是提取自然界中的能量，效率高，没有任何污染物排放，是当今最清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天，作为人类利用低温热能的最先进方式，热泵技术已经在全世界范围内受到广泛关注和重视。

2.3变流量技术

空调系统的运行费用，主要取决于整个空调系统的能耗，因此要降低空调的运行费用不仅需要提高空调设备本身的效率，还要优化空调水系统的设计。变流量系统是指系统中供、回水温差保持不变，当空调负荷变化时，通过改变供水量来适应的系统。当管路内流量随系统负荷变化而变化，输送能耗也随着负荷的减少而降低，水泵容量及电耗也相应减少。

2.4可再生能源利用

2.4.1太阳能采暖、制冷

太阳能显热是取之不尽、用之不竭的可再生能源。利用太阳能进行采暖、制冷是实现规模化、低成本的重要途径。太阳能采暖是以太阳能作为集热热源，同时辅以常规能源，向建筑物提供冬季采暖的一种新型节能供热方式。

除此之外太阳能还可以制冷，现阶段利用太阳能制冷的方式有两种，一是将太阳能转换成电能，再用电能驱动常规制冷压缩机实现制冷。二是将太阳能转换成热能，再利用热能作为外界补偿来实现制冷。后者主要包括太阳能吸收式制冷、吸附式制冷及太阳能喷射式制冷等。这些利用太阳能制冷的方法对环境和大气臭氧层无害，节能环保效果显著，值得大力推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4.2自然通风的应用

在暖通空调系统中，直接利用自然风来实现空气循环和制冷的方式有助于节约能源消耗。如在制冷间隙利用设备进行风能的蓄冷，为白天的制冷做好准备，这样可以少用电力制冷，比较节能，也能更好地减少环境的污染。

2.4.3地热能应用

地热能是由地壳抽取的天然热能，是一种来自地球内部的熔岩，并以热能形式存在的能源。地热能作为替代能源不论是用于发电还是直接热利用，都能大幅度减轻对环境的不利影响。将地热能直接用于采暖和供热水是仅次于地热发电的地热利用方式。这种利用方式简单、经济性好，因此备受重视。现阶段在我国地热采暖有很大的增长，尤其在北方地区取得了良好效果，既节约了常规能源，又减少了环境污染。

2.5低温送风空调技术

低温送风空调方式是指从集中空气处理机组送出较低的一次风，经高诱导比的末端送风装置进入房间的一种空调方式。常规送风系统从空气处理器出来的空气温度为10～15℃，而低温送风空调方式的送风温度为3～11℃。由于低温送风降低了送风温度，减少了一次风量，也就减少了一次风的空气处理设备，其初投资可降低。而将低温送风技术和冰蓄冷技术相结合，能起到削峰填谷缓解城市电网压力的作用，也可进一步减少空调系统的运行费用，降低一次性投资，提高空调品质，改善储冷空调系统的整体效能，其节能效果就更明显。

2.6变制冷剂流量技术

变制冷剂流量技术就是变频空调技术，在普通空调应用地基础上添加了变频专用压缩机，可以有效进行无级变速，根据房间的具体情况进行制冷量、制热量的调节，这种技术的应用避免了频繁启动耗能现象的发生，控温效果非常显著，节能效果较为明显。

3优化暖通空调节能技术应用的措施

3.1解决空调水系统水循环问题

处理注重管道的质量是首要目标。在使用管道时，要注意其各方面的问题，如抗压力及受热度等。所以，如果要改善水循环问题，我们要定期根据有关使用说明严格清理管道，同时技术人员要积极沟通，解决各管道杂乱的问题。相对于安装的新水系统而言，清理污垢的频率最少一次，旧的暖通空调水系统也应该一个星期清理一次或者一次以上。

3.2解决水凝结问题

如果我们要彻头彻尾解决滴水的问题，那么，在实践管道施工时，技术工作人员一定要正确处理管道的长度和斜度的放置问题。首先，技术人员在操作设置管道时要考虑最快排掉冷凝水。另外，处理好冷凝水管和风管，不让其受到外界温度的影响。技术工作人员可以从下面两个方法去处理好管道保温的问题：①管道不应该通风，其外表的保温层要确保没有损坏的现象，从而确保管道的保温效果；②管道一定要完整连接，而且一定不能有冷损问题。相关的保温材料应该包裹在管道的表外层，这样就可以及时处理冷损问题的出现，及时防止受到外界温度的影响。

3.3强化系统的运行管理并提高系统控制水平

对暖通空调专业的操作人员进行培训，提高管理人员的专业水平和业务技能，使其具备必须的暖通空调基本理论常识，实行空调操作人员操作证制度，对没有达到考核要求的，应重新培训，考核合格后才能上岗，同时提高管理人员的素质，增强其责任心，这样管理人员才有能力根据室外参数的变化进行相应的调节，达到设计要求的节能效果。

4结语

总而言之，随着人们环保理念的增强，暖通空调系统在建筑节能中的有效应用得到了越来越多的关注，为了提高人们的生活质量，需要对暖通空调系统在建筑空调节能设计中的应用进行优化，从而在实现环境保护目的的同时，促进建筑行业的发展。

参考文献：

[1]陆莎.空调系统运行控制及能耗控制策略研究[J].居舍，2019（28）：187-188.

[2]张庆塘.试析现代暖通空调设备安装的施工问题与解决对策[J].居舍，2019（27）：22.

[3]胡燕，梁天生.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计上的应用[J].现代工业经济和信息化，2019，9（8）：47-48.

论文作者:凡建伟1,高久胜2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be3c7612d3b3c848c02f54b5.html