# 试析计量自动化检测系统中存在的问题及对策论文_熊娅云

（云南电网有限责任公司昆明供电局 云南昆明 650051）

摘要：计量检测是电力系统运行过程十分重要的环节，计量自动化系统是一种实时信息采集以及处理分析的信息化系统，是连接电力系统以及网络通信的重要载体，是推动电力行业健康稳定发展的重要技术。本文主要分析计量自动化检测系统在应用过程中存在的几个主要问题以及相应的解决对策。

关键词：计量自动化检测系统；问题；对策

Analysis on the problems and Countermeasures in the measurement automation system

Yayun xiong

(Yunnan Power Supply Bureau, Kunming Power Supply Bureau, Kunming Yunnan 650051)

[Abstract] measurement is an important part of power system operation, measurement automation system is the information system for real-time information collection and analysis, is connected to the power system and an important carrier of network communication, is an important technology to promote the healthy and stable development of electric power industry. This paper mainly analyzes several main problems in the application of measurement automation detection system and the corresponding countermeasures.

[Key words] measuring automatic detection system; problem; countermeasure

前言

计量自动化检测系统应用于电力系统中主要作用是获取电能表电量使用的原始数据并进行针对性分析，及时地发现电力设备运行期间存在的问题，并排除故障隐患等潜在危险，减少电力企业工作人员的抄表和数据管理等工作内容，提高工作效率[1]。当前我国电力计量自动化检测系统还存在比较多的问题，降低了系统的数据检测效率和功效，进而影响了系统检测数据的精确可靠性以及工作效率，以下首先简要介绍计量自动化检测系统的模块组成与功能，然后讨论分析存在的问题，并研究解决对策。

1.计量自动化检测系统简介

计量自动化检测系统覆盖了整个电网系统各级的采集终端设备以及计量点，整合了信息采集、处理分析、计量监控以及管理等各方面的工作，主要功能是为电力企业远程查表、负荷控制等多种工作的高效开展提供技术支持[2]。计量自动化检测系统是一个集多种功能于一身的系统平台，将电力系统中配变计量监控、电站计量遥测、低压集抄以及用户负荷管理等相对独立的几个子系统整合起来，从而实现对配变、电站、低压以及转变等电网各级计量点瞬时量、电表码等各种数据信息的远程采集，以及用户异常用电事件、电路异常报警信号等情况进行实时检测。系统首页为全网日负荷的曲线图，并将每个区域在某段时间内的售电、购电、低压售电量等用电量以表格形式展示出来，并将整个电网的大用户介入信息、负荷情况、负荷曲线、负荷曲线、日电量前10～20名、日电量分布等用图表形式展示。计量自动化检测系统分为多个功能模块，包括电表抄数、负荷分析、电量分析、质量分析、报警管理、运行管理、远程维护、当当维护和综合数据等。其中基础数据主要功能包括瞬时量查询，即用户对功率因素、无功功率、有功功率、电压、电流等数据的实时查询；电量查询是指电表读数读取查询与；表码查询是指表码数据搜索查询功能，仅供符合条件的人员使用；极值查询是指计量点的月极值和日极值等数据的查询。运行管理的主要功能包括数据采集整理和完整性分析；远程维护，即电表与终端数据的实时抄读以及数据分析，计量自动化系统主要集合了中心计算机软件、电表智能改造和采集器等多种硬件功能并进行合理的组装，中心计算机为核心功能模块，主要负责这个系统进行数据采集、统计、分析以及存储等各项工作，将各用户分散的用电信号有效整合起来，并建立相应的数据库，用于今后数据统一的处理分析，其流程如图1所示。通过计量自动化检测系统将电表数值信息整合起来，统一输入集中器中，然后由系统进行通知处理，最后再将检测结果输送到各级管理中心。

图1 计量自动化检测系统数据处理采集于处理流程示意图

2.计量自动化检测系统存在的问题

在社会经济与生产技术不断进步的同时，人们对电力需求、以及服务质量等各方面的要求也在不断提高[3]。因此电力系统管理也朝着规范化、标准化、统一化和智能化不断发展，当前已实现计量检测系统的自动化，为电力系统水平的提高提供了重要支持。但是受到我国当前电力系统市场处于还起步阶段尚未成熟的限制，电力计量自动化检测系统仍存在一定的问题，主要体现在以下几点：

2.1系统检测与校准缺少统一标准

校准是计量检测系统必不可少的操作步骤，主要目的是确定系统检测数据同标准数值的关系，以验证实际检测数据的准确性[4]。通常情况下，校准是将被检计量仪器高等级计量标准相对应的标准约定真值同被检验计量仪器检测显示的数值相比较，计算两种数值的差值，结合计量仪器标准误差范围判断其检测结果的合理性。但是在目前计量自动化检测系统使用过程中，并没有统一的标准用于计量检测仪器数据监测结果准确性的评判，在实际检测实践应用中主要是通过计量检测系统自身允许误差、精准度等因素进行数据精准度和可靠性的判断，从而获得该次计量检测结果是否可靠的结论。而大部分分析依据主要依靠行业内相关专家论著或者权威组织的论著、图书以及制定的标准等为依据，而上述依据标准并未充分考虑到实际计量检测工作中的具体要求，进而导致实际检测到的数值同真实数值相比具有较大的出入，最终会给检测结果的判断造成极大的影响。并且部分校准图书中所提出的数据监测标准存在不确定性等缺点，因此会影响数据校准结果的准确性，如果用于修正检测仪器中，所获取的检测数据将会失去实际应用意义。

2.2系统内部各功效间的协调性不足

人们在计量自动化检测系统的设计以及适应应用过程中，大多数会侧重于追求系统某个或几个环节的快捷、精确以及完善，进而加大这一环节人力物力时间等各种资源的投资，目的是通过该环节性能的完善而促进整个检测系统的质变，但这样的想法实际上缺乏科学性与可行性。如果整个系统只有一个环节或者少数环节快捷高效，也只能提升系统某一部分的性能，很难实现整体的最优化。而在计量自动化检测系统实际应用过程中经常发现系统功能不协调、部分功能快速高效、精准度高，而部分功能存在延迟、误差较大的情况，各部分功能之间协调度不足，对整个系统检测效率、准确性均产生了不良的影响。

2.3系统自身存在线路损耗问题

计量自动化检测系统的线路损耗问题指的是在电能输送过程中由于系统自身线路性能、材质等各种因素导致电能损耗的问题，是检测线路在传输过程中存在电能损耗等问题的统称，分为自然线损和管理线损两种。虽然计量自动化检测系统在实际应用过程中电能损耗是比较大的，但是并未受到管理人员足够的重视，在进行真个系统规划预算时，没有将这部分损耗划入其中，因此增加了电力系统运行及管理的成本。而且计量自动化检测系统绝大部分线路需借助电力输送运行，在电力系统中占有较大的比例，电力系统运输过程中发生的线路损耗主要集中在计量自动化检测系统自身的损耗中。

3.计量自动化检测系统问题解决的对策

3.1建立计量检测模块完善的管理制度

在应用计量自动化检测系统时，如果要获取可靠、真实、准确的计量检测数据，良好的检测环境是重要的外部基础条件，同时先进、规范的计量检测模式也是非常重要的。对此，在应用计量自动化检测系统的过程中应极快建立计量检测模块完善的管理制度，加强计量自动化检测系统的管理，及时解决系统自身以及相关环境条件问题，不断完善系统管理。计量自动化检测系统在检测过程中需要用到的相关数据、检测仪器等均应安排专人负责看管以及日常维护，尤其是标准器具必须做好日常的养护，以确保在进行检测时测量素质的精准。制定详细的基础工作细则，包括检测所需的相关器具和数据的管理，加快改进完善规章制度，确保检测系统相关配置的合理性与经济性。因为标准检测仪器如果处于长时间无人看管以及养护的状态，其精准度势必会受到不同程度的影响，进而影响到实际检测数据的可靠性，严重时还会造成标准检测仪器的永久性损坏。此外，若是标准检测仪器长时间没有得到看管与养护，在需要使用时还必须取同一型号、规格的另外一个标准检测仪器进行测量数据校准，判断该标准检测仪器用于计量检测数据结果是否可靠后才确定使用使用，既增加了监测工作难度，同时还影响检测速度与精准度。因此，必须针对标准仪器的管理制定完善的制度规范，严格监督管理标准检测仪器等相关仪器的日常看管和养护，以保障企业自愿的最优化利用，确保检测质量。

3.2建立统一规范的计量检测标准

统一规划的计量检测标准是确保计量自动化检测系统检测数据准确可靠的重要依据，在进行计量检测时需对计量检测仪器自身误差、精准度等相关因素进行综合分析，这是保证所获取的检测数据精确的关键步骤。对此，企业应针对计量自动化检测制定统一规范的检测标准，为检测数据结果提供标准化、统一化的依据，而不是单纯以行业内众多专家的相关论著为参考标准，充分考虑计量检测工作的实际要求，为计量检测数据同真实数值相吻合提供保障。

3.3提高计量自动化检测系统各功能的协调度

计量自动化检测系统性能的优化不可能单纯依靠某一部分功能的优化就能够实现，而是需要各部分功能的相互协调。对此，在进行计量自动化检测系统设计规划时必须充分考了各部分功能的协调性，不能仅侧重一部分性能的改善与提升。同时在检查系统应用过程中还必须加强各部分功能的观察，任何一个环节存在问题均给予充分的重视并彻底解决，不断优化系统各组成模块的性能，确保在财力、物力、人力以及时间等各项资源最优化利用的基础上不断完善系统的整体效能。总之，只有不断提高计量自动化检测系统各部分功能的协调度，才能真实思想系统整体效能的优化，发挥各模块功能最佳的效果，实现计量自动化检测系统应用的最优化。

4.结语

总之，计量自动化检测系统是集计算机控制技术、电力营销技术以及软件测量计量技术等多种技术于一身的现代化信息采集于处理系统，可覆盖整个电网系统各级的采集终端设备以及计量点，为电力企业进行售电于用电信息的采集、处理分析、计量监控以及管理等各方面的工作提供有利的技术支持。系统的计量检测速度、精准度以及各部分功能的相互协调性直接影响到系统的整体功效，因此为了实现计量自动化检测系统整体性能的最优化，充分发挥系统的功效，电力企业必须重视计量自动化检测系统当前存在的各种问题，并积极地研究解决的对策，及时将问题解决并对计量自动化检测系统进行改进，提升系统的整体性能，使电力行业获得健康稳定的发展。

【参考文献】

[1]单青.浅析计量检测体系的相关问题[J].科技创新与应用，2015,（18）：297.

[2]路璐，马旭平.建立健全计量检测体系相关问题探析[J].企业技术开发，2013（03）：66-67.

[3]钱志森，张丽贞，池辉等.“无纸化”计量检测系统的研究与实现[J].质量技术监督研究，2016（02）：12-17.

[4]李克勤.计量自动化检测系统中存在的问题及对策[J].仪器仪表标准化与计量，2014（08）：46-48.

作者简介：

熊娅云（1976.05—），女，工程师，从事计量管理。昆明市拓东路63号昆明供电局市场营销部

论文作者:熊娅云

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be4723e22f3a4172f259e560.html