# 浅析建筑工程中的墙砖与地砖施工邢丰源论文_邢丰源

摘要：在建筑工程的施工中，每一个工程都离不开墙砖与地砖的施工，其作为装饰面施工中的重要组成部分，在进行施工之前，就需要对于所有的施工环节以及材料使用等制定合理的方案，以确保施工质量。在进行正式施工的时候，要对于墙面以及地面预先进行预处理操作，清除墙面以及地面覆盖的灰尘、砂石等杂质，在地砖进行铺设施工的时候，要提前进行浸泡，进行实际的铺设时，要保持砖面的平整性，确保其花纹衔接的紧密，在水平以及垂直基准线上，要保证其可以达到设计要求，减少扭曲问题的出现，增强整体施工的美观性。

关键词：建筑工程；墙砖与地砖；施工技术

1 墙砖和地砖的区别

1.1尺寸墙砖

每个空间的使用规格不同。卫生间、厨房与阳台墙砖规格一般是30cm×45cm、客厅墙砖规格一般是100cm×100cm或80cm×80cm。地砖：它的尺寸一般是从40cm×40cm开始的，接下去就是50cm×50cm、60cm×(60cm、120cm)、80cm×80cm、100cm×100cm、120cm×(120cm、180cm)。

1.2花色墙砖

它主要分为玻化墙砖和印花墙砖，花色种类不是很多。地砖：它主要可以分为五种，分别是：仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖以及渗花抛光砖，花色比较丰富。

1.3吸水率墙砖

从材质上来说，它属于陶制品，吸水率大概在10%左右。地砖：从材质上来说，它属于瓷制品，吸水率大概在1%左右。

1.4铺贴方式墙砖

它是由内向外铺贴的，如果地面有坡度或是存在地漏，那就应该要按照排水方向来找坡。地砖：它是从下向上铺贴的，为了美观起见，底层的砖应该后贴。

2 施工过程中出现的质量问题

2.1 踢脚板空鼓

除与地面相同外，还因为踢脚板背面粘结砂浆挤不到边角，造成边角空鼓。

2.2 踢脚板出墙厚度不一致

由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前，先检查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴。

2.3 板块表面不洁净

主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成层面被污染。

2.4 有地漏的房间倒坡

做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高，弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。

2.5 板块空鼓

基层清理不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大、风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等因素都是导致空鼓的原因。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 建筑工程中的墙砖与地砖施工

3.1 墙砖施工技术

基层处理应铲平、凿毛、清浮灰，对不平整垂直的墙面应用1:2.5的水泥沙浆批刮并凿毛;在墙面基层上弹出垂直和水平基准线，镶贴时基层应浇水湿润；镶贴前应浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用；冬季施工宜掺入2%盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用。墙砖宜采用1:2水泥沙浆(内掺适量的107胶水)镶贴。镶贴时水平方向第一排墙砖的下线必须沿水平基准线镶贴，第二排墙砖镶贴完后，在两排墙砖接缝线上拉通线检查拼缝平直度及表面平整度，并即时矫正，以后每镶贴完一行检查一次。镶贴墙砖应做到表面平整，沙浆饱满不显接茬，接缝平直。砖与砖接缝宽度应不大于1mm,宜用优质白水泥嵌缝(也可用填缝剂)并保持砖面整洁；一些墙砖在生产制作时在砖体釉面下都设计了暗花纹，所以在施工前对墙砖是否有方向性的要求，就应该做到心中有数；否则，粘贴完以后，就可能出现在灯光下，发现墙面乱成一片。对表面整齐的墙面一般可以采用凿毛甩浆办法来进行处理:首先，在光滑的墙面上用工具打出均匀整齐的毛面(俗称凿毛)；然后，用1:1.5:0.2的素水泥沙浆在墙面甩浆，需要注意的是，在甩浆之前，应该把墙面用水湿润，粘贴墙砖时，每排墙砖之间留缝的目的有两个:一是为了调整墙砖的尺寸误差，把握整体美观，二是是为了给墙砖下垂预留伸缩缝，避免由于上排墙砖对下排墙砖产生的挤压出现墙砖空鼓，脱落。定基准线的目的，是为了墙砖整体平直，在整体表面尽可能的保持整砖粘贴，保持表面美观。此外，在实际的墙砖施工过程中，由于具体情况不同，有时会运用“瓷砖磨边碰角”的工艺做法，这主要是用在厨房卫生间的墙壁粘贴瓷砖上。而具体施工的部位大多在墙壁的阳角以及阴角拐角处，至于说这样做的原因，主要是为了在阳角或者阴角位置的两片瓷砖之间相接的直线平直交接。

3.2 地砖的铺设施工

混凝土地面瓷砖铺贴前应将基层凿毛.凿毛深度5-10m,凿毛痕的间距为30mm左右。之后清净浮灰砂浆、油渍产散水刷少将地面贴瓷砖应弹好线在地面弹出与门道口成直角的基准线。弹线应从门口开始，以保证进口处为整砖非整砖置于阴角或家具下面弹线应弹出纵横定位控制线。一般贴瓷砖的顺序先贴墙砖后贴地砖。先贴内屋后贴外屋。贴瓷砖的安装技巧贴瓷砖如果选用陶瓷地面砖应先将陶瓷地面砖浸泡阴干贴瓷砖时水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面铺贴后用橡皮棰敲实。同时用水平尺检查校正擦净表面水泥砂浆；瓷砖贴完2至3小时后用白水泥擦缝用水泥、砂子=1:1的水泥砂浆缝要填充密实平整光滑再用棉丝将表面擦净。在地砖的铺设过程中要监督瓷砖安装工作贴瓷砖的施工速度:一个好的瓦工一天最好控制在贴5-6平方，这样的施工进度有利于保证地砖铺设的施工质量，尤其是窗台一类需要细小对角的地方，要尤其注意。对有排水坡度要求的如卫生间，洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向;基底验收表面平整用2m靠尺检查偏差不得大于5mm标高偏差不得大于+8mm；石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕缺棱掉角等质量缺陷。地砖铺设前必须全部开箱挑选；地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版并选出合理方案统计出具体地砖匹数以排列美观和减少损耗为目的，并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。

4 建筑工程中的墙砖与地砖施工需要注意的问题

4.1 墙面砖要完全的浸水之后再铺设

由于墙面砖的含水率比较高，如果不进行浸水，会影响粘贴效果。施工人员在进行粘贴之前，必须烧水湿润，所使用的瓷砖必须在水中浸泡足够长的时间，最好要20min，浸泡后再阴干，而后再进行使用。如果没有此步骤，砂浆中原有的水分就会很快被瓷砖吸干，再加之，基层本身也很干燥，也会吸走一部分砂浆中水分，这样砂浆在很多的时间内就会凝结，自然对粘结程度产生很大的影响。

4.2 铺前墙、地面要找平

贴砖前应清理基层，如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物，或地面上有污物，一定要清理干净，否则水泥砂浆与基层粘结不牢；另外，如果墙体自身有裂缝，应做妥善处理后才可贴砖，以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落；还有，对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面，还要用水泥砂浆进行找平处理。

5 结语

墙砖与地砖的施工都是建筑工程的重点施工内容，施工人员需要合理应用施工技术，其关系着建筑的美观性，也影响着建筑居住的舒适性。在民用建筑工程中，业主比较重视内部装修，喜欢结合自己的喜好对建筑装饰面进行重新设计。在室内装修中，墙面与地面的铺装都是重要的环节，业主可以根据自己的喜好，选择墙面与地面铺装材料的类型。墙砖、地砖施工工艺的选择极大的影响着施工的整体质量，施工单位需要制定出完善的施工方案，从而保证室内装修的美观性。

参考文献：

[1]任振勇.室内装修工程中的瓦工施工工艺分析[J].山西建筑.2013(02).

[2]章俊.浅谈建筑室内装修工程施工质量控制[J].科技创新与应用.2013(28).

论文作者:邢丰源

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be5542b12b59c0dddb62f375.html