# 关于智能电网自动化建设及关键技术探析论文_任万宇

摘要：近几年随着社会的快速发展，人们的生产规模和生活水平也不断扩大和提升，相应地，人们生产和生活用电的需求量提升，对电力供应提出了更高的要求。在用电新形势下，电力企业也开始通过引入智能自动技术进行智能电网自动化建设，使得电力供应的效率和质量限制提升。基于此，本文就智能电网自动化建设及关键技术展开综述。

关键词：智能电网;自动化建设;关键技术

前言

电力能源在人们日常生活中应用最为广泛，同时其也是社会经济发展的重要基础条件，当电力供应稳定性和效率受到影响时，会直接对我国部分区域的经济发展造成影响，因而电力企业管理重心是保障电力系统运行的效率、稳定性及安全性，使得其可靠性得到提升[1-2]。随着近几年智能电网自动化技术的引入，使得电力企业的供电质量显著提升。基于此，本文就智能电网自动化建设内容进行分析，探究智能电网自动化建设关键技术，具体内容如下阐述：

1智能电网自动化建设内容

现在的我国智能配电网发展技术还存在不成熟和不完善的地方，具体问表现如下：第一，智能电网结构设计缺乏严谨性。目前，合理科学的设计方案在智能电网设计中缺乏，难以实现对电网建设有效规划，缺乏一个相对完善和全面的智能电网设计，一些设计上的不严谨，在实用性表现很差，对电力运行造成了很大的障碍，使得电力运行的负载出现误差，对智能电网的稳定性造成了影响。第二，智能电网分布不均衡。我国各个地区的智能电网建设进程不一，这样不利于我国电网事业的整体水平的提升。智能电网建设的进程不一造成了光纤覆盖面的不同步。第三，自动化配电技术不成熟、不完善。从技术发展进程来看，我国配电自动化技术水平还有很大的发展空间，在自动配电装置的研发上与国外还存在不小的差距，不具备独立自主的研发实力，这样就使得我国智能电网在建设过程中对电力大小的调配不能做到及时准确地调配，从而在一定程度上影响到了智能电网运行共组的稳定性。

1.1建设自动化抄表系统

自动化抄表系统的建立可很好的改善目前我国人力抄表的现状，可使得工作人员更快捷、方便的获取到用电量相关数据。但在自动抄表系统建设过程中，首先必须完善通信系统的建设，从而确保自动抄表系统实现数据的实时传输。关于数据流的有效整合和处理方面，目前的互联网技术已基本实现，且通过应用互联网技术还可实现对某一时段的数据进行系统建模。建设自动化抄表系统，可实现电能表数据的自动化记录和储存，便于工作人员在采用数据进行研究分析时可随时调动，为其研究分析提供重要参考，同时还可实现运行过程中以小时甚至更小的时间单位对数据的有效整合，便于当电能表实际数据变化不符合模型时，可及时对区域用电大幅度变化进行确定，对其当前用电需求量进行了解，并依据数据分析及时对智能电网运行进行调整，有效地对电力进行调配，对供电质量进行提升。

1.2建设通信系统

在智能电网自动化建设中，通信系统的建设十分重要，其是实现智能电网自动化的基础系统。对于该系统的建设主要从有线通信和无线通信两个方面进行，前者需要设置光电转换装置，安放在计划地点中，确保可全面对其负责区域内的传感器信息进行收集;后者目前广泛应用在变电站中，因为该系统会受到无线通信终端信号覆盖范围的影响，因而重点是对网关进行设置。

1.3建设数据处理系统

数据处理系统在智能电网自动化建设中，是最为核心的部分，其负责数据存储、对比和融合建模的作用，其中，数据对比是该系统最基础的功能，因而建设该系统时先要完善数据对比功能的建设，然后再到数据存储功能的完善，最后在进行融合建模功能的设置和完善。

1.4建设传感器网络

建设传感器网路的目的是为了实现对电网运行故障区域的快速定位，从而使得运行故障得到快速的处理，保障电网运行的稳定性和安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆目前我国研发的传感器技术以基本满足智能电网自动化的定位需求，且基本完善配电箱/柜及主干线路终端等区域的传感器设置。对于配电箱/柜的传感器设置，目前主要应用烟雾传感器、温度传感器等具有安全保障功能的传感器[3]，且这一类型的传感器具有更高更优的数据处理功能，可实现对配电箱/柜安全事故的有效规避。对于主干线路终端的传感器设置，目前主要应用线路传感器实现对主干线路终端的检测，其可有效地对线路终端电压、电力变化情况进行监测，并及时经通信系统将数据传输到控制系统中，然后控制系统中的模型依据传输的数据变化实现故障检测，确保线路运行的安全性。

1.5建设故障处理系统

在智能电网自动化建设中，故障处理系统的建设是确保其运行的安全性的重要系统。目前智能电网自动化建设中，已实现通过传感器反馈对线路运行情况进行确定，并在其故障时切断线路，控制故障的发展，但在故障点精准定位方面并未实现，这一定程度上影响故障维修进程。因此，需对故障处理系统进行完善，目前该系统的建设通过融入闪络法、电桥法等电路故障技术有效的推进这一系统的建设，也逐步实现对故障位置的精准定位，使得故障维修效率得到提升。

2智能电网自动化建设关键技术

在智能电网自动化建设中，主要关键技术有四个，分布式能源接入技术、通信技术、参数量测技术、调度技术，现就四个关键技术展开具体阐述：

2.1分布式能源接入技术

因为在建设智能电网自动化的进程中，需要在电网体系中接入各种能源，而因为各种能源存在本质上的区别，因而要求各能源具备一定的自我调节能力和自我适应能力。针对这一情况，可通过运用分布式能源接入技术，实现对用电用户的用电信息进行系统化监控，确保电能安全输送到用户户内。这一技术在智能电网自动化建设中的应用，可有效实现对电能配置的优化，使得电能的利用率得到提升，从而使得电力企业的经济效益得到提升，同时还可有效减少电网的投资成本，对电网运行的效率进行提升。

2.2通信技术

通信技术是智能电网自动化建设的基础，通过利用通信技术建设集成、高效的通信系统，可使得智能电网运行过程中及时获取到数据，实现电网的科学合理的高效运行，同时还可有效地对电网的稳定性进行提升。

2.3参数量测技术

这一技术可实现对电网数据的有效分析，并实现电网信息的转化，可为智能电网的运行提供有效的参考信息，同时可有效帮助电网工作人员对电网设备的运行状态进行深入分析，可有效地对用户窃电行为进行规避，对电网系统的完整性进行保障。

2.4调度技术

在智能电网自动化建设中，调度技术是最为关键的技术，其可有效的拓展电网系统调度控制工作，对电网资源配置进行优化，使得其运行效率得到提升，同时可有效的保障和提升电网系统的防御功能，实现对电网运行的实施监测。

3结束语

智能电网自动化的建设很好地推動了我国电力系统的改革，也使得电网供应与人们的需求量相对等，更好地为人们生产和生活带来更大的便利，因而国家需重视这一方面的技术研发，不断推动电力系统的改革，促进社会生产和发展。

参考文献

[1]常敏，刘成城.探讨智能电网自动化建设及关键技术[J].科技风，2019，（09）：85.

[2]龚柱.探讨智能电网自动化建设及关键技术[J].智库时代，2018，（45）：138，157.

[3]方周康.探析智能电网自动化建设及关键技术[J].通讯世界，2017，（17）：90-91.

论文作者:任万宇

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be7ce09b44483b5630ccddc6.html