# 浅谈超高层建筑砌筑工程的质量管理──基于云投商务大厦项目的总结与思考论文_郭伟昌,陈涛

中国建筑第六工程局有限公司 云南省昆明市 650100

摘要：在房屋工程当中主体工程的重要性首屈一指，其中主体工程又分为一次结构工程和二次结构工程。人们往往对一次结构工程质量控制有足够的重视，然而对二次结构工程质量控制则不够重视。我们加强二次结构的施工质量管理对于提高主体质量、降低返功率和维修率都具有一定的指导作用。

关键词：砌筑工程；施工质量；技术交底；过程控制

1、加强图纸会审，严格把控设计图纸的合理性。

本文在图纸会审期间主要发现了以下几个问题：

（1）施工图纸很多细节上存在问题，如门洞位置没有标注高度尺寸，功能房间名字没有注明（例如厨房、浴厕隔墙底部没做防潮槛）。

（2）对于可能出现裂缝的部位没进行验算或变更。如地面上没有与其他基础形成连接的独立墙体，可能会由于基础的不均匀沉降产生裂缝；仅与楼面板相连，不与其他一次结构柱、梁形成连接的独立墙体，可能由于板面的弯矩过大而产生裂缝，或者是由于自身的抗震性过差而产生裂缝；可能产生温度裂缝的部位。

（3）与其他分包单位在设计图纸上没有进行相应的合作。例如砌筑工程与安装工程没相互配合，整理出墙体预留洞口的大小与定位尺寸的图纸。

（4）设计中与国家规范不相符合的，请设计单位确认。

2、加强砌筑工程施工前关于技术的其他准备

主要有以下几点：

（1）对标高线、轴线尺寸进行复核等。

（2）在现场砌筑之前，项目部首先应根据图纸及规范、图集进行排砖。这个步骤是砌筑工程质量保证的关键前提，应注意构造柱、圈梁、门窗洞口、墙体交接、预埋管线等对排砖的影响。另外由于市场上砖块大小尺寸往往不标准并且偏差往往较大。例如云投商务大厦项目采用600mm×200mm×250mm的加气混凝土砌块，然而当我实测的时候发现砌体的高度在231mm～249mm之间，故砖块的平均高度尺寸只有240mm。故排砖时应根据材料的实际平均尺寸进行。

（3）根据设计说明、规范、图集等编制详细的施工方案和技术交底，加强对工程部与分包劳务的交底。在交底大会上，让受教育者大胆提出自己的疑问，否则对于以后的施工会是很大的麻烦。对于对方提出的各个问题，我方应进行思考、讨论然后给出相应的解答。

（4）施工时应采用样板引入制度，施工方在大规模砌筑之前首先进行样板施工。每一道工序完毕请业主、监理、设计检查后进入到下一道工序，最后全部工序完成，各方同意后进入大规模砌筑施工。

3.加强砌筑工程建筑材料的质量把控

（1）首先必须保证材料进场时品牌、品种、规格、强度等级符合设计要求，并且保证规格一致。值得注意的是，砌块材料的进场规格尺寸必须进行严格卷尺测量，遇到不符合设计要求的，打电话通知厂家，协商解决。

（2）材料的保管也要符合规范要求。如砌筑要堆放在非施工区域、非人行走道，并且要堆放规整，不能乱堆乱放，并且要摆放材料标识牌。砌筑和砂浆要采取防雨措施，下垫上盖，砂浆还应搭设防雨棚。

（3）其他要求：如拉结筋的材料级别、尺寸，预埋件的防腐，加气块使用前的浇水湿润要求，砌块使用前的出厂留置时间、砌块的出厂合格证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、加强施工过程控制

4.1清理基层、放线及验线

除了基层打扫干净以外，对于一次结构面平整度偏差较大的，要督促一次结构劳务班组进行剔凿修整，以免以后楼板面平整度偏差大砌筑墙体难以施工并且稳定性不够，以及一次结构柱平整度偏差大因而二次结构墙面无法与其在一个平面上导致抹灰厚度部分过大或者精装修石膏板无法施工。

测量员、施工员和劳务专业负责人在楼板面上用墨斗弹出轴线位置，在柱子上弹出标高线，并且复核验收。接着弹出墙体线、构造柱、圈梁、门窗位置，并注明门窗高度，复核验收。

4.2做好模数计算并摆砖、预埋钢筋

根据楼面板到上层楼板或者梁的距离以及墙的长度、门窗洞口的设置、卫生间墙底的处理（按规定要求，应制作防潮槛，并且防潮槛高度为200mm，宽同墙厚）等进行模数计算。模数计算不应出现纰漏，否则会产生灰缝厚度误差过大，植筋位置与砖缝不对应等问题。

植筋施工的第一步应该是清除表面的灰尘杂质，根据模数钻孔。钻完孔应该用吹风机和橡胶管清理孔内杂质，然后配置植筋胶，不要超出钻孔的2 /3。这个时候，植筋胶内部会有气泡残留，应迅速插入钢筋并搅动，以便胶层能填充整个钻孔。之后的一个小时是凝胶固化的时间，但是一天之内仍禁止进行下一道工序，且需经过拉拔试验来检验植筋的强度。

4.3立皮数杆、拉水平线与搅拌砂浆

这项措施对于砌筑质量非常关键。皮数杆要放置于房屋的角落、墙体交接处、门窗洞口多的地方。一般可隔10～15m立一根。为了保证皮数杆的固定和垂直，应用两个方向的斜撑或锚钉固定。开始砌筑之前应用水准仪校正标高，并注重检查皮数杆的垂直度、标高和牢固程度。另外过梁、砖块、圈梁、拉结筋、门窗洞口的标高尺寸应在皮数杆上注明。

拉水平线是为了防止因为砖块尺寸不准确或者水平缝砌筑砂浆厚度不同而导致同一匹砖上表面不平。搅拌砂浆时，作业工人必须严格按配合比操作，水泥砂浆也应在3小时内使用完毕。否则砂浆开始凝固，并且严禁使用隔夜砂浆，发现立即罚款。

4.4砌筑墙体并勾缝

排砖完毕后，墙底灰厚度超过2cm时，则不应使用砂浆铺灰而使用细石混凝土代替。砌筑铺设砂浆不要超过砌体长，厚薄均匀，然后马上放置砌块，保证水平灰缝饱满度。

加气混凝土砌块砌筑时为了施工便利，应从墙体角度变化处或以一次结构交接处开始。同时从远处到近处、从下面到上面，必须错缝搭砌，错缝长度必须大于砌体的1 /3，并且使用顺砌法。砌筑外墙时应随砌随抹，砌筑自封闭墙体时应预留施工洞口，抹内侧灰后再进行封堵。加气混凝土砌块的灰缝砂浆厚度应在12－15mm，同时灰缝厚度偏差应在2mm以内，以保证灰缝观感上均匀一致。砌筑灰缝应保持横向平整竖向顺直，水平、竖向砂浆饱满度不应低于90%，竖向灰缝可以采用挡板或者其他方法填实。水平灰缝和竖向灰缝均不能出现通缝、假缝、透明缝等错误。

构造柱要先退后进，避免头重脚轻，保证马牙槎两侧砖块、上下砖块进退的尺寸相等以达到美观效果。在砌筑过程中，应采用原浆随砌随收缝法，用美工刀或者其他工具进行勾缝，先勾水平缝，后勾竖向缝。

5.对人的管理

除了对事物的管理以外，我觉得对人员的管理更为重要，毕竟事在人为。笔者作为总包方，要求分包管理人员必须做到事前对劳务班组交底，事中巡查过程，事后检查结果。总包方也要经常到现场巡查，发现分包管理人员没对现场工人师傅们交底清楚的，应亲自对工人师傅们再次交底，并对分包管理方进行加强教育，以保证工程能按交底落实，工程质量能得到保证。

6.结论

砌筑工程质量控制应以人为本，从图纸会审，技术准备到材料把控、过程控制各个方面，整个流程严格落实。施工员遇到自身解决不了的问题应与项目领导进行沟通，不应拖延躲避，以便及时采取相应措施予以解决，项目质量不仅仅是项目质量部的事情需要项目部的共同努力，团结合作，怀有工匠精神，才能给业主方一张满意的答卷。

参考文献：

[1]王柳.浅谈施工现场砌筑工程质量管理［J］.工程技术，2016（10）:111.

[2]曹宁苏.浅谈建筑工程二次结构施工技术及质量控制的要点［J］.工程技术，2016（12）：133.

[3]张良.建筑工程二次结构施工技术及质量控制要点分析［J］.施工技术，2016（04）:85.

[4]张占军.简析建筑工程砌体施工质量控制措施［J］.工程技术，2017（01）:223.

论文作者:郭伟昌,陈涛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be7f75a1f67177a60728869d.html