# 机电设备安装工程质量通病及控制对策论文_林铖

温州港乐清湾港务有限公司 浙江温州 325000

摘要：建筑工程中机电设备安装水平直接关系到建筑机电系统的运行，文章结合机电设备安装工程质量常见问题，提出相应的控制措施，希望通过文章论述能够为机电设备安装工作提供一些帮助。

关键词：机电设备；设备安装；工程质量；质量缺陷

引言

建筑机电设备的安装是一项专业性非常强的工程，需要专业的施工人员。而且，机电设备安装质量直接决定了建筑工程投入运营之后的使用性能和寿命。但是随着科技的发展，建筑机电设备越来越复杂，安装难度也在不断提高。此时若想保证建筑机电设备安装质量，就要加大质量管控力度。

1机电设备安装的概述

制造商生产的机电设备有些不能直接使用，为了使机电设备投入生产使用，必须以正确的方式将某些附属部件安装在机电设备的主体上，以及将机电设备进行必要的安装固定，经过相应的调试，机电设备才可以达到最佳使用条件。随着经济社会的不断发展，人们对各种产品的要求越来越高，这对生产过程中使用的机电设备提出了更高的要求，如果机电设备在安装过程中无法保证相应的安装质量，不仅可使机电设备在短时间损坏甚至报废，而且也会导致产品出现质量问题，不能满足生产要求的质量标准。因此，为了更好地适应经济的发展，必须不断提高机电设备的安装水平和安装质量，以便更好地用于生产过程。

2机电设备安装工程质量通病

2.1螺栓联接问题

若螺栓、螺母的压接松弛、连接不紧密，导致部件间的装配不严密，将有可能引发一系列的安全故障。另外，若螺栓与螺母之间的连接过于紧密，也会使螺栓在长时间工作下发生金属疲劳现象，从而导致剪切或螺牙滑丝。

2.2导线质量缺陷

设备运行中因为对电力稳定性有着较高要求，可是机电设备的安装环节有时候并没有考虑好管线材料能力、导电性、横截面大小、电阻值等要素，所以会浪费大量的电力资源。电气系统不够稳定与合理将无法发挥电力系统应有的作用与意义。此外电气系统不稳定也是非常常见的情况，在长时间高负荷的运作下，电气系统有可能爆发电阻值过高、导线温度迅速升高等情况，这些情况是火灾事故的主要原因。

2.3振动问题

机电设备安装施工的振动问题主要表现在三个方面，分别是机械、电机和操作，泵的轴承间隙过大超过了标准规定、转子不均衡、定子和转子相互摩擦、壳体和转子的同心度差等，都会引起机械振动和电机振动。此外，泵在生产的时候都有额定的参数，可是实际的安装过程中操作的参数远远的超过泵所能承受的参数，这样就会使得泵的运行不稳定，进而出现振动的情况。

2.4配电箱安装问题

配电箱安装问题具体展现在电焊开孔、设备安装不齐全等，如箱体和导线连接、电焊开孔以及配电箱箱壁厚度有着直接关联，所以需要科学设定大小及厚度。混凝土墙壁应及时进行内部杂物清理，便于给配电线安装提供条件，使其得以有序排放。此外，在配电线安装过程中，应严格设置和分配，让其得到整齐安装，防止影响后续应用。如果在完成安装工作后，发现存在问题的配电线没有实现全面校对处理，这时需要及时记录，便于及时对各个问题处理。

3机电设备安装工程质量通病的控制措施

3.1优化准备过程

工程设计环节利用BIM技术可以很好地简化施工流程、施工难度，构建与工程标准相契合的工程施工思路和工程三维模型。这样在处理细节的时候，就可以用放大模型的过程了解到模型的各种数值与情况。当然通过深度使用BIM技术，还能够为设计提供更为灵活的思路，提高了工程设计合理性与科学性，保障了设计方案的有效性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要加强施工材料与机电设备的检测工作与管理工作。设计环节需要做好所采购的各种施工材料、机电设备数量、质量、规格标注工作，明确管理要求。设备材料验收阶段，工作人员管理人员应严格按照设计要求、设计标准对其进行分析。全方位铺开施工材料、机电设备质检环节与要求。建筑机电项目的作业环节需要用抽样检查的方式进行检测，当然如果项目不大也可以用全面检查的方式。需说明的是，当前很多机电设备在安装过程中出现问题都和建设单位不具备足够的约束力、管理能力有直接联系。施工单位没有予以施工质量足够的重视度，为了获得最大的经济效益，选择了使用性能低下的劣质材料、劣质设备最大化自己的收益。也就是说在签订合同的环节，有必要明确好双方责任以及材料的使用要求、管理条款。

3.2严格按照规定流程进行机电机械设备安装

机电机械设备的安装过程耗时巨大，牵扯到很多专业，且对各个专业的要求技术也非常高，又由于安装工作的繁琐使得安装工作人员数量也多，所以在安装中很容易出现差错，一旦出现问题，那么就会对设备的运行带来或多或少的影响，甚至极有可能使设备无法运行，从而造成巨大的经济损失。要想避免发生经济损失，就要尽力避免在安装时出现工作失误，而要想减少失误，那么就要按照规定流程进行操作。所以在安装时，应该考虑全面，并且严格按照规定的流程施工，以此来保证机械机电设备安装的质量。

3.3建筑机电设备噪声与震动大的预防措施

为了防止建筑机电设备的噪声和震动声过大，可在设备机房内吊顶和墙面做个生活牺牲处理，高隔声性能隔声门是，就是比较常用的预防措施；若设备机组安装在楼层顶部的室外，可采取消声器，消声百叶等设施进行隔音，必要条件下还可以设置隔声吸声屏；如果想尽可能的减小空调通风系统的噪声，可采取消声器、消音静压箱的装置，通过对管道气流速度的控制，来减小噪声带来的影响。另外，为了减少对周围环境的影响，可以在设备层平面进行合理布局，将设备尽可能的布置在刚度大的结构上，这样可以减小设备由于震动所产生的影响；通过在设备底部安装格隔振组件的方式，可以防止或减小因设备震动产生的震动传递，例如，弹簧隔振器、橡胶隔振器等。

3.4配电箱安装控制措施

配电线作为机电设备安装中重要操作流程，其对电力系统正常运行有着重要影响。要想避免发生配电箱质量通病问题，相关人员需要做好以下控制工作。首先，在安装之前，对配电箱内容有充分了解，明确配电箱基本性能。其次，施工人员应对配电箱支撑性能进行核查，采取在箱体内部放置物品检测方式，关注物品是否受到外界因素影响而出现变形现象。在配电箱安装工作完成以后，相关人员应根据对应流程进行检查，对不满足要求的位置及时处理，采取检测设备方式进行检测，从而提升检测结果的真实性和精准性，在保证质量要求以后才能应用，从基础上防止安全事故出现。

3.5优化机电机械设备安装次序

机电机械设备的安装过程十分复杂，而且由于安装方法不同，所以所适用的安装对象范围也不同。在具体的安装过程中，安装次序也会影响安装的效果。在对机电机械设备安装时应该着重对安装次序进行改进和优化，避免在安装过程中出现隐患。要想在安装中做到安装次序的优化，首先应该抛弃旧的安装思维模式，转变观念，其次应该让工作人员充分认识到设备持续改进的重要性。机电机械设备安装次序的改进并不是简单地对原有安装顺序调整，而是遵循科学规律，并本着节约成本的原则对安装次序进行优化。

结语

总而言之，建筑机电设备的安装是建筑施工的重中之重，直接影响着整个建筑工程施工的质量，因此就必须进一步规范机电设备安装的过程，提高安装人员的责任心和安装技术，只有这样才能解决机电设备安装中的各种问题，进而确保安装的质量可以达到相关标准。

参考文献：

[1]李风平．机电机械设备安装中存在的隐患及解决方法[J]．工程技术研究，2017，40（2）：120-124.

[2]高大勇，张纯新．浅谈机械设备安装工程应注意的相关事项[J]．高校后勤研究，2017，33（4）：57-59.

[3]牧尚能．机电机械设备安装中存在的隐患及解决方法[J]．四川水泥，2017，39（8）：294.

论文作者:林铖

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be83a43a02a7a71732c8244f.html