# 钢板支护结构施工技术在建筑基坑支护中的应用论文_王宇

黑龙江省三建建筑工程有限公司

摘要：本文根据实际的工程案例对钢板支护结构施工技术在建筑基坑支护中的应用进行了简要的分析，透过工程实例，注重强调分析了钢板桩的施工方式以及支护施工技术，从而总结得出钢板支护结构施工技术在建筑基坑支护的应用效果，希望能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。

关键词：钢板支护结构；施工技术；基坑支护；应用

在建筑行业逐渐发展的过程中，基坑工程策划以及施工技术也得到了极大的发展。现阶段，基坑围护体系以及相关的施工技术都得到了极大的改善，有效的提升了基坑支护施工的整体质量，钢板桩支护是目前应用最为广泛的一种施工技术，其在实际的应用中不仅能够提升施工的速度，而且在造价选择上也相对较低，由于其所具有的这些优势，极大的受到了施工人员的青睐。这也使得钢板支护结构施工技术在建筑基坑支护中的应用范围更广。

1.工程概况

某建筑工程为高层住宅楼，该住宅楼位于市区东部的位置，与市中心有一段距离，其西面就是市中心的繁华大街，北面建设由公园，该住宅楼基坑建设的深度在6m左右，而西面以及北面的建筑物离该住宅楼的距离都相对较远，最近也在10m以外，所以，不会对该住宅楼的基坑造成影响，对该住宅楼基坑进行支护施工的过程中，基坑支护的深度为在杂填土中，基坑支护的标高为-2.0m，而杂填土土层的厚度则为2m，而针对粉细砂土层来说，层底标高则为-9m，而粉细砂土层的支护深入厚度则为10m。

就现场实际的施工情况来进行分析，在对放坡以及支护进行施工处理的过程中，所采用的施工手段较为统一，而且支护采用的是H型钢桩柱进行支护施工，同时配以地面锚拉组合体系，共同作为支护体，而为保障支护的效果，就要对支护桩的长度进行合理的控制，要尽可能的将支护桩的长度控制在9m左右，支护桩之前的距离也要控制在0.8m的范围内。锚桩的摆放位置应该设定在板桩顶部以下2m的区域内，这样可以使得基坑支护施工的安全性得到有效的提升，从而使得支护的效果可以最大限度的提升。

2.钢板桩的设计内容

根据钢板桩种类以及型号，来确定钢板桩的截面尺寸；要注意对钢板桩的插入深度进行合理的确认，对钢板桩截面的硬度以及变形情况进行实验研究，确保钢板桩符合施工质量的具体需求。在对降水问题以及周边的环境充分考虑的前提下，对钢板桩进行合理的设计，而在设计中，也要对回收拔桩所产生的振动问题进行详细的分析。根据钢板桩周围各种因素可能对其造成的影响，来对钢板桩的安全等级进行设定，必须要使得钢板桩能够具有较强的荷载力，对其荷载力的极限状态进行合理的设定，同时要进行详细的计算和验算。

另外，钢板能够合理的根据所受的力来对钢板进行分段处理，严格的依照平面上所存在的问题进行计算研究，而钢板水平面上的宽度则可以利用钢板桩中心间距来进行计算，同时依据钢板水平面上的宽度来计算得出基坑挖掘的深度，并合理的对施工进度进行规划，从而使得钢板桩能够顺利的进行施工。

3.钢板桩施工

在对钢板桩进行施工的之前，要对钢板桩的稳定性进行详细的计算，在对钢板桩的平衡进行计算的过程中，所要计算的内容包括抗倾斜、抗位移这两种因素，要注意保持整体的平衡性，严禁出现突起以及渗漏的问题。一般来说，只要使得抗倾斜能够达到具体的钢板桩设计要求，那么其他各个环节的稳定性也可以得到良好的保障。

在保障钢板桩稳定性计算准确的前提下，再对钢板桩进行施工，而施工中所能够采用的方法主要包括冲击打入法以及震动打入法两种，而采用的辅助器械就是液压振锤，应用这样的施工器械不仅能够使得钢板可以充分的采用高频振动将钢板桩压入，而且在拔出的时候也不会太困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆之所以要对基坑进行挖掘，就是为了能够使得流砂现象可以得到遏制，可以使得H型钢板桩的中间部位可以进行挡板的加设，这样就可以使得上层的滞水以及渗流情况得到有效的遏制，从而防止砂漏情况的出现，而要想彻底的做到这一点，还需要在挡板上加设一些砂袋。

在施工完成后，就可以将钢板桩进行卸载，在对钢板桩进行拔出的过程中，一定要注意按照相关的顺序，根据实际的沉桩情况来进行钢板桩的拔出。

4.支护施工技术

4.1钢板桩支护技术施工要点解析

（1）施工工艺流程：放线确定方位→钢板桩确定方位→按要求安装好导向钢围檩→固定钢板桩→把设置好的导向钢围檩拆除→按要求设置好支撑装置→挖土→风道施工→步骤完成后用土回填→撤销支撑装置→拔出钢板桩。

（2）施工方法

①第一根钢板桩插打方法：利用桩机的前臂抬起钢板桩，打开桩机头的大夹板稳定的夹住桩头，然后保持垂直后在设计的位置利用打桩机的液压振动锤把钢板桩插入到之前设计好的深度。

②然后是钢板桩的插打方法：等待第一根桩打插完毕后，之后的钢板桩顺着前一根桩的扣槽插打至之前设计好的深度，一直到变成封闭基坑的钢板桩围护体系；在基坑转角的地方用大扣手段实施准确连接，使钢板桩连续不断。

4.2钢板支护施工及注意事项

4.2.1钢筋混凝土支撑安装

按照土方挖掘的速度，事先配好要使用到的钢支撑和垫块等，并把管配置成设计所需的长度，等待工作面挖出后实施装配。钢支撑所在地方的土方挖掘工作完成后，根据测量放出这个通道的支撑和围护组成的接触点，用来确保支撑和墙面能够相互垂直，拥有过恰当的位置。钢管拼接时根据原策划的长度分节根据法兰盘以及螺栓接连装配的偏差不可以大过20mm。事前的支撑一定要把预应力的一端有效的焊接好千斤顶的底座，钢筋两端要对称的各焊一个底座。

4.2.2钢板支护的拆除方法

在开始基坑土方回收填埋时，要先拔除原先安装好的钢板桩，方便修整以后的反复使用。这个工程钢板桩的拔除是利用振动拔桩机发出的振动原理拔桩。依据工程的实际情况应该选用适应准确的拔桩机械，钢板桩拔除的难易程度是取决于钢板桩打入时是否顺利，尤其是刚打入的时候咬口处发生变形或垂直度偏差很大，那么在拔桩时会碰到非常大的排斥力。钢板桩在拔除时会由于产生的间隙从而导致土层扰动，会致使基坑中已经施工完成的结构产生不同程度的沉降，因此在拔除钢板桩时一定要采取安全措施，及时对拔桩造成的间隙进行回填处理。

5.结语

根据上面所说的，这个工程使用的钢板桩、钢筋混凝土支撑互相连接的接连支护方法，能够最大限度地应用边壁土体的自身的稳定功能，使结构能够处在最有效的受力状态。尤其是在周围环境较为复杂的情形下，由于所需要的设备比较单一、所需要的场地又比较小并且拥有较大的优越性。实践表明，工程的施工效果最佳，也得到了很好的经济效益。

参考文献：

[1]邵政权，等.中国堤防工程施工丛书[M].北京：中国水利水电出版社，2011.

[2]高大钊，陈汉忠，等.深基坑工程[M].机械工业出版社，2012.

[3]李钟.深基坑支护技术现状及发展趋势[J].岩土工程界，2014.

论文作者:王宇

论文发表刊物:《基层建设》2015年32期

论文发表时间:2016/10/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/be9e2074d1c790f47a453042.html