# 模板工程在钢筋混凝土施工中的合理应用论文_贾秉宇

天津三建建筑工程有限公司天津市 300171

【摘 要】伴随着现代建筑业的快速发展，各种造型独特和风格迥异的建筑工程随处可见。在这些建筑工程项目施工中，通常会出现高净空以及大跨度现象，这就对于模板工程项目提出了更高的要求。模板工程作为现代框架构造建筑中的关键施工内容，其对于整个建筑工程的施工质量具有十分重要的作用。基于此，笔者就模板工程在钢筋混凝土施工中的合理应用进行略述。

【关键词】模板工程；钢筋混凝土；合理应用

混凝土结构在当前的建筑工程中的应用范围十分广泛，加之近年来大跨度和高净空的建筑工程项目的诞生，使得钢筋混凝土的应用更甚。而在钢筋混凝土结构中，模板工程也是极为重要的施工内容。严格依据模板工程的施工流程及施工技术要点进行施工，确保模板工程的施工质量极为必要。

一、模板工程在混凝土施工中的关键性

在高层建筑中，钢筋混凝土是整个施工经过中特别关键的步骤，而模板的施工对于混凝土的造价也会带来特别大的影响，在制作大体积混凝土的施工经过中，模板的制作与安装需要消耗整个项目劳动力的30%以上，而且在施工的经过中还需要消耗非常多好的钢材与木材。在施工进度方面是常常展现模板对建筑的作用，对于大型钢筋混凝土的施工来说，依据不完全统计，安装与拆卸模板的时间，大概整个项目的35%。模板的工序能够说是整个钢筋混凝土在实施施工经过中最为关键的成分，已经变成了现代建筑中，框架构造中不能缺少的成分，经常能够经过改进的模板的施工工艺，从而在必然程度上能够加快项目施工的进度。做好模板项目，是现代框架构造特别关键的构成部分，需要对模板的安装与施工的注意事项实施具体的分析。

二、模板施工技术的原则

（一）确保选用优质的模板材料

要想确保模板施工的质量，则需要有效的确保材料质量的优良性。当前模板主要以木模板和钢模板为主，在当前模板施工过程中，由于木模板造价较低，因此在施工中较为常见，但木模板受制于自身材质的制约，其使用周期较短。相对于木模板来讲，钢模板尽管造价高，但能够长时间的使用，在当前高层建筑施工中应用较为普遍。对于模板的挑选，需要根据实际施工的具体要求来选择合适的模板，确保所挑选的模板要具有较好的强度，同时模板的密度和稳定性也需要与施工的具体要求相符。

（二）确保模板构件的设计符合设计图纸的要求

在模板工程施工过程中，模板构件的形状、尺寸、位置会对其带来较大的影响，需要在对模板构件在制作时要严格按照设计图纸的要求进行，而且在施工过程中也需要对模板构件的开关和尺寸进行检查，确保其具有较好的适合性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）模板应易于安装和拆除

模板工程施工会对整体上工程进度带来较大的影响，因此为了确保工程施工的顺利进行，则需要确保模板不仅要便于进行安装，而且还能够便于拆除，这对于提高施工的安全性也具积极的作用n

三、模板工程施工技术流程及技术要点

（一）支模

支模是模板施工的第一步，应按以下顺序完成支模：检查预埋件、孔洞、墙柱拉结筋是否有错漏，固定点、柱脚墨线设置是否正确；为防止阻塞阴塞衔接处出现的缝隙，在柱模四角处以及模板衔接处涂一层玻璃油灰；搭建模板时先横墙后纵墙；在柱脚处开设大于0.1m2的垃圾检查口，以便清理建筑垃圾；在柱模底部贴好四角角钢，保证柱底的正确稳固；安设围楞、抱箍，设置好尺寸、标高以及临时固定截面位置；使用托线板、对比设计要求进行模板的水平度、模板垂直度以及标高的校正；特殊部位的模板（小型木模、定型组合钢模等）安装时要遵照先整体、后局部的原则；先使用少量紧固件围植连接小块模板，达到一定面积后校正到标准位置，加密加固其余连接件。

（二）接缝

为防止模板接缝不严密的出现，首先要保证模板的质量，其次要注意施工工艺的运用。在实际处理楼板和模板的缝隙时，可事先使用3m刮杠将楼板板面刮平，确保下口平整。另外，若使用的是木模板，在施工中还可合理使用海绵条控制对接缝隙，这样会使模板接缝能够在安装完成后达到良好的闭合。

（三）剪刀撑的设置

剪刀撑分为横向剪刀撑和竖向剪刀撑，一般撑成45-60度大小的角，设置在承重支架下部作为支撑，是模板施工中一个非常重要的过程。横向剪刀撑一般沿着架体水平面设置，每两道的距离在四步左右，水平加强层架体底部和顶部也需要设置水平剪刀撑达到目的；竖向剪刀撑一般沿着架体的四周外立面设置，按每一道1.2步高的距离搭建。支架顶部伸出板模下顶层水平杆的悬挑立杆，立杆的长度不能超过40cm。

（四）立杆和架网

立杆和架网是模板施工的最后一步。立杆要求能够承受一定的负重，具有稳定性。为提升其负重力可在立杆底脚设置垫板，通常，在立杆上部夯实后，需要铺设厚度在20cm左右的碎石层，雨季施工时，可在适当位置设置排水沟或排水坡便于排水。架网时，架体过高的需要使用防护栏和安全网。

（五）模板拆除

在浇筑混凝土之后，达到了相关的强度就能够实施阀板模板的拆卸，混凝土的稳定性在拆除的经过中需要保证，还有棱角不受到破坏，拆除的经过中，通常是先支后拆，先拆后支，这样确保了拆除的部位不是承重的重要位置，需要提前通知监理方拆除模板的方案。

四、模板工程施工中的保护措施

（一）钢筋工程施工时对模板的保护措施

首先需要做好钢筋放样工作；其次要利用垫底对模板运输半成品进行有效的保护；最后，钢筋不允许在模板上进行直接的拖拉。

（二）安装预埋时对模板的保护措施

由于不允许在模板上进行钻孔开洞，因此在安装预埋工作时，需要对管道路进行暗埋处理。在对管道进行焊接操作时，通常情况下都是会采用户薄铁皮或是湿麻袋来对模板进行有效保护，确保焊渣不会掉落到模板上，保护好模板表面的完好性，从而使混凝土结构表面的美观性和平整度能够得到有效的保障。

（三）混凝土浇筑时对模板的保护措施

在混凝土浇筑过程中会存在灰浆飞溅的情况，极为容易在浇筑部位的模板面造成不同程度的污染，因此需要对混凝土振捣操作标准进行严格控制。需要在混凝土浇筑前要做好模板内部的清理工作，并用水将模板内部进行湿润。另外还需要对混凝土配比进行有效控制，使混凝土坍落度保持在良好的状态，在浇筑时没有缝隙存在。

四、模板项目在钢筋混凝土施工中的运用

70年代末，中国实施以钢代木的技术政策，组合钢模板多数用于基础、柱、梁、板、墙等施工中，特别用于大体积混凝土施工中，展现了显著的优点。模板项目之所以受到关注，并努力提升与改进其工作与应用性能，和它在混凝土施工中的关键性是不能分开的。混凝土施工中比重非常大的模板项目费用，大概占混凝土总造价的15-30%。在无筋或少筋中约占5-15%的大体积混凝土项目。约为28%-45%的模板制作和安装劳动消耗量，并消耗很多优质钢材与木材，模板的作用，还经常展现于掌控施工进度上，在大体积混凝土施工中，依据某些项目的统计，拆装模板的时间，约占总施工周期的35%。总之模板项目在钢筋混凝土施工中占有比较关键的作用，做好模板的构造设计与工艺设计对提升项目效益与加快施工进度是有相当的意义。

总之，钢筋混凝土结构在目前建筑工程中的应用十分广泛，而模板工程施工又是钢筋混凝土结构工程施工中的重要环节。为确保模板工程的施工质量达标，必须严格依据模板工程的施工技术里流程和要点，做好施工材料的优选以及施工方案的设计工作，最终推动整个建筑行业的全面健康发展。

参考文献：

[1]贺光明.浅谈模板工程在钢筋混凝土施工中的应用[J].科技致富向导，2013，03

[2]赵兴福.浅谈钢筋混凝土施工中的模板工程[J].科技与企业，2012，17

[3]袁银升，周建军.模板工程在混凝土施工中的应用[J].技术与市场，2011，09

论文作者:贾秉宇

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第6期

论文发表时间:2016/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bedd8ba0b287ca86f040944e.html