# 重型导线压接快速移模定位装置研制论文_高晓莉1,侯东红1

（河南送变电工程公司 郑州市 450001）

摘要：快速移模定位装置以平移滑道为平台，实现压机钳以及模具的快速移动、定位，提高压接效率，另外钳体以滑道平台为平移轨迹，直线度可控制，导线压接质量高。

关键词：重型液压压接机；压接钳移动定位；压接模数

1引言

1250 mm2大截面导线耐张与接续的铝管管径达到80mm，压接长度达到410mm，比以往的压接长度有所增加，压接模数大幅增加，随着压模次数增加带来了压接铝管弯曲的问题，影响压接质量。而在压接过程中由于压接钳压模位置和距离不易确定，只能靠施工操作人员经验判断，具有不确定性。因此研制适用于重型液压压接机的导线压接快速移模定位装置具有较强的施工意义和市场需求。

2压接钳快速移模定位装置设计原理

重型液压压接机快速移模定位装置主要包括压接钳移动滑道、导线支撑架、定位装置及其标尺、导线放松装置等。

该装置以压接钳轴向移动滑道为载体，滑道侧面设计定位标尺以及压接钳定位装置，设计前后导线支撑架，压接时导线以及金具被卡压至装置上，直线度可控，另外，在一模压接完成后可松开标尺定位装置及压接钳定位装置，根据压接模具的长度，调整第二模压接时压接钳的位置，定位后可进行第二模压接，实现压接钳快速移动定位，导线压接质量高。

3压接钳快速移模定位装置主要结构

3.1 滑道侧面设计定位标尺

定位标尺由两组梅花手轮固定在滑道一侧，是由可卡在导轨上的U型钢板组成，在U型钢板上面根据需要设置刻度，并在刻度处设制条形凹槽，以便定位装置进行定位。

3.2 滑道侧面设计定位装置

定位装置是一种用于导线压接移模定位的专用机构，其主要由定位爪1、卡紧装置固定板2、销轴3、拉环4等部分组成。固定爪1固定在销轴3上，卡紧装置固定板2套在销轴上。在上一次压模完成后拉动拉环4并带动销轴3转动，使固定爪1脱离刻度盘凹槽，固定爪1定位部分与地面平行，在压接钳移动到合适位置后旋转销轴3并推动销轴3，使定位爪定位部分进入凹槽，实现定位功能（结构组成如图3-1所示）

3.3 压接钳底座下设计定位装置

该机构主要由限位块、卡紧机构、手柄等部分组成，其用于对压接钳及滑车进行卡紧限位，以防止压模时压接钳和滑车滑动导致压模位置改变引起的压模失败。该机构在进行压模前手柄扳下，带动卡紧机构，卡紧机构将紧贴限位块，滑车受力在导轨上不再滑动。在压接完成后手柄扳回原位置，卡紧机构脱离限位块。该机构具有良好的可靠性和稳定性，不仅减少了专项操作人员工作量，而且也降低了因人工误操作出现压模失败的概率，大大提高了操作的方便性。

4结语

特高压输电线路重型导线压接机的压接钳快速移模定位装置具有施工相对劳动强度低，稳定性好，导线压接质量高，能够根据现场施工需要确定压模次数和压模位置，安全性高，操作简单，使用方便，有很大的推广应用前景。

参考文献

[1]刘鸿文. 材料力学.第四版.北京：高等教育出版社，2004.

[2]宋惠珍. 零件机加工工艺设计. 机械工业出版社，2014.

作者简介：

高晓莉，女，1980年生，研究生，高级工程师，从事电网建设施工机械研究工作。

侯东红，男，1966年生，大专学历，高级工程师，从事电网建设施工机械研究工作。

论文作者:高晓莉1,侯东红1

论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期

论文发表时间:2017/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bee2d2a06e8b23e8ce0e23f4.html