# 电梯制动失效原因分析及检验对策李文猛论文_李文猛1,,崔亮亮2

摘要：现阶段，我国城市化进程持续增快，建筑工程行业的发展速度持续增快，城市中高层建筑规模持续提升，电梯变成了人们日常生活中主要的运输工具，发挥了比较显著的作用。电梯属于特种设备，电梯的运行和维护专业化程度较高，在电梯系统中，制动系统属于主要的安全系统，要是产生制动失灵的问题，就会严重影响人们的生命安全，因此，电梯管理部门需要高度重视对于电梯制动系统的管理以及维护，确保电梯保持安全的运行状态。

关键词：电梯制动；失效原因；检验对策

1电梯制动器的工作原理

控制系统与电磁制动器的稳定运行是电梯制动器发挥其制动作用的前提和基础，通常情况下制动器一般为常闭式状态，也就是说，在机械装置停止运行时，制动器便开始发挥其制动作用。当机械装置重新开始运行时，制动器就会关闭制动效果，恢复装置运行状态。[1]制动器应用在电梯中的工作原理为，当电梯保持静止时，曳引电动机和电磁电梯制动器的线圈中没有电流通过，所以，电磁铁芯间也不会产生引力，制动瓦块处于抱紧状态，以保证电机保持静止状态。在曳引电动机通电旋转后，产生的电流将会进入制动电磁铁的线圈中，电磁铁芯在磁化后进行吸合，随后使制动弹簧受到作用力打开制动瓦块，当其脱离制动轮后，制动作用结束，使电梯恢复运行。

2电梯制动失效的因素

2.1电梯制动器动力较小

第一，就是电梯制动器要是产生卡滞的问题会降低整体的动力，这种问题指的是电梯在运行的时候，制动系统合闸速度较慢，或者是难以进行合闸。出现卡滞情况的主要因素就是没有及时地润滑制动器的关节部分，电梯在运行的时候难以保持合理的转动。[2]在这个时期，电梯制动器关节部分螺丝没有合理地进行安装或者是没有选择合理的螺丝型号，也会产生卡滞现象，这种情况会给电梯制动器造成较大的影响，严重时还会产生安全事故。第二，电梯制动器铁芯不足，因此很难在通电的过程中存足够的电磁力，产生制动器动力不足的情况，如今在电梯制动器里，常见设施的铁芯量会显著大于理论值，因此，对于那些使用时间较长的电梯来说，因为这种情况造成电梯安全事故的情况是比较少的。第三点电梯制动器中的弹簧存在的摩擦力会小于额定值，进而出现制动器动力不足的情况，之所以会产生这种情况，主要就是由于电梯的使用时间较长，内部弹簧的摩擦力减小。接着就是弹簧自身质量较差，要是长时间进行使用，就会造成受力不均的问题，严重时还会产生安全事故。

2.2电梯制动器电器故障问题

电器类型故障属于电梯制动器失效的主要因素，之所以存在这种情况，主要就是因为电梯的电气软件设计不够合理，在控制器里面的电气设备在设计的时候，没有明确元件之间存在的相互影响，电梯在运行的时候存在的作用力会进行抵消，这样会造成电梯安全事故。其中，在设计电磁铁芯系统的时候，要是没有正确进行外部磁力抗干扰设计，就会使得外部线圈在电梯制动的过程中，存在的向上牵引力会和铁芯系统的垂直力进行抵消，进而造成电梯制动失效的问题。不仅如此，制动器中线圈出点不良或者是存在粘结的情况，也比较容易造成安全事故。主要的表现就是设备之间的磨损持续加剧，由于电梯制动力较小，进而出现电梯制动失效的情况。

3电梯制动失效的检验对策

3.1检查电气系统设备

电气系统无法正常运行是电梯故障中最隐蔽、危害性最大的类型，所以要引起相关管理人员的重视。为了从根本上将电梯失效问题解决，要重视起电气问题检验，全面做好电气设备检验工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电气制动系统检验过程中，要在电梯运行故障检查和维修中，按压制动器接触器触点，此时电梯处在正常运行状态，技术人员要结合实际情况，通过相应检测方式进行电气系统设备检测。在排查电梯制动失效问题产生的原因过程中，第一步要先仔细检查电气系统设备，看其运行情况是否完好，这样电梯运行设备的稳定性可以得到有效提升。结合检查实际情况，对电气系统进行检查过程中，要先停止与制定工作相关的每个设备，采取对制动器电磁圈中包含的触电器进行触电的方式，可以恢复电梯的正常工作，在将所有工作完成后开启触电器，这样便可以停止对电梯的控制。

3.2仔细做好机械检查工作

在电梯制动失效检验工作中，工作人员要先进行机械设备检验，检查制动设备零部件是否出现受损现象，以及设备运行的实际情况，当机械零件受损严重或设备运行出现故障时，要采取有效措施及时更换。在机械检查工作中，要仔细检查电梯制动中的弹簧，避免弹簧部件出现偏差，如发现受损零件、老化机械设备时要及时更换，问题全部处理后要进行电梯运行实验，从而确保电梯使用后的稳定性和安全性。为了有效避免电梯制动失效引发的系列问题，相关工作人员要定期仔细检查，如电梯轿厢要停靠在电梯轨道基层位置，电梯要停落在中部楼层，在整个过程中电梯控制主电源要断开，之后进行电梯制动合理性的检查。经过检查后电梯可以顺利制动，则表明电梯运行中不存在动力不足的现象。经过初步检查通过后，还要进行全方位的检查，提高电梯运行的安全性。在轿厢内部需要做好额定荷载砝码的安装，之后进行检验，先进行轿厢上行操作，之后将电梯下放到地面，其中电梯运行到中层时要暂停并经电源切断，之后进行全面的检查。在检查过程中电梯可以正常制动，代表电梯制动能力完好，不存在安全隐患问题。采用这种方法进行检查的优点是轿厢不会受到伤害，同时，检验人员在电梯检查中，还要注意转轴间的油污问题，避免出现电梯制动系统老化现象，从而合理解决制制动力动力问题，确保电梯可以安全正常运行。

3.3提升电梯维护工作效率

首先，就是设置健全的管理计划，增强对于工作人员操作的要求，掌握电梯维修的过程中，要是产生电梯故障，能够及时地进行追责，掌握电梯的实际情况，设置出合理的解决方案。[3]在这个时期，需要正确监督电梯维护工作，要是电梯运行出现问题，就需要选择合理的应对措施，增强对于电梯的维护，提升电梯维护工作质量。工作人员在检查工作的过程中，要是零部件存在问题就需要及时地进行替换，防止因为存在工作问题，零部件存在腐蚀或者是老化的情况，就会出现电梯制动失效的情况，如此可以显著提升电梯运行的稳定性和安全。不仅如此，需要增强对于电梯电气系统的监督，实现对于接触器的控制，工作人员在进行电梯维护的时候，也需要增强对于电梯制动的控制，防止产生更加严重的事故。

结束语

随着社会经济的发展，人们的生活水平得到了很大的提升，人们对生活品质的要求也更高。电梯作为人们生活中的重要工具，为人们的生活带来了很大的便利。电梯在为人们生活带来便利的同时，也存在一定的安全隐患，近年来由于电梯故障造成事故不断出现，因此，为了保障人们的安全，减少电梯事故的产生，作为电梯管理人员要做好电梯检验工作，发现问题及时解决，采取有效措施确保电梯可以安全运行，发挥出电梯的重要作用，为人们的生产生活带来便利和保障。

参考文献

[1]周亮.电梯制动失效的原因分析及检验对策[J].中国新通信,2017,19(22):155.

[2]童家齐.试论电梯制动失效原因分析及检验对策[J].化工管理,2017(17):178.

[3]吴仕明.试论电梯制动失效原因及检验方法[J].化工管理,2017(17):183.

论文作者:李文猛1,,崔亮亮2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bee2fd6e9acdec58792a7618.html