# 市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用论文_张代学,张潘峰,刘彪

山东宁辉装饰有限公司 山东济宁 272000

摘要：随着我国城市化进程的不断加快，市政工程建项目不断增多，市政工程的建设，为城市发展做出巨大贡献。但是，市政工程建设过程中，会遇到软土地基，对于市政工程而言，软土地基可谓是一项较为棘手的问题，严重影响工程质量。因此，针对市政工程中软土地基的处理方法进行分析，意义深远。

关键词：市政工程；软土地基；处理方法

1市政工程中软土地基处理重要性

近几年，市政工程建设中，不管是在建设规模上还是在体量上，均呈现出迅猛发展的态势。这种情况下，这也就增加了品地质种类，结合多年实践，软土地基已经成为市政工程实施过程中一项比较棘手的问题。软土地基属于不良地质，地基土质的压缩性较高、液化程度较大，地基的强度和稳定性均相对较低，这就促使在这一地基上进行具体施工，容易因为强度不足等问题，导致工程出现沉降、变形甚至坍塌等事故。因此，在进行市政工程建设过程中，遇到软土地基，必须对其进行有效处理，促使地基强度符合要求。对软土地基尽心处理，需选择科学有效的处理方式，这就促使市政工程的具体建设过程中，能够提升市政工程的稳定性，同时还能够充分发挥市政工程对经济社会发展的推动作用。

2市政工程软土地基处理原则

对相关文献进行研究可得，如果市政工程实施过程中，遇到软土地基，对其进行处理，需遵循下列原则。①适当加强地基土质动力性能，以防止地基发生坍塌或者震裂现象，提升地基的稳定性。②适当的降低软土地基的抗剪强度，提高其抗压能力，进而促使地基更加稳定[2]。③有效提升软土地基的压缩性，减缓沉降。

3常见的市政工程软土地基处理方法

3.1 换填法

换填法是针对软土地基进行的较大程度的环境改善技术，通过对软土地基条件中的不良、软弱的土壤进行挖除，并填入质量较强的碎石或是硬质土等材料，从而实现对土质的改善过程，保证提高软土地基的能力，增强其抗压承受力，从而保证地基的稳定性。换填法处理技术可以在实施的过程中最大程度上的优化施工程序，使软土地基工程项目的工程施工步骤得以简化，且实际效果极为明显，具有操作简便、效果优秀的特点，是较为理想的处理软土地基的方法。换填法的实行过程极为简便、可行性极高，市政工程面临软土地基问题时首先想到的处理方式就是以此方法来更换地基土壤，从而提高地基稳定程度，从而保证地基上的建筑的稳定性能和质量要求。

3.2强夯法

在市政工程项目的施工处理过程中，对于软土地基的难题，不仅可以采用上文提到的换填法来提高地基质量和能力，强夯法同样擅于解决软土地基的变形和下塌问题。所谓的强夯法就是在遇到软弱地质条件时，以强力夯击的方法对地基材质进行敦实压紧过程，通常采用的夯实方式是利用机械作用来进行夯实过程，提升土质的紧实程度，降低了实际建筑过程中发生地基土质下沉和变形现象发生的可能性。强夯法处理技术一般利用读写设备就是起重机，利用起重机的敦实作用和强大的敦实力来实现软土地基的压实过程，从而引起软土地基的紧密度的大幅提高过程，提高其整体受压能力和抗变形能力，从而保证后期建筑工程的质量。强夯法处理技术的应用过程相对操作较为简便，只需要具有起重机设备进行施工操作即可实现强夯法处理技术，对其他资源的需求十分有限，因此利用此种方式来强化软土地基的质量在经济方面具有很大的优势。

3.3 注浆法

另一个比较有效的强化和改善软土地基的处理方法叫做注浆法处理技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种处理技术的处理方式是将相应的浆液诸如到软土地基内部，随着浆液的不断填充，可以最大程度的将土质中的空气和水分进行排挤和取替过程，使得软土地基中充满了填充浆液，由于填充浆液具有强化和凝固的特点，可以促进土质的凝固并提升其质量和硬度，因此这种填充方式可以在河大程度上提升软土地基的自身强度和稳定性，从而起到提升工程建筑质量的效果。注浆法处理技术所采用的浆液的主要材料是水泥浆和硅酸钠等材料的混合搅拌，由于这几种材料具有较好的粘结性和凝固强度，因此，两种材料的混合搅拌可以促进形成较为理想的高强胡的混合浆液，将这种混合浆液注入软土地基的土层中，可有效的强化土层抗压强度和防变形能力，较好的促进地基上的功能建筑的质量和稳定性。注浆法处理方式是较好的提高软土地基能力的处理方法，可以有效的提升市政工程项目软土地基的强度和整体稳定性，利于提升市政工程建筑的整体质量，但是这种注浆方式也有其不可避免的明显的缺陷，在使用注浆的方式来改善和处理软土地基质量的过程中，如何设计和选取注浆的数量和注浆位置成为整个注浆法处理技术的重点难题。注浆的数量和位置直接影响注浆效果，影响对软土地基中空气和水分的排挤效果，对整个市政工程的质量提高具有较为深远的意义，因此在使用这种方法之前应充分对建筑现场环境进行严格的勘察过程，充分比对和分析所处地形是否利于注浆法的合理实行，从而保证注浆处理设计方案的有效性。

3.4桩基础加固法

桩基础加固法主要是使用桩基础作为承载物，载荷并不直接作用于地基。桩基础置入地基中的方法有多种，可以直接打入地基同时挤压土层，属于挤土类；也可以钻孔灌注，打孔后浇筑混凝土，属于非挤土类型。而无论哪种类型，都有极强的适应性，适用于各类土质，但都需要相当数量的混凝土材料和打孔或挤土机械施工，因此成本高。同时挤土类大都为预制桩，对桩身强度的要求更高，且有一定的施工要求，但由于桩身为预制，更适用于桩基础较多的地基处理，可提高施工效率。

4市政工程中软土地基处理方法应用注意事项

4.1加强施工现场勘察

详细了解和掌握市政工程软土地基的具体状况是确保其后续处理方法选择能够较为合理可行的重要条件，这也就需要针对市政工程项目软土地基采取较为有效的勘察手段和技术进行探索，了解软土地基中土壤的水分含量，孔隙比等基本指标，并且分析周围环境存在的影响因素和适应条件，如此才能够选择有效处理方法。

4.2提升施工人员素质

对于市政工程项目软土地基的有效处理，还需要重点加强对于施工人员的重点把关和控制，促使各个施工人员都能够掌握相关技术操作的基本要点，并且能够具备理想的质量意识，有效规范自身行为，在施工机械设备的操作以及具体施工材料的应用方面也能够提升其标准化效果。

4.3加强质量验收控制

结合市政工程项目软土地基的有效处理，还需要从后续验收环节入手进行把关，通过相关检测手段和技术的落实，了解相应软土地基处理的基本状况，对于承载力效果、含水量以及平整度等，都需要进行详细调查，对于存在的相关问题也需要进行及时修正。

结束语

综上所述，对于市政工程软土地基的有效处理，当前可供选择的技术手段和处理方式比较多，这也就需要加强对于施工现场的详细勘察了解，分析具体市政工程项目软土地基处理的基本需求，充分提升整体处理落实效果，降低可能出现的施工隐患缺陷。

参考文献：

［1］谢碧丹． 市政工程中软土地基的处理方法初探［J］． 江西建材，2017

［2］洪燕． 市政工程中软土地基的处理方法分析［J］． 南方农机，2017（08）：192．

［3］石越． 市政工程中软土地基的处理［J］． 门窗，2017（03）：249．

［4］赵丹． 市政工程中软土地基的处理方法［J］． 黑龙江科技信息，2016（35）：259．

［5］殷忠平． 论述市政工程中软土地基的处理方法［J］． 江西建材，2016（01）：111，107．

论文作者:张代学,张潘峰,刘彪

论文发表刊物:《防护工程》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bee7dba197d0e305ff2a1c23.html