# CAIP网络技术在中国有线电视网络建设中的应用论文_肖玉文

云南广电网络集团有限公司宣威支公司

摘要：自90年代初开始至今，我国的有线电视网络技术不管是从用户规模和网络技术方面，还是从网上多功能业务的开发水平方面均取得了很大的成就。近年来，由于我国经济的高速发展和人们对生活水平的追求越来越高，使有线电视网络建设达到一个新的发展高度, 在SDH技术、ATM技术、CABLE MODEM技术、宽带IP技术以及HFC双向网络技术等网络新技术的冲击下, 在我国有线电视网络建设中使用CAIP网络技术显得十分必要，本文对CAIP网络技术在我国有线电视网络建设中的应用进行探讨。

关键词：CAIP网络技术；有线电视网络建设；应用

一、前言

近年来，随着我国经济的不断发展和人们生活质量的提高，人们对日常生活的要求也越来越高，总希望能够看到外面的世界，了解到更多的信息，因此，有线电视受到了全国人民的青睐，几乎我国的每个城镇都安装了有线电视网络，随着经济的飞速发展，有线电视网络的发展到了一个非常关键的阶段, 如何对已有的有线电视网络进行相关的升级和进行相应的改造工作，已成为了全国行业内高度关注的焦点。CAIP网络技术作为最佳的用户接入网，将光纤同轴电缆混合网HFC网络技术与宽带IP技术相结合，利用宽带IP技术的大容量、高速率、透明式交互及其无方向性等优点，通过双向网络平台技术将宽带的综合信息业务传送给每一位用户。

二、我国有线电视网络的发展历程

出于有线电视的容量大、传输质量好以及可以双向传送等优势，因此，广大人民对它十分青睐，在我国，几乎每个城镇乃至山区都安装了有线电视。从90年代初至今，我国有线电视网络的发展共经历了三个阶段：

1、网络共享阶段

在这一阶段，有线电视采用的是天线共享的网络形式，信号及信息主要通过全频道隔频的方式进行传输，因此，只能在同一时间传输很少的几个频道的节目，传送效率及极低。由于我国有线电视网络技术发展的起步比较晚，可以说在这一阶段，我国的有线电视网络技术相当落后。随着我国经济的不断发展，人民的生活水平越来越高，此时，少数几个频道的节目已经不能满足人们的精神需求。

2、电缆信号传输阶段

这一阶段的有线电视主要是电缆电视，这种电缆方式的网络可以同时传输10个频道以上的节目，在很大程度上解决了共享天线网络形式传输效率低的问题。

3、高速发展阶段

1990年我国广电局对《有线电视管理暂行办法》的颁发标志着我国有线电视网络从电缆信号的传输阶段跨越到了高速发展阶段，逐渐实现了我国有线电视网络的数字化和光纤化，使我国有线电视网络技术得到了空前的发展。

三、CAIP网络技术介绍

1、 CAIP网络拓扑结构的特点：

1.1 CAIP网络拓扑结构采用冗余备份的设计理念，具有完善的网络自愈能力；

1.2 CAIP网络拓扑结构通过HUB工作站，既能够明显减少主前端光缆的出纤量现象，又能缓解主前端大量信息业务的承载能力；

1.3 可以实现从初级到高级的逐渐升级，升级过程平滑；

1.4 整个网络的运行充分发挥了宽带IP大容量、高速率、无方向性和透明式的宽带交互的优势；

1.5为后期的交互业务功能预留了相应的平台接口；

1.6 能够灵活、方便地开展多种不同种类的交互业务。

2、CAIP网络的回传技术

CAIP网络技术的关键技术在于利用高速率、大容量、透明交互式和无方向性的宽带IP技术取代了传统HFC网络中的回传部分。CAIP网络通过光缆到节点处的四根光纤，除了用1芯下行传输广播电视信号外，用2芯进行IP数据业务的上行和下行信号的传输方式来取消回传部分。HFC网络中回传部分的取消，解决了由于过去反向噪声以及瓶颈阻塞等难点引起的难以实现多功能交互业务的情况，使网络中源器件相应的减少，成本也相应地降低，给维护带来方便，如故障率的大幅度降低使维护起来更加容易。宽带IP技术的投入使用不仅能够对网络的上行回传起到功能起到保障效果，而且为相应地潜在增值业务市场创造了有利条件。 网络接口如图所示。

3、在CAIP网络中设置HUB工作站

CAIP网络中HUB工作站的任务是减少主前端承载的信息业务量和光缆出纤量，通过其功能对工作站所覆盖范围内的所有用户进行各种信息业务的分配、传送、交换和信息处理等。随着技术的不断更新，HUB工作站作为CAIP网络中属于二级和三级交换枢纽，已逐渐形成强大的宽带综合业务信息分组交换站，最终将面向所有的综合业务发展成分层信息交换分配中心。

4、CAIP网络的管理

在CAIP网络的HUB工作站处，通过模拟为光发射器、光接收器提供专门的串/并口，与IP宽带技术中的路由交换机相连接，从而到达模拟光传输设备与宽带IP路由交换设备在主前端和分前端的统一网络管理。

5、介绍CAIP网络技术的功能

5.1 业务的划分

有线电视宽带综合信息业务主要包括基本型、增值型和扩展型三种业务。基本型业务主要进行中央、省地有线电视节目的传输；增值型业务主要开展IP-VPN、ISP服务、数据通信、计算机联网、IP电话以及其他公众服务类业务；扩展型业务主要起到广播电视特色的异地教学信息和一些图文信息传输作用。

5.2主要业务功能

有线电视宽带综合信息业务网主要对各种各样丰富多彩的声音广播和电视广播进行有效地传输，可以同时进行59个频道及以上的电视节目和4个频道及以上的调频立体声广播节目的传输。为了满足人们对物质生活水平质量的不断提高，对精神生活方面的要求的不断提高高，CAIP网络技术能够对更多频道的电视节目进行相应的传输，为各区域向中央或省进行新闻信息的传送建立了有效的渠道，很大程度的提高了新闻的时效性，与此同时，CAIP网络技术可以实现将地方联办节目向地市人民及全国各地人民的实况转播。

四、CAIP网络技术在我国有线电视网络建设中的实施

有线电视宽带综合信息业务网络的建设要严格按照CAIP网络技术相关的设计规范，在其实施的过程中，主要对以下几个方面进行考虑：

1、网络建设

城市BIIN网络建设采用CAIP网络技术，在施工设计过程必须严格进行规范化，既要符合目前的业务传输要求，又能达到后期业务发展的需要。也就是说网络建设既要安全、稳定、可靠、经济可行，又要求可升级性。网络的布局应尽可能合理、其结构应尽可能简单、其安全可靠性必须足够。网络结构的设计既要适应技术的进步，也要根据当地的实际情况。为了便于设计、施工和满足未来网络平滑升级的需要，光缆干线的布局采用网型的拓扑结构。当光缆干线施工遇到铁路、市政建筑设施等不允许架空或危险的情况时，应该进行直埋穿越。所以架空光缆在设计和施工过程，要充分考虑以后可以直埋地底的情况，为以后直埋地底做好准备。

2、实施步骤

城市CAIP网络建设应该做到统一规划、合理安排、分布实施、滚动发展和平滑升级。考虑到全国各地的地理位置和经济条件，按照轻重缓急的情况分布实施，充分发挥整体优势，最大程度的提高经济效益。调动所辖市县区的积极性，对部分城区的线路，可以与乡镇的线路路由综合考虑，以达到加快网络建设速度和节省投资的目的。市区内网络的建设根据一级、二级和三级的网络等级进行分配，并进行相应的网络施工和系统配置。

3、业务开展

在有线电视宽带综合信息业务网的使用过程中，除了完成其主要的功能——广播电视外，还要使CAIP网络的宽带优势得到充分发挥，通过建立高速率、大容量、透明式及无方向性的宽带交互业务数据通道，研发各种功能的业务应用，诸如：可视电话和网络服务等业务，积极地为其他行业、部门和社会进行相关的服务工作。

4、新设备的选型

在将CAIP网络技术应用于我国有线电视网络建设时，要对已有设备和资源进行充分利用，对其进行适当的改造，使其能继续的适用于新的网络建设中。与此同时，在对新设备进行选型时，要紧密与国内外相关技术的发展接轨，特别是传输设备的发展，在新设备选型时，可以参考国内相关有线电视台的相应设备，全面考虑，避免重复投资情况的发生。

五、结束语

综上所述，网络技术在我国有线电视的发展过程中起着非常关键的作用，CAIP网络技术因为其具有持续的先进性和现实的经济性而得到人们的高度关注并取得了迅速的发展，近年来，该技术在我国有线电视网络建设方面得到的广泛应用并取得了一些成果，因此，要充分利用好CAIP网路技术在我国有线电视网络建设中的作用，才能够在持续投资发展的前提下保持长期的先进性。

参考文献

[1] 吴峰.CAIP网络技术与有线电视网络建设[J].中国有线电视,2000,(2):22-25.

[2] 陈赞特.CAIP网络技术在有线电视网络建设中的运用[J].西部广播电视,2016,(12):248.

[3] 张吉莲.浅谈有线电视网络建设存在的问题及解决方案[J].魅力中国,2009,(9):57.

论文作者:肖玉文

论文发表刊物:《基层建设》2017年1期

论文发表时间:2017/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf1180aefe5f5609787a9150.html