# 管道安装防水处理技术论文_王文超,秦笃龙

山东聊建第四建设有限公司 山东聊城 252000

摘要：随着建筑行业的发展，工程质量及工艺的要求一直在提高。防水工艺是管道安装的重要组成部分，在聊城民用住宅楼安装工程中，地下室穿墙防水套管一般采用刚性防水套管，仅仅考虑管道的穿墙防水效果，今年我项目部施工的九州国际民用住宅楼安装工程，地下室防水穿墙套管使用了柔性防水套管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。不仅提高了管道和墙面的防水效果，还具有抗振的工艺特点。

关键词：柔性；套管；刚性；抗振

1 介绍

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内。

2 柔性防水套管安装要求

图4-3-1柔性防水套客安装图

1－套管；2－翼环；3－挡圈；4－橡皮圈；5－螺杆；6－双头螺栓；7－法兰盘；

8－短管；9－翼盘；10－沥青麻丝；11－牛皮纸层；12－20厚油膏嵌缝

1）本图一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

2）套管部分加工完成后在其内壁刷防锈漆一道。

3）套管必须一次浇固于墙内。

4）套管L等于墙厚且不小于300㎜；如遇非混凝土墙应改为混凝土墙，混凝土墙厚不大于300㎜时，更换或加厚的混凝土墙，其直径应比翼环直径D6大200㎜。

5）h（焊缝高度）为最小焊件厚度。

3 材料要求

柔性防水套管根据图纸所给图集02S404-6定做，进场后需根据图纸和图集检查套管长度，焊口无夹渣和气孔等缺陷，套管壁厚，各翼环的垂直度、高度、厚度，胶圈柔韧性及外观饱满度，锥形螺栓孔与螺栓的间隙要紧密，外圈埋入砼墙部分不得刷油漆，各项合格后方能使用。

4 套管的定位、固定

根据套管图纸，结合土建结构图纸，参照现场的结构标高线确定套管的位置和标高。套管固定采用附加筋形式，附加筋再和主筋焊接，不得直接将套管焊接在主筋上。套管内表面及两端口做好防腐处理，端口平整。如果套管过大需要断筋的，要提前与土建专业沟通做好加固。如下图所示

防水套管预埋时用卷尺定位，保证设计标高和位置不偏移。预埋时做好定位加固，在土建钢筋绑扎好关模板前需要复查，检查套管安装的垂直度和左右偏移度，若发现偏柔性防水套管安装好后和钢筋主筋内外两层焊接相连，并与内外模板采用拉杆固定。见下图：

5 质量要求

1）防水套管焊口应平直、焊缝加强面应符合施工规范规定。焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷，焊波均匀一致。

2）套管安装应和墙面相垂直，套管中心线和管道设计中心线重合。

3）预留孔洞应和墙面及板面相垂直，孔洞中心线和管道设计中心线基本重合。

6 总结

1）柔性防水套管的防水效果明显高于刚性套管，并具有抗振能力；

2）安装工艺相比刚性套管要求标高，管中心对应更加严格；

3）成本对比：柔性防水套管比刚性防水套管成本略高。

建筑行业对质量要求不断提高，对防水工程的质量要求会更加严格，柔性防水套管在以后将会更多的安装使用，通过九州工程柔性防水套管安装的工艺，编写了这篇柔性套管施工技术，希望增加大家对柔性防水套管及安装的了解。

参考文献：

[1]汪正荣，朱国梁.简明施工手册.第二版.北京：中国建筑工业出版社，2003.[10]《建筑施工手册》（第四版）编写组.建筑施工手册.第4版.北京：中国建筑工业出版社，2003.

[2]中国建筑业协会建筑机械设备管理分会.简明建筑施工机械实用手册.北京：中国建筑工业出版社，2002.

[3]中国建筑标准设计研究院.混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图（03G101-1）.北京：中国计划出版社，2006.

论文作者:王文超,秦笃龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf23b6aca4409c86ad98e88f.html