# 大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术研究

韦亮[1]2004年在《大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术研究》文中研究说明随着国内外高大建筑数量的不断增多，建筑结构向大跨度、大空间的方向发展，在转换层结构中应用较为广泛的预应力混凝土转换梁结构也相应具有结构构件跨度和截面大型化的趋势。大跨度预应力混凝土转换梁结构的施工是建筑施工中的难点，其建造过程涉及力学、材料学、结构设计及工程管理学等多门学科，是一项极其复杂的系统工程。因此，本课题的研究具有广泛的应用背景和较强的实用性。 本文首先简要阐述了梁式转换层的概念、结构形式、特点及发展概况等内容，重点对预应力混凝土转换梁结构的受力特点作了较为详尽的分析，并对其重点项目的设计做了简要的介绍，然后对大跨度预应力混凝土转换梁结构的施工技术进行了深入的研究。 在本课题研究中针对大跨度预应力混凝土转换梁结构的施工力学问题，从叁个方面进行分析：模板支撑系统的受力、混凝土的温度及收缩应力，以及预应力的施加对转换梁结构受力性能的影响。基于以上叁个方面总结出了预应力混凝土转换梁结构的施工技术控制要点，进而将该项工程施工技术研究内容分为四个重点项目：临时支撑工程、混凝土工程、预应力及钢筋工程以及施工监测，对这四个部分分别从方案设计以及施工要点等角度进行阐述，并相应地引入了一些较为典型的工程实例作为辅助性的说明，丰富了本文的内容。 通过对上述大跨度预应力混凝土转换梁结构重点项目施工技术的分析和总结，本文提出了相关具有建设性的建议，并对该项工程施工技术的发展做出了概括。作者有幸参与了广州凯华城项目预应力转换大梁施工技术方案的制定与实施过程。该工程的施工技术难度高，其建设规模在我国同类工程中尚属首例。本文于文末引入该项工程施工方案制定与实施的相关内容，以增强本课题研究对类似工程的指导意义。 通过对大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术的研究，本文最后得出了一系列的结论，并对本课题研究后续工作作出了前瞻性的展望。

章春娣[2]2015年在《大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术的思考》文中进行了进一步梳理对具有大空间以及大跨度等特点的建筑进行施工时,一般会使用大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术。本文阐述大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术、提高混凝土转换梁质量的措施和发展前景,为建筑工程的施工提供更多的依据。

王雨鹰[3]2011年在《中石化大厦转换梁结构施工监测》文中研究指明总结了北京中石化大厦低区大跨度预应力混凝土转换梁和高区箱型截面钢转换梁结构的施工技术和施工过程的监测方法，在跟踪低区和高区的转换梁结构施工全过程中，对转换层楼面位移；相邻斜撑、框架柱、转换梁及各层梁的应力和应变进行了监测，依据监测数据进行分析得到以下结论：（1）预应力筋张力、转换层上部荷载和下部临时支撑的拆除等因素是影响低区转换层楼面位移变化的主要因素；斜撑受力较为复杂，但斜撑应力值、应变值在安全范围内；框架柱处于偏心受压状态，应力值、应变值较小，也在安全范围内；预应力混凝土转换梁和其它梁各控制截面应力变化满足设计要求。（2）高区转换梁跨中截面受拉区应力值偏大，必须引起施工的注意。斜撑在整个施工过程中表现为较好的单向受拉特征，应变值较小；框架柱截面受压相对均匀，偏心程度较小。十层以上各梁跨中截面应变相差较大，但截面上部受压，下部受拉的应力分布较为明显，能够保证其可靠性。（3）监测数据分析表明，对低区和高区的转换梁结构施工过程监测采用的方法可行，控制点布局比较合理，能够清晰反映结构施工过程中各构件的应力应变变化，达到了对施工过程的有效控制，确保了工程施工的质量。

闻超[4]2016年在《大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术探讨》文中研究表明近年来我国建筑行业取得了较快的发展,建筑结构也更具多样化。混凝土结构作为当前建筑结构的主流,在建筑中应用十分广泛,特别是大跨度预应力混凝土的应用更是取得了较好的成效。文中从大跨度预应力混凝土转换梁结构概述入手,分析了大跨度预应力混凝土转换梁结构施工中出现的主要问题,并进一步对大跨度预应力混凝土转换梁结构的施工技术改进措施进行了具体的阐述。

梅海林[5]2014年在《大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术探讨》文中研究表明转换梁结构施工的关键在于转换梁施工方案的确定,它直接影响到施工阶段的结构安全和工程质量以及施工成本。本文将从支撑工程、混凝土工程、预应力及钢筋工程等几个方面来介绍大跨度预应力混凝土转换梁结构的施工技术,以此达到提高混凝土转换梁结构施工技术的目的。

赵华胜[6]2007年在《无粘结预应力混凝土转换梁的设计及施工检测研究》文中认为随着国内外高层及超高层建筑数量的不断增多，建筑结构也不断向大跨度和大空间的方向发展，相应的建筑使用功能也日益复杂。这样，往往需要在建筑结构的主要部位设置转换层和转换梁，即形成带有转换层的复杂建筑结构。而在转换层结构或转换梁的设计时，通常的做法是加大转换层或转换梁的截面尺寸和配筋，但这种做法需要增加建筑物的高度和工程造价，故应改进和提高。近年来也有采用大跨无粘结预应力混凝土转换梁的设计方法，但由于其涉及力学、材料、结构和管理等多门学科，比较复杂，故目前的研究和应用还较少，特别是在设计和施工等方面均存在不少问题需要深入研究，以保证这类结构必须的安全可靠性。本文以北京西西工程的实际结构为例，阐述了大跨度无粘结预应力混凝土转换梁结构的设计和施工的特点，并通过计算分析与现场实测的对比，初步探讨了这类结构的内力分布规律以及施工中的反拱值，其主要工作如下：①简要阐述了梁式转换层的概念、结构形式、特点及发展概况等内容，重点对预应力混凝土转换梁结构的受力特点进行了较为详细的分析，同时简要介绍了北京西西工程的设计和施工概况：②在上述研究的基础上，对大跨度预应力混凝土转换梁结构的设计和施工技术进行了深入的研究；③通过在3根无粘结预应力混凝土转换梁的两端、跨中及1／3处各选取一个截面分别布置的10片电阻片，并在梁的底部(受拉区)均匀布置的8个电子位移计，实际检测了3根混凝土转换梁因张拉预应力引起的混凝土应变值和梁的反拱值，并与计算值进行了对比分析。结果表明，两者吻合较好，说明文中所提设计方法简单可行，具有一定的应用推广价值。此外，文中还对这类结构的施工工艺和施工方法进行了深入研究，得出了一些有新意的结论和建议，可供今后这类结构的设计和施工参考。

戴文林[7]2013年在《大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术》文中提出大跨度预应力转换梁结构在复杂建筑中应用越来越多,为了更好的将其应用在复杂结构中,对预应力转换梁结构的概念、结构特点做了简要阐述,并对其受力特点进行了分析,介绍了大跨度预应力混凝土梁结构的临时支撑、混凝土和预应力筋的施工技术。

安琦[8]2017年在《某大跨度预应力混凝土转换梁施工控制研究》文中研究表明近年来,为了适应各种复杂建筑体型和多种使用功能的要求,建筑结构设计并使用转换层的建设工程越来越多。为解决大型的地下停车场、商场、酒店大厅及消防通道等建筑结构大空间功能的使用要求,往往需要设置厚大体积的转换层,由于普通钢筋混凝土结构无法达到转换层对结构整体承载力、刚度和稳定性等的要求,因此,建筑结构转换层多采用预应力混凝土结构的形式,以满足当前趋于大空间、大跨度结构的设计趋势。建筑结构转换层预应力混凝土梁往往涉及的自重较大,且截面内钢筋分布密,施工过程中对钢筋绑扎,混凝土浇筑养护以及预应力的张拉施工都带来很大挑战。论文结合实际工程,针对施工中遇到的重点、难点问题开展理论分析和研究,主要做了以下工作:1)针对本工程大截面密布钢筋转换梁存在的钢筋绑扎困难且一般支撑架无法满足施工要求的问题,论文建立钢筋安装支撑架有限元分析模型,通过对比分析,优化给出钢筋安装预制钢支架的合理布置方案。2)基于梁内铺设波纹管进行循环水降温控制措施,进行了混凝土施工温度的监测分析,结合实际混凝土温度变化曲线制定措施,有效的控制了现场混凝土温度效应的影响和保证了混凝土的养护质量。3)针对转换梁质量巨大,设计功能要求满足GTC大空间的要求,论文制定合理监测方案,通过转换梁结构沉降变形监测数据和沉降曲线的分析,给出转换梁结构施工的合理控制措施,切实保证了混凝土结构的施工质量和安全可靠。

王超[9]2011年在《探讨大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术》文中进行了进一步梳理大跨度预应力混凝土转换梁施工是建筑施工中的难点,其建造过程涉及力学、材料学、结构设计及工程管理学等多门学科,是一项极其复杂的系统工程。文章对大跨度预应力混凝土转换梁的施工技术进行了分析。

方华, 刘慧涛[10]2015年在《浅谈大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术》文中提出随着建筑行业的不断发展,建筑结构中大跨度和大空间的方式增多,而其中预应力混凝土转换梁的结构运用的比较广泛,此外存在构件的跨度及截面大型化趋势。本文阐述了梁式转换层概念、形式、特点和发展状况等内容,并对其施工技术做了深入分析,最后进行总结和建议以增强实际指导意义。

## 参考文献：

[1]. 大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术研究[D]. 韦亮. 重庆大学. 2004

[2]. 大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术的思考[J]. 章春娣. 四川水泥. 2015

[3]. 中石化大厦转换梁结构施工监测[D]. 王雨鹰. 哈尔滨工程大学. 2011

[4]. 大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术探讨[J]. 闻超. 科技创新与应用. 2016

[5]. 大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术探讨[J]. 梅海林. 江西建材. 2014

[6]. 无粘结预应力混凝土转换梁的设计及施工检测研究[D]. 赵华胜. 西安建筑科技大学. 2007

[7]. 大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术[J]. 戴文林. 科技创业家. 2013

[8]. 某大跨度预应力混凝土转换梁施工控制研究[D]. 安琦. 郑州大学. 2017

[9]. 探讨大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术[J]. 王超. 科学之友. 2011

[10]. 浅谈大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术[J]. 方华, 刘慧涛. 中国新技术新产品. 2015

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf2f4d1d8b8365644527a24a.html