# 遵义市中心城区道路交通标志设置指导性意见论文_郎升山

辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 辽宁沈阳 110166

摘要：按照现行规范及标准，根据遵义市历史文化及城区分部特点，重点描述了新老城区特色标志、常规交通标志的指导性意见。

关键词：中心城区；红色文化；新老城区；交通标志；设置方案；指导性意见

1.总则

1.1 目的

为统一和规范遵义市中心城区道路交通标志标线，形成标识清晰、视认方便的道路交通组织体系，使道路交通标志及标线的设置更加科学、规范、系统，更好的满足用户的出行需求，使用遵义城区日益发展的趋势，充分发挥道路交通标志和标线的交通调节作用，促进遵义城区出行的安全与畅通，根据现行规范及标准。

1.2 实施原则

道路交通标志标线的设置应按照“安全、有效、经济、实用”的原则，结合当地经济社会发展情况，采取综合技术措施进行设置，并注意避免盲目设置和过度设置。

道路交通标志的设置是一个长期、持续、不断改进的过程，应统筹规划、分步实施、不断完善，逐步提高道路交通组织水平。

在道路交通标志设置的过程中，鼓励因地制宜地采用经过充分论证的新技术、新材料、新工艺、新产品。

1.3 适用范围

本《指导性意见》适用于遵义市中心城区相关标志的设置工作，如指路标志、道路行驶方向标志、地点距离预告标志、及禁令、警告和指示标志等。

1.4 实施目标

坚持“以人为本、安全发展”的理念，以“完善设施、促进安全、保障畅通、提升效率”为目标，按照“安全、有效、经济、实用”的原则，增强交通组织的整体性和系统性。

2.总体设置理念

2.1 本《指导性意见》为遵义市中心城区道路交通标志标线工程，务求道路交通标志标线进行全面排查、规范设计、信息准确、指示清晰、路径引导科学，从而提升中心城区路网服务水平。

2.2 设计元素和形式等方面具有创新，兼顾美学与交通管理实际工作，且与遵义市城市面貌特点相符，特别是老城区域的设计充分体现遵义红色旅游特色。

2.3 完善遵义市标志性建筑、企事业单位及旅游区等著名地点公共信息导向及宣传。

2.4 为遵义城区各入城口的司乘人员在进入市区前能清晰地了解遵义路网及市貌，顺畅地指引司乘人员到达目的地。

2.5 达到良好的经济性和社会性效果。

3.一般规定

3.1 功能

道路交通标志是以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息，用于管理交通的设施。

交通标志应结合道路及交通情况设置。通过交通标志提供准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷地抵达目的地，促进交通畅通和行车安全。

3.2 基本要求

交通标志的设置应综合考虑、布局合理，防止出现信息不足或过载的现象，信息应连续，重要的信息宜重复显示。

交通标志一般情况下应设置在道路行进方向的右侧或车行道上方；也可根据具体情况设置在左侧，或左右侧同时设置。

为保证视认性，同一地点需要设置两个以上标志时，可安装在一个支撑结构（支撑）上，但最多不应超过四个；分开设置的标志，应先满足禁令、指示和警告标志的设置空间。

原则上要避免不同种类的标志并设。标志板在支撑结构（支撑）上并设时，应按禁令、指示和警告标志的顺序，先下后上，先左后右的排列。

警告标志不宜多设。同一地点需要设置两个以上警告标志时，原则上只设置其中最需要的一个。

4.交通标志设置方案

交通标志是用图形符号和文字传递特定信息对驾驶人员给予指示、警告，用以管理交通的安全设施。

交通标志设计以道路交通管理的相关法律、法规和交通组织管理方案为依据，简明、准确地向道路使用者提供交通路权、行驶规则以及路径指示等信息，保障交通畅达和行车安全。

4.1 主要入城口交通标志设置方案

在遵义城区主要出入城口位置设置门架式交通标志，例如兰海高速公路高桥收费站连接线湛江路、兰海高速公路遵义南收费站连接线海尔大道。

门架式交通标志要体现出“遵义元素”，主要体现在以下五个方面：

① 遵义会议放光芒；② 四渡赤水出奇兵；③ 红色文化、长征精神；④ 绿色家园，田园城市；⑤ 黔北民居，四在农家。

按照此要求设计一款独特的门架式标志，在以交通标志功能为主导思想的基础上，充分融入“遵义元素”。

4.2 主要交通路口交通标志设置方案

交通路口主要交通标志有指路标志、车道行驶方向标志、地点距离预告标志、车道指示标志、人行横道标志、限速标志、机动车行驶标志和步行标志、靠右侧行驶标志、以及其他禁令、警告、指示标志和辅助信息标志等。

① 指路标志

在平交口前60米适当位置设置指路标志，用以告知前方交叉路口的形式和被交叉道路的名称、通往方向的信息和地理方向信息，采用单悬臂式结构形式。

在指定的重要道路的交通路口前100米适当位置设置重要的著名地点信息指路标志，用以告知重要的著名地点走行方向，采用单悬臂式结构形式。

② 车道行驶方向标志

根据交通组织规划，在导向车道以前适当位置设置车道行驶方向标志。同时车道路面需施划直行、转弯、调头等导向箭头，地面导向箭头应与标志上的指示一致。采用单悬臂式结构形式。

③ 地点距离预告标志

在指定的重要道路的交通路口后60米适当位置设置地点距离预告标志，用以告知前方重要的著名地点和本路信息。采用单悬臂式结构形式或双悬臂式结构形式。

④ 车道指示标志

根据交通组织规划，在指定的重要道路上进入主线后适当位置设置车道指示标志。采用单悬臂式结构形式。

⑤限速标志和车道标志

根据交通组织规划，在进入主线后适当位置，根据道路分配情况，在机动车道侧设置限速标志和机动车道标志，在非机动车道侧设置非机动车行驶标志和步行标志。采用单悬臂式结构形式或双悬臂式结构形式。

⑥靠右侧行驶标志

在进入主线起点位置设置靠右侧行驶标志，采用单柱式结构。

⑦ 其他禁令、警告、指示标志和辅助信息标志

根据交通组织需要，配合交通组织标志标线和信号灯，设置相应的禁令、警告、指示标志和辅助信息标志。

4.3 道路主线交通标志设置方案

主线交通标志有著名地点指路标志、停车场指示标志、人性横道标志、掉头标志以及其他禁令、警告、指示标志和辅助信息标志等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.4 标志版面规格

标志版面要简洁、大方，具有良好的视认性，标志版面规格如下：

5.4.1 新城区范围内标志版面规格

① 指路标志

双向八车道：“十字”型路口指路标志版面规格尺寸为 6500mm×3300mm；

双向八车道：“T 字”型路口指路标志版面规格尺寸为 5000mm×3000mm；

双向六车道：“十字”型路口指路标志版面规格尺寸为 5500mm×3000mm；

双向六车道：“T 字”型路口指路标志版面规格尺寸为 5000mm×3000mm；

双向四车道：“十字”型路口指路标志版面规格尺寸为 4500mm×2500mm；

双向四车道：“T 字”型路口指路标志版面规格尺寸为 4000mm×2500mm；

主要交通路口前重要的著名地点信息指路标志版面规格尺寸为 4500mm×3000mm；

主要交通路口后著名地点距离预告标志版面规格尺寸为 5500mm×3000mm。

② 车道行驶方向标志

单向五、四车道：车道行驶方向标志版面规格尺寸为 4000mm×2000mm；

单向三、二车道：车道行驶方向标志版面规格尺寸为 3000mm×1500mm。

③ 指路标志与车道行驶方向标志组合形式

双向八、六车道：“十字”型路口版面规格尺寸为 5500mm×3000mm+3000mm×3000mm；

双向八、六车道：“T字”型路口版面规格尺寸为 5000mm×3000mm+3000mm×3000mm；

双向四车道：“十字”型路口版面规格尺寸为 4500mm×2500mm+3000mm×2500mm；

双向四车道：“T 字”型路口版面规格尺寸为 4000mm×2500mm+3000mm×2500mm。

④ 著名地点、停车场及其他标志

4A级及以上风景区：标志版面规格尺寸为 5000mm×3000mm；

其他著名地点规格1：标志版面规格尺寸为 4500mm×2500mm 或 4000mm×2500mm；

其他著名地点规格2：标志版面规格尺寸为 3000mm×1500mm；

停车场及其他广告类：标志版面规格尺寸为 2000mm×1000mm（双面），3000mm×1500mm（双面）。

⑤ 禁令、警告和警示类标志

圆形禁令标志：版面规格尺寸为 D=1000mm（或加辅助信息+1000mm×500mm）；

停车让行禁令标志：版面规格尺寸为 D=800mm（或加辅助信息+800mm×500mm）；

减速让行禁令标志：版面规格尺寸为 A=900mm（或加辅助信息+800mm×500mm）；

人行横道标志：版面规格尺寸为 800mm×800mm（双面）；

警告类标志：版面规格尺寸为 A=1100mm（或加辅助信息+1000mm×500mm）；

指示类标志：版面规格尺寸为 D=1000mm（或加辅助信息+1000mm×500mm）；

单悬臂式结构组合式禁令、警告及指示标志1型：版面规格尺寸为2000mm×1500mm；

单悬臂式结构组合式禁令、警告及指示标志2型：版面规格尺寸为2000mm×2500mm；

单悬臂式结构组合式禁令、警告及指示标志3型：版面规格尺寸为3000mm×2500mm；

单柱式结构组合式禁令、警告及指示标志1型：版面规格尺寸为 1200mm×2200mm；

单柱式结构组合式禁令、警告及指示标志2型：版面规格尺寸为 1000mm×2000mm；

5.4.2 老城区范围内标志版面规格

老城区范围为：起点洗马路东风桥桥头，沿洗马路、子尹路、解放路、民主路、碧云路、可桢桥、新华路、凤凰南路、凤凰中路、至洗马桥（含石龙路）一圈范围内。

① 指路标志

指路标志版面规格尺寸为 4500mm×2500mm；

② 车道行驶方向标志

车道行驶方向标志版面规格尺寸为 3000mm×2500mm；

③ 指路标志与车道行驶方向标志组合形式

版面规格尺寸为 4500mm×2500mm+3000mm×2500mm；

④ 禁令类标志和车道指示标志或指路标志组合

版面规格尺寸为4500mm×2500mm+1200 mm×2500mm，3000mm×2500mm+1200 mm×2500mm；

⑤著名地点、停车场及其他标志

4A级及以上风景区：标志版面规格尺寸为 4500mm×2500mm 或4000mm×2500mm；

其他著名地点：标志版面规格尺寸为 3000mm×1500mm；

停车场及其他广告类：标志版面规格尺寸为2000mm×1000mm（双面），3000mm×1500mm（双面）。

5、其他说明

5.1 标志版面

大型交通标志板（版面大于2m2）采用3mm厚铝合金板，标志底板采用牌号为3004或3104的铝合金板材。小型交通标志（版面小于2m2）板采用2mm厚铝合金板，标志底板采用牌号为3003的铝合金板材。需符合《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827的相关规定。

标志底板尽可能用最大尺寸制作，减少接缝。

面膜应尽量减少拼接，当标志板的长度或宽度、直径小于面膜产品最大宽度时，不应有拼接缝。当粘贴面膜无法避免接缝时，应使用面膜产品的最大宽度进行拼接。接缝以搭接为主，且应为上搭下，重叠部分不应小于5mm。

标志板面底衬、文字、内边框和符号均采用符合《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012规定的Ⅳ类反光膜（原规范标准中的二级反光膜），板面尺寸、内容见相应图表。

标志颜色按《道路交通标志和标线》GB5768相关规定执行。

交通标志中的汉字、英文字体和阿拉伯数字按标准规范执行。

中华人民共和国行业标准《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006的第5 部分第5.1.2条规定：交通安全设施各类设备使用年限中，标志使用年限为不小于7年。

5.2 标志结构形式

标志结构验算按照遵义市气象局提供的50年一遇的风速进行计算。

主城区主要出入口标志采用门架式，主城区主要标志采用悬臂式或附着式。

结构用钢管当直径小于等于152毫米时采用直缝电焊钢管，大于152毫米直径时采用无缝钢管。

6、结语

希望通过本设置意见，形成标识清晰、视认方便的交通标志引导体系。使遵义市交通标志的设置更加科学、规范、系统，更好地满足用路人的出行需求，促进城市道路的安全与畅通。

参考文献：

[1]国家标准《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2016

[2]国家标准《道路交通标志和标线》GB5768--2009

[3]国家标准《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2012

论文作者:郎升山

论文发表刊物:《北方建筑》2016年12月第35期

论文发表时间:2017/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf876ed623ad31288331dc4b.html