# 漏电保护器的可靠性研究论文_杨伟臣

嘉兴市众业供电服务有限公司 314000

摘要：研究漏电保护器的可靠性，对社会发展以及个人的生活都具有重要的意义。探究漏电保护器的可靠性测试，以及其失效的原因和时效的判断依据。为了提高其可靠性，完善其不足之处，相应地，在其的选择和适用条件，多功能检测装置，智能化设计方面等提出了行之有效的建议。保护器可靠性的提高，随之而来的则是用户体验和幸福感的提升。[1]

关键词：漏电保护器；可靠性；研究；建议

1.前言：

漏电保护器的可靠性的提高的益处不仅仅是在个人方面，还有给社会和经济带来的效益。这些远远超出了人们对它的认知，现在需要我们明确它的功能和益处，懂得其重要性，明白必须解决好其可靠性的测试性问题，建设多功能的检测装置；在技术上更倾向于智能化的设计。那么具体我们还是要从其选择和适用方面着手，层层递进，一步一步地研究其可靠性的测试条件和失效原因，笔者此其做出了具体的分析和阐述。.

2.漏电保护器可靠性分析

要分析漏电保护器可靠性，就要明确漏电保护器的重要性，再去研究一些测试方法方案以及漏电保护器的失效模式相关方面，并且提出漏电保护器的试验方案，针对可靠性验证试验方法，提出具有可行性的检测条件：

2.1漏电保护可靠性研究的重要性

漏电保护器的可靠性研究的重要性表现在漏电保护器的功能上。首先，漏电保护电器有着断路器的功能, 虽然漏电保护故障不常出现并且其出现的规律也是不固定的，即使发生漏电故障，也不用过于担心，它会自动切断线路，起到断电的作用。非常重要的就是它具备漏电保护功能, 如果可靠性不高,并且有人遇到到漏电的情况可能会导致生命安全受到不小威胁或者是发生漏电火灾。此外，除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能，可以保护电网，减少维修的工作量，在某种意义上，还能降低一定的经济成本。因此, 低压电器的可靠性研究的重要性在于，它不仅具有重要的科学意义, 而且能产生重大的社会效益和一定程度的经济效益。 [2]

2.2漏电保护器的可靠性测试

需要严谨的操作方法和操作方案，先明确漏电保护器的工作原理和工作状态。工作状态分为两个方面：一方面, 没有发生漏电故障时, 用电设备工作正常，漏电保护部分不工作;另一方面发生漏电故障时, 会威胁到触电者的人身安全和因漏电而造成的火灾，需要漏电保护部分应迅速分开触头切断电路。像拒动、误动这样的故障，是漏电保护可靠性试验主要检测对象。可采用保护成功率R高低作为可靠性指标，多次反复进行故障率验证试验时首先选定合适的故障率并选定允许失效数，确保结果真实可靠。但对于操作故障来说,采用故障率λ的大小作为可靠性指标才是一个不错的选择。[3]

2.3 漏电保护器失效

漏电保护器失效分为其本身失效和其漏电保护器测试条件失效。其失效的原因和判断的依据也做出了进一步的探究，那么真正的可靠性试验应涉及失效判据, 试验方案及的判定等一系列问题也会涉及其中：

2.3.1失效原因

导致漏电保护器本身失效的原因大致有漏电保护器发生故障，例如拒动、误动故障及操作故障这三类故障。还有漏电保护器测试条件失效，可能是外在环境条件难以达到，操作可靠性检测没有在常温、常湿标准大气压下进行。较热的环境是最适宜他们的，适合漏电保护器可靠性试验的检测。在实际操作中，分别进行漏电保护可靠性检测以及操作可靠性检测去检测其失效原因，对其故障率以及稳定的成功率做出有效的判断。此外，可能是漏电电流互感器检测触电信号和漏电故障信号出现问题, 不能够对漏电信号进行变换、比较等处理, 导致不能切断故障处的电源,而漏电保护器又十分依赖于此发出信号，就不能防止触电事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆[4]

2.3.2失效判断

漏电保护器失效在测试条件下的判断依据有很多。首先是漏电保护器合闸时不动作，电源线路出现问题，漏电保护器分闸时不返回。第二依据可能是试品零部件有破坏性损坏，零件本身的缺陷，连接导线及零部件松动。另外，误动检测和拒动检测时, 很有可能出现故障，对试品通以额定不工作电流,此时可判定为失效。并且试品在操作可靠性试验后对其自身的外观检查自然不能少，并检测绝缘电阻和耐压程度, 其中任一项目的检测结果不符合产品标准的规定, 就能判断其失效。

3.漏电保护器可靠性建议

笔者对上述对漏电保护器的可靠性做出了分析，为寻求增强其可靠性，还应不断在检测装置，功能选择上以及技术优化上提出一些建议，这些建议能有效地促进漏电保护器的可靠性以及稳定性的增强，不经能够使其工作性能提高，而且还能大大提高其安全性能：

3.1 漏电保护器选择和使用

漏电保护器的使用环境条件要求零下五度至四十度之间，温度在此范围内适宜。漏电保护器的适用场所针对不同场所选择不同，例如，工作电压超过150V的需要配电线路，在学校，餐馆，酒店等也是不一样的。当有漏电现象发生时，需要漏电保护器需要作出快速响应，对保护触电者的人身安全来说，还是相当重要的。这是漏电保护器的短路保护的迅速性应当作为参考的因素。当选择好之后，保护器的安装操作也非常关键，应对漏电保护器做一些项目的检查, 检查产品内外是否完好以及对电路电源的测试。这些是从决策上做好详备的全面的考虑，认真选择好漏电保护器是重中之重。

3.2多功能检测装置

多多为智能控制提供数据，加大创新力度，提高创新能力，设计多样化多功能的设备装置。可靠性检测试验中所用试品经过多次测试，符合功能性要求，从在稳定的工艺条件下准备一套完备的测试方案并且是批量生产并经过筛选合格产品中随机抽取的。漏电保护器的可靠性验证试验中，尽量采用定时或定数截尾试验，最好能是指产品在规定条件下完成规定功能检测。在实际工作中, 功能上的要求大于在设计上的要求，我们对漏电断路器提出可靠性标准, 并且检验产品成功率是否满足要求。

3.3智能化设计

在电路设备的选择上，为了检验该智能化用电保护器，应当选用电气设备，单相220V 电源供电的，更加专业化；在新兴保护技术上，断零技术的关键之处在于缺零互感器实时检测零线电流,并通过滤波、采样获得零线上的实时电流数据。 针对保护器上下端线路均能实现有效、可靠的保护而且可以为了让用户更好并能够提高工作人员的效率,剩余电流在线监测系统上实现了告警的及时传输, 使用带断零保护的漏电保护器结构，能够避免因断零事故的发生，降低给低压客户带来的损失；安全用电保护与提示系统的安装，例如系统设置了语音提示功能，可以使用户更方便地了解用电故障出现的原因。提高了运行质量和供电企业的服务形象，在智能配电台区建设中发挥了积极作用，减少漏电保护器出现失效的现象。

4.结束语：

通过上述分析，漏电保护器的可靠性在检测装置，功能选择上技术优化上方面要不断进步完善，对漏电保护器的选择上严把质量关，技术关。以及漏电保护测试中对其失效原因和失效的判断依据要引起重视。漏电保护器的可靠性提升，才能够给用户更专业安心的体验，提供更好的服务，让客户信赖漏电保护器产品本身，给顾客留下不错的印象，成为行业里的佼佼者。当然，后续期待漏电保护器能有更好的发展，注入源源不断地生机与活力。

参考文献

[1] 耿亮. 漏电保护器在民用建筑中的应用[J]. 建材与装饰, 2018(4).

[2] 胡建平. 论影响漏电保护器动作准确性的因素[J]. 2017(12):00175-00175.

[3] 郑庆乐. 一种新型选择性漏电保护器的设计[C]// 全国冶金自动化信息网2016年会. 2016.

[4] 高彦, 魏可可, 霍耀佳, et al. 具有变频器的矿井低压漏电保护研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2019(6):127-132.

论文作者:杨伟臣

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfa216d2e985342fad4cb660.html