# 浅谈家庭中央空调的应用及发展论文_欧阳雪英

欧阳雪英

身份证号码：440681198104175462

摘要：家用中央空调的应用使人们进入了“真正的空调时代”，它同时具备了家用空调与大型中央空调的优点，具有节能环保、更有效地利用空间、易于控制等特点，提高了人们的生活品质。本文首先对家庭中央空调的原理与分类进行介绍，再分析其发展趋势。

关键词：家庭中央空调；应用；发展

前言

随着建筑与房地产业的发展，空调方式的选择已成为房产开发商关注的问题。传统家用空调的室外机会对建筑的外观产生不良影响，因而逐渐被淘汰，家用中央空调融合了家用空调与传统中央空调的优点，因而在建筑物中得到了广泛的应用。下文主要围绕家庭中央空调的应用及发展进行分析研究。

1.家用中央空调系统分类

1.1冷热水系统

输送介质通常为水，也有用乙二醇溶液的。它通过室外主机产生出空调冷热水，由管路系统输送到室内的各末端装置，在末端装置处冷热水与室内空气进行热量交换，产生冷热风，从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷热量，但分散处理各房间负荷的空调系统形式，该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机的转速（或通过旁通阀调节经过盘管的水量），从而调节送入室内的冷热量，因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节，满足各个房间不同的空调需求，同时其节能性能也较好。

1.2风管式系统

风管式系统以空气为输送介质，其原理与大型全空气中央空调的原理基本相同，是一个小型的全空气中央空调系统。它利用室外主机集中产生冷/热量，对室内回风进行冷却/加热处理，再送入室内，达到消除室内负荷的目的。室外主机均采用水冷方式，也可采取风冷方式。另外，由于该系统集中对空气进行处理，因此较易引入新风。新风可单独处理后送入空调房间，也可送入空调箱尾部，与回风混合后统一进行处理。与其他家用中央空调比较起来，风管式系统的初投资较小，并且该系统引入处理后的新风难度也远小于另两种形式，因此，室内空气品质较有保障。但是，风管式系统的送回风管道需占较大空间，这就要求建筑物有较大的层高。

1.3VRV系统

变制冷剂流量（简称VRV）空调系统以制冷剂为输送介质，它的基本原理同小型的家用分体式空调类似。该系统室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成，末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。台室外机通过管路能够向若干台室内机输送制冷剂液体，通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量，对室内负荷进行自动调节。

2.家用中央空调的发展前景展望

2.1对建筑业的发展影响

由于分体空调越来越难以适应环境、能源的要求。近10年来，建筑业提出了四个新的建筑概念，即“健康建筑”、“绿色建筑”、“智能化建筑”、“集成建筑”。这些概念的提出，不但为建筑业的发展指明了方向，也为空调业勾划出了明天蓝图。

“健康建筑”概念的出现是人类对自己生活的境提出的更高要求，也是人类对住宅提出的基本求。在“健康住宅”的要求中至少有一半与中央调有关，而要实现“健康住宅”的这些最低要求应用分体空调已无法胜任，因此，家用中央空调势必成为新世纪住宅的必不可少的组成部分之一，因此引起了人们极大关注。

“绿色建筑”强调的是：环境、节能、资源和材料的有效利用。环境包括建筑物外的生态环境和室内环境两部分，室内环境强调的是居住者的舒适感、身心健康和室内空气品质。要达到室内环境的这些要求，只能通过采用中央空调才能实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆节能包括提高能效和能源的综合利用，其中能效的提高包括使用高效冷水机组、高效锅炉、高效电机，减少水系统的能耗，采用新风冷却系统等几个方面。“绿色建筑”带给居住者的将是良好的空气品质、舒适的生活空间和较低的能耗。

“智能化建筑”就是利用计算机、通讯与网络、自动控制和IC卡技术，通过有效的传输网络，提供智能化信息服务和安全舒适的家居环境。智能化住宅主要包括：服务器系统，综合布线网络，系统集成软件，形成住宅内自己的区域网络。该网络上端与信息网、互联网、电视网连接，下端与住宅内每一户的家用电脑、家用电器、中央空调设备等连接。采用此网络，可以方便地实现楼宇自控、物业管理、电子商务等功能，为住宅内居住者营造高效、便捷的现代生活，从此角度出发，家用中央空调势必成为21世纪智能化住宅的一部分。

“集成建筑”就是将房屋建筑的所有部件，先在工厂生产，再拼装成一座建筑。其为采用中央空调系统提供了极好的发展前景，住宅的工业化生产极大地简化了中央空调系统的设计和安装。优化设计技术，标准化空调产品，工厂化安装使得家用中央空调系统的一次投资和运行费用大幅度降低。

2.2地源地源热泵应用于家用中央空调的发展前景

随着经济的发展，新科技的利用越来越多，发展的空间也越来越大，地缘热泵有着很大的优势，以此为例。

地源热泵是一种利用地下浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。

地源热泵系统工作过程具体如下：夏季制冷时，大地作为排热场所，把室内热量以及压缩机耗能通过埋地盘管排入大地中，再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去；冬季供热时，大地作为热泵机组的低温热源，通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热。两个换热器都既可作冷凝器又可作蒸发器，只因季节不同而功能不同。在地源热泵系统中，由于冬季从大地中取出的热量可在夏季得到补偿，因而可使大地的热量基本维持平衡。

地源热泵作为一种利用可再生能源的空调系统具有节能和环保的双重效益，因此，国际上已将地下蓄热技术和高效热泵同时列入21世纪最有发展前途的新技术。

与其他能源利用技术相比，地源热泵具有以下优势：

（1）能源永远不会枯竭。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器，收集了大约47%的太阳能量，比人类每年利用能量的500倍还多，因此，地源热泵的能源永远不会枯竭。

（2）经济有效。地热资源的温度一年四季相对稳定，冬季比环境空气高，夏季比环境空气低，在这种温度下，地源热泵的运行效率比传统空调系统高40%，可以节约能源和运行费用40%左右。

（3）环境效益显著。与空气源热泵相比，地源热泵的污染物排放可以减少40%以上；与电供暖相比，可以减少70%以上，如果结合其他节能措施，节能减排会更明显。

（4）一机多用，应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调，还可供生活热水，一机多用，即一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。

（5）节省空间。地源热泵可以埋在地下，不必占用地面空间，它对于新兴的花园式建筑具有非常好的实用性。另外，地源热泵的地面机房占地很少，可节省大量的建筑使用面积。

3.总结语

目前，传统的供热空调方式已不适应市场的需求。我们必须结合我国国情探索适应我国高密度，中、高档商品住宅的小康型供暖，空调方式。在应用家用中央空调的时应注意对影响其使用效果的各个环节以科学的态度认真对待，同时需要有统一的工程技术标准来进行工程应用的规范，使设计、用户、施工安装等环节的责任明确，做到有据可依，这样才能充分发挥家用中央空调的优势，使家用中央空调能够健康的发展。

参考文献：

[1] 李中领，金宁，等地源热泵应用于家用中央空调的发展前景建筑热能通风空调，2004，23（2）；52

[2] 陈焰华.家用中央空调系统设计与实例〔M〕.机械工业出版社，2003.

论文作者:欧阳雪英

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfbab2ee9c2d2433459f2fe3.html