# 南方CASS软件在地形图识别辅助审计中的应用_南方cass论文

应用南方cass软件识别地形图辅助审计实例，本文主要内容关键词为：地形图论文,实例论文,软件论文,cass论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

在工程审计领域，我们会遇到这么一种情况：某些土石方工程仅提供纸质版测绘图形，缺乏相关图形电子文档。这种情况往往会让审计人员对核定土石方工程量感到棘手。笔者通过以下工程实例探讨这个问题的应对技巧。

一、项目背景

某土石方工程工作内容为土方回填和场地平整，建设单位送审土方回填量为6.5万，工程造价为50.9万元。由于工程为临时性建设项目，在项目送审资料中缺乏完备的建设前后地形测量图形资料，建设单位仅能提供某测绘院出具的用地勘测定界图（图1）。送审工程量计量采用的方法是：场地面积×填土平均高度。

二、审计思路

在通阅该工程全盘资料后，审计人员对送审项目工程量计量所采用的填土平均标高值的准确性产生了怀疑，决定重新计算该工程的工程量。由于送审资料中缺乏完备的工程建前和建后地形测量图纸，更没有电子版图纸资料，所以审计人员首先需要解决的问题是获得准确的地形数据。而该工程属临时性建设项目，进行审计的时候施工现场已是面目全非，所以从现场获得测量数据十分困难。

经过认真查阅送审资料，审计人员发现用地勘测定界图上有建设前地形高程测量数据，该部分高程数据可以用做建前计算高程数据。此时，审计人员形成了计量土方工程量的思维框架：提取该部分高程数据作为建前计算高程数据，利用建后测量平均标高作为建后计算数据，然后应用土方计算软件计算土方工程量。显然，从纸质图纸中提取建前高程数据是这个计算过程的关键。审计人员应用南方cass成图软件巧妙地解决了这一问题。

三、图纸识别过程

（一）首先应用扫描设备将图纸扫描成电子文档。扫描文件默认保存为TIF格式文件，得到图1图像。

（二）利用南方cass软件插入图像文件。具体操作过程：1.点击cass软件下拉菜单“工具”栏，光标移至“工具”菜单下“光栅图像”；2.弹出“光栅图像”选项二级菜单，选择“插入图像”选项，弹出“图像管理器”对话框，点击“附着（A）…”按钮，弹出“选择图像文件”对话框，选择已扫描图像（图1）文件，确认选择，在弹出“图像”对话框中默认相关参数，点击确认；3.在绘图窗口出现插入图像光标，点击鼠标左键确认图像位置输入，接着根据命令栏窗口“指定缩放比例因子或[单位U]〈1〉：”提示，输入数字1000（可以根据图像比例输入适当数字），在软件绘图窗口得到如图2图形，完成图像插入。

（三）调整绘图窗口图形偏斜角度及XY方向比例。由于图形在扫描成电子文档及cad插入图像的过程中已发生了不确定的角度偏斜及X与Y轴方向比例变化，在地貌信息绘制前必须对窗口图形角度、XY方向长度比例进行调整。图形调整必须以确切图像为参照物，这是保证图形准确的前提。具体调整方法如下：

1.图形角度调整。选取图形上三个图幅方格十字标记点A（36567300，2431600）、B（36567400，2431600）、C（36567400，2431700）作为参照物，以B点为基点建立直角坐标系，不断调整线段AB与通过B点X方向直线、线段BC与通过B的Y方向直线重合。

2.XY方向比例调整。为计算方便，需要将图形X、Y方向的长度比例调整1∶1000。方法是根据已知LAB、LBC的距离都为100m，取定一个基点，然后通过对图形X与Y各向缩放调整，将LAB、LBC的长度调整为100m。具体操作：将整个图形新建块，取B点为基点，然后利用插入块功能，插入点坐标为B点（36567400，2431600），输入X和Y方向缩放比例，得到的图形坐标系统是与图纸坐标系统一致的图形（如图3）。

（四）描绘地貌图形。为简化工作内容，仅需要描绘与计算土石方工程量有关的地形要素，如高程点、斗坎线、计算边界等。为方便图形管理，在进行地形要素绘制前，要先通过图层管理器建立一些与要素对应的图层，然后将相关地形要素绘制在相对应的图层。

1.绘制高程点。点击侧栏工具条【地貌土质】下“高程点”选项，在弹出对话框中选择“一般高程点”，根据命令栏提示“是否将所展的点追加到数据文件中？否是”输入“2”，在弹出“输入坐标数据文件名”中输入要建立的高程坐标点文件名，按照命令栏提示“指定点”将光标点击所需注记的高程点圆圈中心，接着逐一输入高程、点号，至此一个高程点绘制完毕，图形将显示如图4。按enter键可继续下一高程点注记。高程点绘制完毕后得到的高程坐标点文件数据格式如图5（注：高程坐标为相对坐标）。

2.绘制土坎线。点击侧栏工具条【地貌土质】下“坡坎”按钮，选择“梯田坎”选项，根据命令栏提示符提示逐点完成各点选择，完成坡坎地形要素。

3.绘制边界。由于调整后的图形坐标系统与测量坐标系统一致，为减少绘图带来的误差，边界线宜采取输入坐标数据方法绘制。在命令行中输入多线命令“PL”，将边界各角点坐标数据逐一输入，最后闭合多线，得到闭合边界线。

要素绘制完毕得到如图6图形。

（五）计算土石方工程量。根据本工程地形特点以及建后计算数据采用平均标高值条件，本工程土方工程量计算方法采用方格网法。操作如下：点击南方cass软件界面下拉菜单【工程应用】，选择【方格网法土方计算】，在弹出方格网土方计算对话框中依次完成高程点坐标数据文件选择、目标高程、方格宽度参数输入，点击确定，绘图窗口将会显示绘制方格网图表及结果（图7）。

（六）错误检验。通过建立等高线图（图8），观察等高线的走向以及闭合性，判断计算模型的准确性。

四、审计结果

该工程最终核定土方工程量为4.7万，对比送审工程量6.5万核减1.8万；核定工程造价为40.14万元，对比送审造价50.9万元核减10.76万元，审减率21.13%。

本实例说明，应用南方cass软件工具识别地形图纸辅助审计方法能有效地提高工作效率和确保审计工作质量，帮助审计人员提升审计手段。但是该方法计算结果准确性受图纸完整度、计算人员操作准确性影响比较大，因此要获得准确的结果，就要求计算人员熟悉土方计算原理、南方cass软件功能及autocad功能，以及明确解决问题的思路和把握该方法的关键点。该方法的关键点是在把握好图形导入软件后进行图形的缩放比例调整操作。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfc1f8f7aac35d59a183f64d.html