# 河北承德大庙镇东沟铁矿矿床特征及其开发经济意义论文_张萍萍1,马天意2

1河北地质大学 河北 石家庄 050031;2河北地矿局第四地质大队 河北 承德 067000

【摘 要】承德市双滦区大庙镇东沟铁矿位于河北省承德市335°方位，属双滦区大庙镇管辖。中心地理坐标：东经117°50′15″，北纬 41°10′30″，面积1.29km2。区内铁矿赋存于元古代斜长岩体中，呈透镜状产出，属于大庙式钒钛磁铁矿床。矿体与斜长岩接触界线清楚。全区共圈定含钒钛磁铁矿体6条，其中工业矿体1条，低品位矿体5条。

【关键词】东沟铁矿；工业矿体；经济意义

1．引言

大庙镇东沟铁矿地处燕山山脉中段，海拔高度1000—1375.2m，相对高差375.2m，属中低山地貌。地势东高西低，山脊走向为北东向和东西向。该区域属于滦河水系，区内水系不发达，丰水期有地表水流，枯水期断流。该区大地构造位置处于中朝准地台的北缘，燕山台褶带，承德拱断束的北部，大庙穹断束地质构造单元内，即丰宁—隆化深断裂和大庙—娘娘庙深断裂之间。属于红石砬、大庙、头沟至平泉县城北娘娘庙基性～超基性岩带的组成单元。

镇内工矿企业较为发达，尤其铁矿的开发极大地带动了当地经济的增长。区内劳力充足，电力、水力充沛，可满足中、小型矿山生产及生活需要。

2.矿床特征

2.1矿体规模、形态、产状

区内铁矿赋存于元古代斜长岩体中，呈透镜状产出，属于大庙式钒钛磁铁矿床。矿体与斜长岩接触界线清楚。位于矿区东南部的钒钛磁铁矿为本区规模最大的矿体，矿石品位整体较低。

2.2矿石质量

通过铁矿石物相分析统计结果： TFe≥25%的矿石,全铁平均品位29.46％，磁性铁（mFe）平均品位20.97％，占全铁平均品位的71.18％，其次为氧化铁（OFe）平均含量3.02%，占全铁品位的10.25%；20%≤TFe<25%的矿石，全铁平均品位21.18％，磁性铁平均品位12.09％，占全铁平均品位的56.81％，其次为氧化铁（OFe）平均含量3.15%，占全铁品位的14.80%；其它硅酸铁、碳酸铁含量低，所占比例较小。说明本区矿石是以磁性铁为主的弱磁性铁矿石，且全铁品位越高，磁性铁占有率就越高。

通过造渣组份比值计算ω（CaO+MgO）/ω（SiO2+Al2O3）=0.66，介于0.5～0.8之间，说明本区铁矿石属半自熔性矿石。

通过组合分析统计结果，TFe≥25%的矿石,有益组份TiO2平均含量6.94%，V2O5平均含量0.21%，有害组份S平均含量0.21%，P2O5平均含量0.59%；20%≤TFe<25%的矿石，有益组份TiO2平均含量7.04%，V2O5平均含量0.18%，有害组份S平均含量0.19%，P2O5平均含量0.64%；说明本区矿石的有益组份TiO2、V2O5的平均含量，均高于铁矿石伴生组份评价指标（TiO2＞5%，V2O5＞0.15%）的要求，有害组份S、P2O5平均含量均低于指标要求，可满足炼铁，炼钢之要求。

2.3矿床成因及找矿标志

本矿床属岩浆晚期分凝—贯入式矿床，在斜长岩中以贯入式成矿为主，在苏长岩中以分凝式成矿为主。晚期的苏长岩在侵入过程中，经过分凝作用，使成矿物质从岩浆中分离出来形成矿浆，部分矿浆在内应力的作用下，贯入到斜长岩的裂隙中或苏长岩体与斜长岩体的接触带中，形成规模不等形态各异的脉状贯入体，统称贯入式矿床。

本区铁矿石为大庙式钒钛磁铁矿石，其找矿标志：

①岩相特征：大庙式钒钛磁矿床产于大庙斜长岩中，与大庙斜长岩体具有密切的成因联系，成岩成矿具有明显的一致性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆据有关资料统计，斜长岩赋存的已知铁矿体有32个，矿化苏长岩中16个，花斑状苏长岩中4个，二长苏长岩和淡色苏长岩中尚未见到规模较大的矿体，偶尔见有细小的矿脉或矿豆，这表明斜长岩是最有利得赋矿围岩，其次为矿化苏长岩及花斑状苏长岩，而矿化苏长岩为本矿床的成矿母岩。

②控矿构造特征：断裂构造为大庙式钒钛磁矿的主要控矿因素，其中以北东、北北东向为主控矿构造，其次为北东东向及东西向构造。

③磁异常特征：地面磁异常主要反映了地表磁铁矿体特征，本区磁异常形态呈多峰的带状体，呈北东向分布，磁场强度不大，且分散，异常峰值在500nT以上的地段往往有低品位的磁铁矿体赋存；异常在3000nT以上的地段往往有工业矿体赋存。

3.矿床开发经济意义

3.1矿山建设条件

矿产资源较丰富，矿石加工技术性能及矿床开采技术条件较好。该区铁矿石自然类型属含钒钛磁铁矿石，工业类型属需选铁矿石。矿石呈它形晶粒状结构，浸染状构造，主要由磁铁矿、钛铁矿及少量褐铁矿、黄铁矿组成，脉石矿物主要为纤闪石，其次为绿泥石、黑云母。磁铁矿、钛铁矿呈它形于辉石空隙或包裹辉石，沿磁铁矿三组解理方向有钛铁矿片晶析出，片晶细密，宽度均匀，多在0.001 mm左右，部分钛铁矿呈它形单体，或与磁铁矿成连生体，单体粒经0.6-1.6 mm，内部有时可见双晶。矿石中磁性铁平均占有率57.37%，最高达65.38%；；有益组分Ti02平均含量为7.04％, V205平均含量为0.18％,均达到综合利用指标。

本区水文及工程地质条件简单，环境地质条件良好。矿区沿乡村公路西行6km到承德—隆化公路，距承德市运距35km，直距25km，交通较为方便。区内劳力充足，电力、水力充沛，可满足中、小型矿山生产及生活需要。

3.2社会效益及环境保护

该铁矿开采技术条件简单，山坡露天开采及坑道开采，易采、易选,成本低。矿床开发能够给矿山企业带来较好的经济效益和社会效益，给当地劳动者提供了就业机会。对国家经济建设和地方经济的稳定发展做贡献，其企业效益和社会效益是非常明显的。

由于矿床开采过程中及选矿产生的尾矿会对周围环境造成不利的影响，因此矿山闭坑后应对采坑及尾矿库等进行恢复治理。

本区矿体较薄，倾角较缓，适合地下开采。第一步选择地形有利地段以平硐开采。第二步再利用斜井与竖井相配合开采。

4.结论

东沟铁矿矿区内铁矿赋存于元古代斜长岩体中，属于岩浆晚期分凝—贯入式矿床。寻找类似的大庙式钒钛磁铁矿床，其找矿标志有：①岩相特征，②控矿构造特征，③磁异常特征等。从所处的区域构造位置及1/10万航磁异常特征来看，本区的找矿远景甚好。

通过项目开发，每年将给企业带来利润，社会增加税收，并带动相关产业的发展，对当地的经济发展起到重要的作用。但是，随着矿山的开采，每年将有大量废石需要“安置”；采坑、采场需要回填复绿，因此，矿业的开发要把“环保”放在首位，并确保落实建立山清水秀、天蓝地绿的和谐矿业。

参考文献

[1] 孙静,杜维河,王德忠,李健,徐国新,韩玉丑.河北承德大庙黑山钒钛磁体矿床地质特征与成因探讨[J].地质学报.2009(09)

[2] 孙静,罗照华,张长厚,郭少丰,李健,杜维河,王德忠,潘颖,周久龙,李旭东.大庙铁矿田——危机矿山还是潜在超大型铁矿基地[J].中国地质.2009(02)

[3] 陈正乐,陈柏林,李厚民,杜维河,李立兴,韩凤彬,王永,孙岳,吴玉,张文高.河北承德大庙铁矿床地质构造特征与找矿预测[J].地质学报.2014(12)

[4] 田晓敏,刘显凡,张杰.河北大庙大乌苏沟铁矿矿床矿物特征分析[J].矿床地质.2014(S1)

[5] 薛燕萍,袁小平.承德大庙铁矿深部找矿探析[J].矿产勘查.2012(04)

论文作者:张萍萍1,马天意2

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfe790d169fa4e969ff1fe3a.html