# 承插式砼管安装方法的改进论文_张珂榕

张珂榕

（中铁城建集团第一工程公司）

【摘 要】在给排水工程施工过程中，承插式砼管是一种有效的排水手段，对满足排水要求和提高工程质量具有重要作用。基于承插式砼管的重要性，做好承插式砼管的安装关系到给排水工程的整体质量。本文基于给排水工程实际，对承插式砼管安装方法的改进进行了深入探讨，保证了承插式式砼管的安装质量满足实际工程需要。

【关键词】承插式砼管；安装改进；安全风险；成本

一、前言

在给排水工程施工过程中，承插式砼管是解决排水问题的重要施工手段，对给排水施工具有重要意义。结合当前给排水工程施工实际，提高承插式砼管的安装质量，对于满足工程建设需要和提高工程建设质量具有较强的现实意义。基于这一认识，根据工程实际对承插式砼管的安装方法进行改进，既是提升给排水工程质量的重要措施，同时也是满足给排水工程建设需要的重要手段。为此，加强对承插式砼管安装方法的认识，并做好安装方法的改进，对推动给排水工程发展和提升承插式砼管的安装水平具有重要作用。

承插式砼管广泛应用于排水、排污管道设施，其接口形式均为配用橡胶圈的柔性接口，允许在接口部位可发生微量的转角或微量的水平位移，能适应复杂地质工况（湿陷土、膨胀土）和接口之间有少量的变形的管道。相对与平口砼管，其适应性强，抗渗漏效果好。

二、承插式砼管的主要安装方法

目前，安装承插式砼管时，广泛采用两种方法二，人工使用千斤顶顶进安装或吊车吊装。

采用吊车吊装，对道路和场坪的要求较高，而管沟开挖完成后，堆土遍地，若遇雨天，道路泥泞，松软难行，较长时间不能施工，吊车工效低，另吊车属特种设备，对工况要求高，此种工况，施工风险大，所需施工人员和设备台班多，成本高。

采用千斤顶顶进安装，功效低下，大口径砼管自重大，顶进和纠偏困难，其操作流程如下图所示，笔者曾实际观察，安装一根直径1.6米长2.5米的砼管，6人大约需要1.5小时，大部分时间消耗在校正管道的同心度和承插终顶阶段，劳动强度高，功效低。

人工使用千斤顶安装承插式砼管示意图

注：1为滚筒；2为千斤顶

人工使用千斤顶顶进安装的主要问题：

1、通过千斤顶顶进，在千斤顶进过程中，管壁和基底接触的各部位摩擦力不均匀，千斤顶推力方向性偏差大，不能保证插入端和承接端的同心性，导致砼管在一次顶进完成后，砼管“东扭西歪”，需用千斤顶或撬杠从侧面进行校正并完成后，才能进行下次顶进。

2、每顶进一次，千斤顶需复位，并确定下次千斤顶的顶进位置和基底的受力点，由于千斤顶基底受力点需对基底挖坑，对管道基底整体性有破坏，个别情况是，千斤顶的角度和基底的受力点不合适，导致砼管未顶动，基底顶松裂，此问题可引起砼管不均匀沉降，有产生渗漏的隐患。

3、千斤顶反复顶承端的相同部位，易造成承端砼壁开裂掉片，造成承端管壁缺陷，易产生承插端处渗漏，有质量隐患。

上述承插式砼管安装方法工效低，易产生质量隐患。

三、承插式砼管的安装实例

在安哥拉zango项目室外排水管道工程中，通过改进承插式砼管安装工艺，采用卷扬机拉伸安装承插式砼管，该方法具有功效高、成本低、安全、适用各种工况的特点，在施工中取的很好的效果。具体方法如图所示。

注：如图所示1为牵引力钢丝绳；2为支座及滑轮系统；3为钢丝绳套，目的在于通过其使拉力产生分解，产生拉力向上拉动插端，减小了插端自重所产生的较大的摩擦阻力，同时，钢丝绳套位置调整可调节插端向上拉力的大小；水平拉力方向性明确，可保证承端核查段的同心度，最大限度的避免了左右偏心，上下的同心度使用滚筒，易于调节。由于4为滚筒，减小砼管因自重而产生的阻力，使牵引就位过程顺畅。

在实施过程中，配置10吨卷扬机一台，50千瓦发电机一台，卷扬机固定于检查井或积水井上,6人组成一个班组，卷扬机手1人，指挥1人，管道两侧各配置两人进行其余工作，综合测试，安装每根砼管大约需要0.5小时，劳动工效提高3倍。

四、改进型承插式砼管安装方法的主要优点

1、劳动强度低，砼管的移动和就位始终依靠机械动力而非人力。利用这种新式的承插式砼管安装方法，砼管的安装强度得到了有效提高，对提高给排水工程施工效率和满足工程建设需要具有重要作用。因此，在给排水工程中全面应用承插式砼管的新式安装方法很有必要。

2、变顶为拉，滑轮及支座、牵引力钢丝绳、牵引力始终位于砼管中心线上，保证了连接管道的同心度，底部设滚筒即减少了摩擦阻力，又可保证插端、承端的水平高度基本一致，提高了工效。

除了降低劳动强度之外，改进型承插式砼管安装方法也对提高给排水工程的整体效率起到了重要的推动作用。因此，在给排水工程中积极应用改进型承插式砼管安装方法，不但是满足工程建设需要的重要措施，同时也是提升给排水工程建设水平的关键手段。

五、结论

通过本文的分析可知，结合当前给排水工程施工实际，提高承插式砼管的安装质量，对于满足工程建设需要和提高工程建设质量具有较强的现实意义。基于这一认识，根据工程实际对承插式砼管的安装方法进行改进，既是提升给排水工程质量的重要措施，同时也是满足给排水工程建设需要的重要手段。为此，加强对承插式砼管安装方法的认识，并做好安装方法的改进，对推动给排水工程发展和提升承插式砼管的安装水平具有重要作用。

参考文献：

[1]刘德平;;大口径承插式预应力砼管安装工艺[J];水利水电施工;2005年04期

[2]蒋智,阮照明,王峰;承插式混凝土压力管道接头水压试验装置的研制的和应用[J];陕西水利;1994年S1期

[3]田稳苓,周明杰,王晓伟;混凝土压力管内压试验方法及其性能研究[J];河北工业大学学报;2001年01期

论文作者:张珂榕

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bfe7f64292ed0b5834b4cd75.html