# 浅析城市配电网建设管理论文_敖冀舟

国网江西省电力有限公司新余供电分公司

摘要：随着国民经济的快速发展及人民生活水平的日益提高，电力的供应和消耗已渗透到社会生产、人民生活的各个角落，社会对电力的需求量越来越大。同时，产业结构的调整，电力市场的逐步形成以及电价机制的完善，也对电网的经济性和可靠性提出了新的要求。

关键词：电网现场分析；配电网建设原则；指导细想

引言：城市配电网规划是配电网改造与建设的一个关键环节，必须先行，规划既要切合实际，又要适当超前，正确处理近期建设与远期发展关系的同时，还要考虑社会、经济、环境的综合效益。规划应该得到城建规划部门认可，纳入城市建设总体规划，才能顺利实施。使规划既有权威性，又有灵活性，在实施中既要严格执行，又要结合实际适当调整。

一、城市中压配电网现场分析

近年来，国家对城市中低压设备改造投资力度不断加大，配网供电能力、供电可靠性得到了大幅提升。但由于网架结构不合理，转供能力有限，配网设备故障，检修时多数需对用户供电，以及部分检修在人员密集场所进行，工作难度加大，检修时间延长，严重影响城市居民正常生活。随着城市近郊区域的开发，中压配电网架结构不合理的矛盾日益突出，主要表现为如下几点：

１、现有配网变电站电源点少，10千伏单电源线路较多，检修或故障时不能实现负荷转供。根据《城市电力网规划设计导则》要求，中压配电网中一条架空线或一条电缆发生故障停运时，在正常情况下，除故障段外不停电，并不得发生电压过低，以及供电设备不允许的过负荷。城市配网变电站建设往往落后于城市扩展建设，变电站往往是在城市扩展形成负荷后才开始建设，城网外延部分早期用电均由现有变电站出线延伸远距离供电或迂回供电，造成供电布局不合理，单辐射线路增，缺乏联络。

２、变电站10KV出线间隔有限，间隔利用率较低。城市变电站出线10KV间隔大多为10-20个。城市用电负荷主要有居民小区、商场以及政府机关等。首先，以居民小区为例，高层建筑电梯、消防等实施供电可靠性要求较高，大多要求双电源供电，考虑居民用电负荷增长，居住户数在2000户以上居民小区均需考虑变电站出线供电；其次，大型商场因用电负荷大，公网线路无法接带，只能由变电站出线；最后，政府党政机关等考虑负荷重要性不宜与其他用户共用线路。变电站间隔日渐饱和，同时由于居民小区入住率低以及小容量中压用户占用变电站10KV间隔过多，导致变电站10KV间隔利用率低下。

二、城市配电网规划建设的原则

城市电网建设的服务对象是全体城市居民，因此不能仅以经济性作为设计标准，更多的是要考虑电网为人们服务的性能以及给社会带来的贡献。因此，城市配电网建设的首要原则是用电安全，其次是供电稳定，最后才是经济效益。规划时首先要确定各区的用电负荷程度，根据变电站所能达到的供电能力和供电范围进行供电站的分布设计，接着确定配电线路的安装、设置方式。其次，设计时要考虑未来一段时间的发展趋势，不能只看眼下的情况，延长电网的使用年限。

1、做好城市配电网规划的主要考虑因数

城市配网规划与建设中值得注意的问题很多。①城市电网规划中不确定的因素很多，负荷的发展及分布状况很难准确预测；②城市电网规划与建设所涉及的部门和专业领域多，它除了要满足安全性与可靠性、投资成本等经济技术方面的要求外，还要与市政规划等部门协调，以满足城市发展的需要。这就要求我们在做城市配电网规划时必须充分考虑各方面的因数。

2、考虑负荷预测对规划的影响

我们须尽可能掌握规划区域内未来负荷的增长趋势和信息，利用各种计算方法对规划区域内的负荷增长作出精确而适当的估计，这对于配网的规划设计至关重要。负荷预测是城市电力工程规划编制的基础和重要内容，是合理确定城市电源、电网规模和布局的基本依据。负荷预测要具有科学性，应采用多种方法预测，互为补充，相互校核。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、充分考虑现有网络对规划的影响

对于各种规划，现有配电系统的接线方式是一个自然的起点，如果考虑网络未来的发展趋势，必须规划，考虑各种因素，如果没有研究网络在现行负荷条件或故障条件下的运行情况，就不可能实事求是地评估网络的整体技术能力，也不可能找出现行网络中存在的缺点和不足之处，就不可能在规划中对症下药，有的放矢地提出解决方案。布局的基本依据。负荷预测要具有科学性，应采用多种方法预测，互为补充，相互校核。

三、配电网规划的步骤

1、调查负荷情况、收集资料：包括自然资源、自然条件、城市建设和各行各业发展的信息、负荷类型和数量、目前负荷分布、用电量的需求规划。

2、调查电源发展情况，收集目前的电网结构及相关数据。

3、对收集的资料进行归纳、分析，掌握城市负荷的发展规律，并进行负荷预测。

4、确定供电方式和电压等级，根据负荷预测结果拟定配电网结构布局方案，进行规划的可行性论证。

四、配电网规划的指导思想

配电网的建设与改造应与城市高压主网的规划与建设重点从下面几点进行规划与改造：

1、根据城市远期总体规划与负荷预测结果，先确定各规划区的密度及负荷分布，然后合理分配各个变电所的供电区域及供电半径，确定配电线路的走向、网络接线方式、不同变电站之间的联络方式等。要合理的划分各变电站的供电区域与合理安排变电站的新建、增容时间，使每个变电站的负荷趋于平衡，发挥各变电站的最大效益。

2、解决当前城市配电网络结构的薄弱环节，增强配电线路环网转供能力，提高配电网“手拉手”供电水平。新架设的主干线应按长远规划一次建成，并有较强的适应性，基本保证10年内不做大的改造。调整负荷过大的馈线，使每条馈线在各种运行方式下都能相互转供。

3、新建的开闭所、配电站应采用按环网接线设计，实施开环运行。设备选型等方面应考虑配电自动化的需要，选用运行安全可靠、技术先进、经济合理、维护方便（少维或免维护）、操作简单、环保型、节能型的设备。积极采用适合国情的新技术、新设备。中压配电设备应向绝缘化、无油化、紧凑型及智能型发展，并具备实现配电自动化的功能，满足配电自动化发展的需要。

4、无功补偿应根据全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡的原则进行配置，可采用分散就地补偿与变电站集中补偿相结合的方式，无功补偿装置应能根据无功功率（或无功电流）进行分组自动投切。

5、在城市配电网改造建设的同时应综合考虑进行通信通道的建设，合理利用电缆隧道、电缆沟、电缆排管及架空线路的路由资源。电力电缆管沟应预留自动化通信通道，逐步实现配电网络运行操作的现代化。

6、供电可靠率无疑体现了供电企业的综合供电能力，现阶段而论，单纯采用增加线路、环网等手段实现过高的可靠率指标，并不是明智之举。一方面可靠率指标应和用户的实际需求相结合，对于用电可靠率要求不高的用户采用高可靠率供电，在未实施“优质优价”的形势下，效益方面显然存在问题。

结束语：总之，城市配电网目标网架建设不能一蹴而就，应在把握建设原则的前提下逐步完善。对存在的问题，通过技术改造逐步完善，新建项目应确保不遗留隐患。在工程上报、工程实施、负荷接入等关键环节严格把关，切实改善城市供电网架，确保高质量、不间断供电。

参考文献：

[1]毛传洲，周英树.城市配电系统自动化的规划[J].电网技术，2001，（7）

[2]张保龄，吴迪，郭荆涛等.城区配电网的规划与建设[J].农村电气化，2011（11）

论文作者:敖冀舟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c009654d1461492c2843f697.html