# 关于无线网络的优化的研究论文_黄春和

广东怡创科技股份有限公司 510627

摘要：通过覆盖优化来改善GSM无线网络的性能是一种普遍又有效的方法。 本文首先阐述了在密集市区进行基站扇区覆盖范围精确控制的必要性，通过案例分析和研究，阐述了无线网络的优化方案以及前景和发展。

关键词：无线网络；优化；研究

1 移动通信网概述

1.1 GSM 系统简介

现阶段中国移动的无线网络由两大系统组成，即核心交换系统以及无线基站系统。核心交换系统与原传统网络系统结构上一致，无线基站系统由于它不同于有线传输，它靠无线信号进行传播，所以很多的不确定的环境特点对其造成了非常大的影响。

中国移动无线网络详细架构可以划分为四个部分，交换系统主要是属于核心层面的、无线基站系统主要是移动台和交换系统之间的桥梁、移动台主要就是用户的主要发射设备、维护系统主要是属于支撑类的，为其它几个系统的正常运转提供有力支撑的。

国际上为了使得各国间及国内的不同运营商的不同网络进行互通，规定了GSM网络的各个接口，这样就可以确保沟通中不存在不兼容的障碍。GSM系统中的接口如图①所示。

图① GSM 系统中的不同接口

1.2 TD-SCDMA 系统简介

现阶段中国移动的另一个重要网络即 TD-SCDMA 的无线网络主要由两大系统构成：核心网以及无线基站系统。其详细架构如图② 所示：

图② TD-SCDMA 无线网络构成

1.3 WLAN系统简介

WLAN近两年来在中国移动大力倡导的无线城市计划的带领下，完成了在中国通信市场的一次质的飞跃。WLAN主要是指无线局域网络，它主要致力于移动通信的无线传播模式、以及通信的便携、家用的网络服务的无线形式。这种无线的网络方式即灵活又能承担大部分的压力。自从2000年以来WiFi联盟已经对此工作，无论是对于家庭个人使用还是企业的全面使用都起到了积极作用。

WLAN即无线局域网系统，它是由其AP设备发射出的无线电信号组建成的一个基本上无限的架构，整个WLAN系统的无线传输部分是不采用有线的实际缆线的，它靠的主要是无线信号在空中的传递。

2 无线网络的优化

从建网开始，我国的蜂窝移动通信建设一直处于飞速发展阶段。如果工程建设前期没有经过很好的规划，设备投入运营后，随着无线网系统的持续地新建及改造，必然会导致网络结构及网络质量方面的种种问题。怎么样才能够在工程建设初期，就进行预期的整体系统覆盖能力的规划，并在后期无线网络建设完成后通过实际的参数设置等手段优化来提高整体网络的效果，进而提高整个无线通信系统的网络能力及质量，是每一个工程建设前必须要做的，而且是极为重要的任务。

2.1 网络规划及优化的目的

无线网络的前期规划及后期优化利用了多种管理手段及技术手段，其中最为主要也是最为实际的手段有：无线业务能力的预测、基础覆盖型基站的选定及配置、覆盖范围的预期规划、基站所应用的无线天线参数的配置、无线网各小区频点的划分、无线频率复用度的控制。无线网络规划的主要目的是为了提高整体网络的容量、扩大网络的覆盖范围、解决存在的各种干扰问题、提高整体网络的话音质量、提高在网无线及交换设备的有效利用率、降低整个网络的运营成本及投资造价。

2.2 网络规划及优化的步骤

根据话务模型、估计的用户数、频率资源、可能的站址、无线可通率、基站或手机设备性能指标、各种损耗、覆盖干扰要求等条件出发，先由规划人员初步选定规划期内需设的基站数、站址及相应的小区参数，然后对其进行验证和分析，根据分析结果决定是否需要进行修改和如何修改。经过多次反复，最后得到一个优化的方案。该方案应该是以最小的投资、较高的频率利用率达到系统容量和服务质量的要求。

规划效果通过场强分析、覆盖分析、同邻频干扰分析、话务分析等手段验证，网络规划过程是一个不断修改、试算的过程。无线网络规划工作涉及的因素很多且很繁琐，具体网络规划流程如图③所示：

图③ 网络规划流程

3 无线网络现状及发展问题

3.1 GSM 网络现状

GSM 网络作为中国移动的基础网络承担着 90%的业务负荷，它主要承载语音业务及数据业务。随着近几年移动业务的持续增长，基于 GSM 网络本身的特点，其负担越来越重，急需其它网络对其承载的业务进行有效地分流。

（1）GSM 是中国移动的重要基础网络，主要业务均由其承载；

（2）随着移动用户的持续增长及用户行为的转变，GSM 网络面临着数据业务大规模增长的压力。

（3）GSM 网络业务负荷过高，主要是数据业务占用了大量的网络资源，导致GSM 所承载的基础语音业务的质量受到严重的影响：全网数据流量呈持续增长，近年 4 季度 GSM 语音和数据等效话务量比例达到 47：53，GSM 无线利用率达 69%，而 TD-SCDMA 利用率仅为 9% 。

（4）2G 数据流量引起的高负荷，使网络底噪抬升明显，对语音业务的质量产生了影响。

3.2 TD-SCDMA 网络现状

TD-SCDMA 网络作为中国移动的新建设网络，承担着 10%不到的业务，它主要承载语音业务及数据业务。TD-SCDMA 网络的使命是分流 GSM 的语音业务及中高速的数据业务，为 GSM 网络减负，同时为升级至 TD -LTE 网络做准备，但分流效果并不理想。

（1）TD-SCDMA 网络作为中国移动的新建网络，有其自身的优势，引入新的频段，解决了 GSM 网络频段紧张的问题；

（2）TD-SCDMA 网络主要承载话音和中高速数据，起到分流 GSM 网络业务的作用；（3）由于新建 TD-SCDMA 网络的覆盖范围及深度远不及原有基础网络 GSM 网，以及 TD-SCDMA 终端成熟度不及 GSM 终端如此普及，加之 2G、3G 互操作的原因，仅少部分分流。

3.3 WLAN 网络现状

TD-SCDMA 网络作为中国移动的新建设网络，承担着 10%不到的业务，它主要承载语音业务及数据业务。TD-SCDMA 网络的使命是分流 GSM 的语音业务及中高速的数据业务，为 GSM 网络减负，同时为升级至 TD-LTE 网络做准备，但分流效果并不理想。

（1）WLAN 网络作为中国移动的新建网络，引入新的频段，新的接入方式，解决了 GSM 数据业务的压力；

（2）WLAN 网络有成熟终端，现阶段智能手机及 PC 终端均支持无线网络，WLAN 网络能够迅速承载数据流量的关键；

（3）WLAN 网络通过运营商的市场推动，加之网络自身的优势，成功地分流了部分热点数据流量，分担了 GSM 的高数据流量。

4 总结

中国移动无线网经过几期工程的建设后，已经形成了 GSM 网络、TD-SCDMA 网络及 WLAN 网络三网的格局，完全承载了移动用户的语音及数据业务。GSM 基础网络主要承载语音及数据业务，TD－SCDMA 网络属于近几年的新建网络主要分担部分语音及数据业务，WLAN 网络属于新建网络主要承载数据业务。但随着业务整体的增长及用户行为的转变，语音业务的增长趋于平缓，数据业务增长迅速，导致原有网络的容量以及各业务网之间的分流成为发展的瓶颈。随着移动业务的快速发展，作为吉林移动业务的基础承载，网络建设及业务分流变成企业的重中之重，迫切需要启动对无线网的规划及优化改造工作。

参考文献：

[1]潘兆辉.探讨 GSM+GPRS 到 3G 的演进策略[J].泰尔网，2008 年 1 月

[2]段红光、毕敏等.TD-SCDMA 网络规划优化方法与案例[M].北京：人民邮电出版社，2008

[3]李世鹤.TD-SCDMA 第三代移动通信系统标准[M]． 北京：人民邮电出版社，2003

[4]谢显中.TD-SCDMA 第三代移动通信系统技术与实现[M].北京：电子工业出版社，2004

[5]张威．GSM 网络优化——原理与工程[M]，人民邮电出版社，2003 年．

[6]韩斌杰.GSM 原理及其网络优化[M].北京：机械工业出版社，2005

论文作者:黄春和

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c017dc298f3b3347df6d3553.html