# 建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析论文_谢立岗

浙江 瑞安 325200

摘要：在建筑施工中，屋面防水渗透是非常常见的质量通病，多年来虽然一直都在对这个问题采取措施进行解决，但是，一直都没有很好的解决措施。屋面防水施工技术对建筑质量以及建筑使用寿命都有很大的影响，一旦出现问题都将给人们的生活带来很大的不便，在经济方面也将出现严重的损失。文章对建筑屋面防水工程施工技术措施控制进行了分析，希望能够更好的促进建筑工程发展，更好的方便人们的生活。

关键词：房屋建筑工程；屋面防水；施工技术

一、建筑屋面防水工程施工的重要性

随着科技的发展，在近年来的房屋建设技术也有了很大的发展,而屋面防水技术相应的也有了一定的发展和提高。但是还是要在房建过程中重视屋面漏水的问题,因为房屋一旦发生漏水，那么就会严重的影响到房屋的质量和寿命，会影响到人们的生活、甚至是生命安全。但是，在平时的房建过程中，屋面很难发现水的渗透问题，也不容易直接发现其对建筑物结构主体以及建筑物使用寿命的影响。由此可见，加强屋面防水施工过程中的质量控制势在必行。

二、屋面防水建筑施工过程中的常见问题

2.1防水材料的影响

目前在我国屋面防水建筑施工技术已经得到了大大的提升，防水材料上也有所进步，在屋面防水建筑质量上得到提高，但是就一些防水材料而言，防水性能依然满足不了屋面防水建筑的标准要求，这些材料受温度变化影响非常大，当低温时，这些材料极容易发生脆裂现象，当高温时，这些材料又非常容易受热融化，而且在防水方面，抗水力比较差，这就导致这些防水材料的使用寿命严重缩短，屋面防水建筑工程并不能达到一个非常好的防水效果。

2.2设计不合理

在屋面防水建筑施工的整个过程中，对屋面防水技术的设计是一项非常重要的工作，也是屋面防水工程的重要环节，假如屋面排水坡度设计的不够合理，就会给屋面防水带来一定的困难，影响屋面防水效果。还有设计中不合理的排水系统也不能够做到有效的排水，当赶上降雨量偏多的季节时，会导致屋面水量增多，还会对屋面建筑物进行腐蚀，严重降低了屋面的防水能力。我们只有对屋面防水工程中的各个系统，提出科学合理的设计方案，才能有效避免漏水现象的发生，在提高建筑工程质量的同时延长其寿命。

2.3施工质量不达标

屋面防水施工时需要精确的操作技术支撑，才能确保施工质量，提高建筑防水性能。但实际施工中，许多施工单位的施工操作技术不达标，操作流程不明确，操作人员专业素质不高，施工过程中极易出现质量问题。比如：

（1） 不按程序施工。为了抢工期、赶进度，很多单位在施工中不按程序施工。例如：在空心板灌注混凝土未达到强度时，即进行下道工序施工，施工中的荷载及振动使板缝混凝土松散、开裂，形成隐患，使后续的防水工程质量难以保证；找平层未干就急于铺设防水层，而又未采取排汽等有效措施，致使防水层出现起鼓、脱层、腐烂和渗漏。（2） 不按设计、规范要求施工。施工人员没有严格按照设计要求施工，没有适时进行相关检查和实测，造成找坡层的厚度不均，涂膜防水施工时涂膜厚度不均匀或涂膜过薄。（3） 细部节点施工质量低劣。施工过程中防水重点部位的细节处理不够严密，没有按设计节点处理的要求进行施工或处理马虎，卷材防水接缝不够密实，搭接宽度达不到要求，涂膜防水涂抹未能到位厚薄不均，刚性防水层与混凝土面接触不够牢固，空鼓有裂缝，分块缝后期防水处理不妥当，排水坡度不够而形成积水等，还有的工程细部节点的阴阳角未做成圆弧状，凸出屋面的管道、构筑物的根部周边也未做成锥台状，致使防水层在施工时就已出现裂纹。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、加强屋面防水控制措施施工技术

3.1合理设计排水系统，设置分格缝

在设计屋面排水系统过程中，应充分考虑建筑物所在的环境等因素，并采取科学计算方法，计算日照强度、风力等相关数据信息，通过制定科学、合理的屋面工程防水标准，选择合适的防水材料，以确保屋面排水系统能够有效排水，减少屋面积水。除此之外，还应在屋面板支持端设置分格缝，同时在屋面板缝与转折交界位置，将防水层由于砼干缩结构产生形变和温差等影响产生的裂缝集中到风格缝当中，以此来避免版面开裂。此外，在具体设置过程中，还应加强对其间距的有效控制，超过6m 时，需要在中间位置设置 V 字形分格缝，并加强对分格缝的尺寸的控制，一般确保其与防水层厚度相同为最佳。同时，如果将分格缝视为排气管时，可以适当增加宽缝，并利用石油、沥青等作为防水层，要将分格缝中注满油膏，以此来提高屋面防水性能。

3.2严把材料质量关，屋面内找平层

传统施工中采取的是沥青等施工材料，沥青操作难度较大，且污染程度较高，与现代绿色建筑发展理念背道而驰。因此在科学技术快速发展背景下，越来越多的新型防水材料层出不穷。在材料选择过程中，采购人员要按照建筑物用途及特征，参照当地气候等因素合理选择材料，同时严把材料质量关，为提高施工质量奠定坚实的基础。在具体选择中，针对南方建筑物，由于当地温湿度较大，可以采取APP改性沥青卷材作为主要防水材料。同时屋面还应采用结构与建筑找坡结合方式.按照比例要求找坡，同时采取一定比例的水泥炉渣等材料对结构进行找平处理，最后运用相应比例的水泥砂浆进行找平工作，值得注意的是，在找坡时，应按照泛水坡度与流水方向，在最高点利用鱼线进行拉直、打巴施工。同时，在浇砌环节，应采用滚筒与尺方滚进行压赶，确保施工更为密实。

3.3重视对工程施工的养护，设置隔离层

无论施工前、还是施工后，施工人员应加强施工防护，避免突发状况对施工产生的消极影响。在施工中，对于屋面应设置隔离层，具体来说，在基层位置进行涂刮处理，确保其均匀，待其干燥时，铺贴卷材；铺贴过程中，应从层面的最低位置向上进行，促使卷材与水流方向相一致，屋面坡度超过 10°后，铺贴的卷材需要与屋脊垂直。然后对卷材进行固定处理，避免开裂渗水现象的出现。需要注意的是防水层施工温度应保障在 5°之上。

3.4重视刚性防水层和钢筋网片施工，关注施工细节

要想增强防水层整体防水性能，在施工中，需要在混凝土防水层上设置双向冷拔钢筋网片，与此同时，在分格缝位置进行段考处理。而针对防水层，应将钢筋网片位置尽量上调，避免受到高温等因素的影响，产生裂缝影响，降低防水层性能.除此之外，钢筋网片厚度应小于 10mm，细石砼防水层的厚度应控制在 C25 以上，运用机械进行搅拌等处理。在施工中，要想提高防水层抗渗能力，砼的厚度应控制在合理范围内，加强对细节的有效处理，严格规范面板的厚度及排水坡度，在砼收水后进行二次压光处理，以此来提高施工质量。屋面方式技术实施过程中，节点处应采用刚柔结合的方法，各个节点需要采用密封材料填充。并在檐沟与天沟交汇处设置凹槽，进行密封处理。对于变形缝两侧墙体与刚性防水层交接位置而言，应保留一定距离，并采用密封材料进行填充，在泛水位置设置涂膜防水层等，实现对屋面的全面防水处理。

结束语：

在建筑施工中，屋面防水施工对建筑工程整体有很大的影响，因此，在屋面防水施工中，除了要选择适当的施工技术之外，还要了解并掌握相关的施工技术要点，从而保证建筑工程的质量和延长建筑工程的使用期限。

参考文献：

［1］周仰东．关于建筑工程屋面防水施工技术控制探析要点浅论［J］．中国新技术新产品，2012，(11):174－175．

［2］吴光红．屋面防水工程施工技术及质量控制［J］．江西建材，2015，(5):62+66．

［3］曾志雄．屋面防水工程施工质量问题及控制措施［J］．科技创新与应用，2013，12:185．

论文作者:谢立岗

论文发表刊物:《防护工程》2018年第1期

论文发表时间:2018/5/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c04afb323f2550d5b900d57d.html