# 试论石油开采中增产技术的运用论文_袁亚强

延长油田股份有限公司子长采油厂 陕西延安 717300

摘要：随着我国经济的不断进步和发展，经济带动着石油企业的进步，因而，我国的石油开采过程当中，也开发出来了越来越多的技术，石油事业对于节能减排、可持续发展有着非常大的需求，而石油事业对于我国国民经济和社会经济有着非常大的影响。石油开采过程当中增产技术的应用，使得石油开采的效率在很大程度上提升了，同时，也解决我国石油开采过程中量小的问题，所以，相关部门应当对增产技术进行更加深入的研究。本文就对石油开采中增产技术的运用展开分析，供参考。

关键词：石油开采、增产技术、运用

引言：石油开采当中运用进增产技术，确实能够在很大程度上提升石油开采的效率和质量，近些年来，社会消耗能源的速度越来越快，一天所消耗的数量也越来越多，所以，非常有必要提高原油的回采率。基本上，在正常情况下，可以把石油的开采工艺分成一次采油和二次采油以及多次采油，一次采油是指利用油层当中的天然能量进行石油的开采工作，二次采油是指利用之前就已经制定好了的工艺作为依据来进行开采。多次采油是指通过热能的升温来降低原油当中的黏度，然后提升油层的压力，从而进行石油开采工作的实施。

1.热力采油法

到目前为止，根据相关部门对增产技术的研究发现，热力采油法不管是在国内还是在国外都是石油开采中应用最多的方法，而它之所以能够受到这么热烈的欢迎，就是因为它有着较高的开采效率。热力采油法就是指的，使用特制的工艺技术来提升油层的温度，然后再提高石油开采的采收率，最终，自然而言就提高了整体的开采率。热力采油法的方法比较多，其中使用最多的就是蒸汽吞吐法和蒸汽驱油法等，蒸汽驱油法是一种转换技术，也是目前石油事业当中相对来说科技比较成熟的一种开采技术。当热采进入高周期之后，就会对地层造成一定量的压力，进而减轻了油汽比，之后，再往其中加入一些热水，用加热水的方法来让有油层的温度保持一段时间的不变，同时，也符合石油开采的要求，从而提高石油开采的分量。

2.复合介质采油新工艺

2.1原理

根据专业团队对石油开采过程的调查发现，在石油开采的整个过程当中，油田热采工艺基本上都是使用的原油或者柴油当作燃料，所以，当原油和柴油在燃烧之后，都会产生很多含有化学元素的气体。比如在燃烧之后，会产生大部分含有氦、氮、二氧化碳等气体，其中，氦占据了10%以上，氮占据了70%以上，二氧化碳占据了10%以上。在这个过程里面，燃烧室当中的温度会高达一千五百摄氏度，这个时候，可以加入适合量的水来降温，加入的水会产生汽化。之后，可以通过调节注水量来控制住混合气的温度，从而提升石油开采的产量。在稠油热采过程中，有两个主要的影响因素，分别是温度和压力，所以，相关部门在分析石油开采的增产技术时，可以对温度和压力进行相关的分析，从而来降低原油当中存在的黏度，并且将原油的流动性进行提升，这个能够更加有效的促进石油开采工作的实施，以此来提升产量。

2.2复合介质热采的过程

如果在石油开采的过程中运用进复合介质热采增产技术，那么就需要将理论和实际结合在一起，并且按照油田当中的气体以及油田的流动性等特点进行分析，在使用这种方法的时候，基本上都不会直接使用连续注入的方式来灌气。而是应当使用陆续式的方法来灌气，并且和其他的方法进行交换使用，这样才能控制住流度，与此同时，对于以井组为单元的那些试验，需要以气——汽发生器来注入。在实际的生产过程当中，要保证生产油井的产业量是和中心注入井的热水量体积一致的，因为，只有两者的体积基本上一致，才能让地层保持适当的压力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在经过了合适的产生周期之后，需要进行一次注入气——汽段塞和热水段塞，如果不适合选择一次式，也可以使用多次式的方式进行，在经过了试验之后，会发现，使用气——汽段塞驱热采工艺，能够使得石油开采时候的地层压力越来越满足开采的条件。也越来越符合石油企业对油田的开发需求，这也在很大程度上实现了试验区原油的开采，使得其能够从气——汽段塞驱进行顺利、自由的转换。

2.3复合介质热采技术的增产效果

首先，复合介质热采技术能够在很大程度上为石油企业节约投资的成本。根据专业部门的研究表示，使用复合介质热采新工艺可以极大的降低石油开采成本，并且增强石油的开采量，是一种真正意义上的增产技术。如果只投资一套气——汽发生器系统的话，就只需要投资两百万的资金成本，和蒸汽发生器相比较，投资力度明显得到了下降，所以，气——汽发生器在成本上就有着比较大的优势。虽然在投资成本上降低了，但是却丝毫不会影响到石油开采的产量和质量，不仅如此，这种真正意义上的增产技术，还为石油企业未来的发展打下了稳定的基础。气——汽发生器本身应用进了移动式的蒸汽锅炉，使用固定式的结构，不需要再为其铺设其他多余的设备或管道，但是蒸汽通向注气蜂井技术就需要再为其铺设大量的管道和设备，表面上铺设管道是非常简单的，但是实际上，却给石油企业增加了成本的投入。而针对这种形势，气——汽发生器的优势也显得尤为明显，将两者的投资成本和工作效率相对比分析，石油企业自然会更多的选择气——汽发生器。其次，复合介质热采技术的综合社会经济效益相对比较明显，长期以往，为了能够将石油开采的效率进行更深层次的提升，石油企业常常使用蒸汽锅炉来对其进行协助，这样不仅效果不佳，还会严重的影响到大气环境，这正和我国正在提倡的节能减排、可持续发展战略是想违背的，最后还会造成环境的恶化。而使用气——汽发生器就会产生不一样的效果，不仅不会给环境造成污染，还会有效的提高石油开采的产量。由于气——汽发生器是和余热一起注入地层的，所以就在极大程度上预防了尾气的乱排乱放，所以，是污染不到环境的，石油企业可以放心的使用气——汽发生器，这也是一种促进我国社会经济发展的重要的途径。

结束语

复合介质热采技术的使用，在很大程度上增加了原油的产量，相对于传统的开采技术，这是一种能够为我国石油企业带来高效率和高收益的技术。因此，在新时期对石油开采要求的前提下，专业部门要对增产技术进行更加深入的研究，充分挖掘出一些增产技术的优势和效果，提升石油开采的速度，从而确保我国石油开采的产量能够跟上社会的需求，推动社会的发展。

参考文献

[1]江峰,张超,马林,张磊,张俊清.分析石油开采中增产技术运用及存在价值[J].化工设计通讯,2017,43(06):52+90.

[2]徐娟,朱彦振.石油开采中增产技术分析[J].化工管理,2017(18):156.

[3]苟颖琦,冯晓宙,曹嘉斌.浅析石油开采中增产技术的运用[J].石化技术,2016,23(06):262.

[4]刘文铁.浅述石油开采中增产技术的运用[J].科技与创新,2016(01): 139.

[5]蒋建勋,赵勇.论石油开采中增产技术的运用[J].石化技术,2015,22 (04):87+72.

[6]李锐.石油开采中增产技术的运用[J].化工管理,2014(32):129.

论文作者:袁亚强

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c04caae39071d8986aeee737.html