# 浅谈有关施工工地扬尘治理的管理措施论文_姚朵

上林县住房和城乡建设局 广西南宁 530500

摘要：工程现场施工还是工作人员长期所处的一个环境，扬尘污染不仅给现场工作人员造成一定困扰，还会影响周边居民的生活质量。在施工中土方挖掘、混凝土应用、材料运输等环节都有可能产生扬尘污染，国家有关部门与相关单位应该重视绿色施工的重要性，能够针对施工中扬尘污染情况展开有效的治理工作，从而保护人们的生命健康。

关键词：施工工地；扬尘治理；管理措施

1 建筑施工工地的管理要求

1.1 施工现场实行封闭管理

建设单位应当按照标准在施工现场设置硬质围挡，施工单位应当对围挡进行维护。位于城区主干道两侧的工地围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡（围墙）整洁、美观。

1.2 施工现场道路和作业场地硬化

施工单位应当对施工现场主要道路进行硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。

1.3 施工现场土方和裸露场地覆盖

施工现场非作业区的土地和集中堆放的土方，必须采取严密覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。覆盖网的密度每平方米应不少于800目。

1.4 出入车辆冲洗

建设工程施工现场出入口应当设置冲洗车辆设施，施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路行驶；车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。

1.5 施工现场洒水清扫及建筑垃圾处理

建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运。在场地堆放的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。施工单位应当及时采取洒水、清扫、抑尘等措施防治扬尘污染。

1.6 土石方和拆除湿法作业

气象预报风速达到四级以上时，施工单位应当停止土石方作业、拆除作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业。拆除作业时，应在四周设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，严禁敞开式拆除。拆除现场的建筑垃圾及时清运，不能及时清运的，要集中堆放，严密覆盖。

1.7 建筑主体封闭和材料覆盖

建筑主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网应保持干净、整洁、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置。

1.8 严禁使用没有取得渣土营运资质的渣土车清运渣土

城市管理、交通运输、环保、公安等部门建立联合执法和信息共享机制，市中心城区规划区内禁止“黑渣土车”通行，对“黑渣土车”发现一辆、滞留一辆、处罚一辆，落实“四方惩处”，依法处罚。对使用“黑渣土车”的施工工地，一律由主管部门责令停工整顿，并依法依规追究业主单位、项目单位、施工单位、监理单位和属地政府的责任。

1.9 建筑材料运输车辆要采取密闭措施

建筑材料运输车辆的车厢应确保牢固、严密，运输散体材料、液体材料清运物体，应当严密遮盖和有维护措施，防止在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，实施清洁化生产，进一步提高自动化水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.10施工现场视频监控和监测

建筑面积5000平方米及以上的施工工地安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网，接入智慧环保平台。

2 施工现场扬尘治理措施

2.1 提高环保意识

施工现场工作人员自身必须具备较强的环保意识，这样才能保证现场扬尘污染治理工作的顺利开展。作为施工企业应该加强扬尘治理的宣传教育工作，帮助工作人员了解扬尘污染的危害及相应的治理措施，通过多媒体手段加大扬尘治理的宣传工作，引导工作人员按照正确的方法做好现场施工及防尘治理，形成多样化的监督渠道，为扬尘治理工作提供支持。另外，针对绿色施工管理中扬尘污染的危害性，施工单位应该落实相关规定，保证扬尘治理意识能够渗透到施工的各个环节，降低污染物的产生，以实现绿色发展的目的。

2.2 做好施工现场配套建设

施工现场涉及到的扬尘污染源头较多，针对当前环境问题应该做好相应的配套设施建设，比如：对施工现场进行封闭式的管理，根据相关规定要求施工单位应该对现场进行围挡保护，以标准为依据确定现场围挡的高度，并做好定期的维护工作。此外，针对施工现场车辆行驶产生的扬尘问题，做好施工现场道路硬化作业，对现场进行土方集中堆放地进行覆盖保护或者固化措施，结合现场情况设置临时绿化，以降低扬尘污染的产生。加强车辆清洗，在施工现场出入口设置相应的洗车设施，对车辆进行除泥工作，减少在运输途中所产生的道路扬尘污染。另外，及时做好现场的清扫与垃圾处理工作，对现场采取洒水、抑尘的相关措施尽可能减少扬尘的产生。

2.3 加强组织管理设计

在工程项目建设前，施工企业应该根据现场环境做好施工组织管理设计，针对扬尘污染问题召开污染防治研讨会，就当前施工现场可能存在的扬尘污染问题进行分析，并制定有效的防治措施，为扬尘治理工作提供基础依据。将扬尘治理工作渗透到日常管理中来，明确扬尘治理的重要内容和目的，以此为基础开展现场管理。其次，编制扬尘治理专项方案，按照工程合同文件、图纸等内容，做好前期的规划设计与施工组织管理，充分挖掘现场资源，做好施工技术方案与现场管理工作，充分考虑进度、质量、安全的等管理要素的影响，其实保障治理方案的可行性、合理性。另外，落实具体的责任分工，针对现场扬尘方案执行情况做好检查验收工作，建立相应的奖惩机制以规范现场扬尘污染治理行为，推动扬尘治理的有序进行。

2.4 推动行业转型升级

城市化建设快速发展下，绿色建筑业取得了很大成功，这也进一步推动了绿色施工管理水平的提高，针对当前工程项目建设中扬尘污染治理工作，除了要提高意识、加强管理之外还应该加强相关技术工艺的创新，比如：采用预拌混凝土，来减少传统现场搅拌的扬尘污染，提高施工效率。除此之外，引入新型的装配式、全装修等建设模式，实现建筑业集约化、标准化的发展，减少传统工程建设下高污染、高消耗的现象。通过研究表明，绿色建筑的快速发展，转变了传统建筑模式的高污染、高消耗局面，能够达到节约、节能、节材的效果，有助于施工现场扬尘治理的顺利发展。

结束语：

从科技社会发展的角度来看，随着人们对美好生态环境的需要不断提升，安全文明施工要求和管理水平也正逐步提高，以前简易粗放的工程施工方式及传统的扬尘治理技术逐渐不能满足人们对施工工地扬尘治理的更高需要。借助物联网技术，工地管理手段正逐渐智能化，并已取得较好的应用效果。因此追寻性价比较高的扬尘治理技术、做到扬尘控制经济有效是一个亟待思考的问题。抑尘剂固化技术是一种经济环保的扬尘治理方法，投入成本相对较低，抑尘时间长，效果好，不易产生二次污染，是一种值得推广使用的工地扬尘治理技术。

参考文献：

[1]郝吉明，李欢欢，沈海滨.中国大气污染防治进程与展望[J].世界环境，2014，12（1）：58-61.

[2]柴发合，李艳萍，乔琦.我国大气污染联防联控环境监管模式的战略转型[J].环境保护，2013，2（5）：26-28.

[3]徐蕾.长三角城市群环境治理面临的挑战及对策建议[J].中国环境管理干部学院学报，2015，25（4）：46-48.

论文作者:姚朵

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c06a44033086507eb108a534.html