# 带电跨越电力线路施工关键问题初探论文_高爽

（合肥东明电力有限责任公司 安徽合肥 231600）

摘要：在进入全面深化建设小康社会后，我国的电力企业面临着一个大问题就是社会经济的迅速发展和人们生活水平的提高对电力供应的电量和质量都提出了更高的要求，而电力企业在竞争激烈的行业环境中也面临着诸多市场经济的不稳定问题。目前，电力企业和施工单位面对的带电跨越电力线路施工问题是一大技术压力，这一难题的合理解决将会大大提高供电的稳定性和可靠性。

关键词：带电跨越；电力线路；施工技术

引言

现阶段人们的日常生活中，照明、生产、生活等方方面面都离不开电能的供应，一旦在构建电网的过程中进行断电处理，将会导致大量的经济损失，在这种情况下带电跨越成为电力企业必须掌握的重要技术手段。因此本文展开对带电跨越电力线路施工技术的研究具有重要意义。

一、带电跨越电力线路施工技术要点

1、利用毛竹进行越线架搭建的办法

也就是说用竹质材料或者木质材料进行脚手架的搭建，然后利用搭建出来的跨越架进行跨越的施工。这种办法本身比较的实用简单，但是这种办法一般在人烟稀少的一些地方使用比较多，若是在人比较多的那些繁华地区，很可能没有足够的空间进行越线架的搭建。并且这种办法在10kV、35kV那种低压线路施工的时候使用比较的多，并且其弊端还比较的多。首先这种办法会占用大量的面积，很容易导致地表植被破坏或者占用农田的情况，进行毛竹越线架搭建的时候一般应该根据跨越物来确定，若是跨越物比较的高，毛竹越线架的占地面积也会不断的增大；其次，材料利用的效率比较的低下，木材以及毛竹在使用过程中磨损比较的多，而在绑扎过程中还会用到铁丝等材料，成本比较的高，并且还不能够再利用；最后，毛竹越线架本身的质量以及使用安全很难得到保证，一般情况下，进行越线架搭建往往会分给比较固定的人，若是工期比较的紧张，那么在搭建的时候，尺寸把握比较的困难，会导致其承受力不够均衡，若是出现特殊情况的时候，很容易导致事故出现。

2、架设链式通道和微型铁塔

架设跨越索道，即指在建造铁塔的过程中，使用不具有导电性能而且韧度较强的绳索，将其搭建在承载电力线路的铁塔上，利用这两条绳索来运输高空作业所需要的设备装置，这与上文提到的脚手架设备相比，是带电跨越电线技术史上的一个重大突破，大大提高了运作的效率，解决了传统施工方式的安全性能低、破坏力度大和资源浪费的现象。但这种办法的使用仍然没有从根本上解决这一技术性难题，因其推广的速度比较慢，耗资巨大，还不能普遍的应用到实践的操作中去。微型铁架的建造，顾名思义，就是利用钢铁作为主要原材料，铺助以适当的具有不导电性能特点的材料搭建而成的电线塔，可以在它的周围设置具有安全措施的绝缘网。使用这样的铁塔作为电线线路的承载体，极大地增加了工程建设的安全系数，使其更加具有耐用性和稳固性。但其不合理之处是因为原材料主要以导电性能极强的钢铁材料为主，非常容易发生导电的现象，尤其是在异常的天气变化中，如大风、雨雪以及雷电等天气中，更加容易引发此类危险现象的产生。所以，对这一措施的解决还需要人们为之不懈的探索，找到最佳的解决方案。

3、跨越索道的架设

铁塔是连接某区域电力线路的主要工具，将绳索架设于铁塔之上，在绳索之上对跨越物进行安装，能够有效实现电力线路的带电跨越，在这一过程中，对于绳索具有一定的限制，即它不仅要具有较高的强度，同时需要拥有较好的绝缘性能，在架设过程中需要两根绳索同时进行。这是一种新型带电跨越的方式，不受传统脚手架任何限制性条件的约束，这一技术的产生和应用，促进了带电跨越的进步。然而该技术同样存在一定程度上的缺陷，即在应用过程中，需要投入较高的成本来实现绳索的架设，这样一来，很多电力部门为了节约成本就不会对其进行广泛的应用，导致现阶段该技术的应用紧紧存在于脚手架无法搭建的状态下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、导地线的设置

带电跨越电路线的施工中对接地线安装的方法有几点要求：

（1）施工质量满足设计和要求，导地线的弛度误差应当控制在1.6%左右，导地线弧度垂直偏差应当控制在160mm以内。

（2）在实际施工操作时只需要推出重合闸，不必停电即可完成线路的架设。

（3）由于接地线难免会对跨越工程造成一定的牵引力，所以架设接地线时不要仅仅在跨越工程一侧安装导地线，要至少在相对的两侧同时安装。两条导地线松弛度应当是相同的，切忌一边松一边紧的情况发生。

（4）由于施工条件的限制，工期难免紧张，造成施工工作量加大，难度加大，实际投入加大也是时有发生的，施工人员要有必要的心理准备。

5、顶层绝缘网的设施

在进行带电跨越电力线工程施工的时候，必须进行顶层绝缘网的建造，在实际建造的时候，使用到的材料一般都有迪尼玛绳、尼龙网以及玻璃防护棒几种。在玻璃防护棒中间进行迪尼玛绳的穿插，并将迪尼玛绳的两端和防护框上面的迪尼玛连接在一起，遮阳能够把绝缘网很好的展开，并且让绝缘网向内部收紧，遮阳能够起到支撑的作用。在带电跨越电路线装置上进行绝缘网安装的时候，为了施工更加的方便，可以采取分片安装的方式，最后进行封网。把需要安装的绝缘网先安装在跨越装置横担上，然后将迪尼玛绳连接到承力索上面。当绝缘网上面的保险钩安装结束之后，可以用迪尼玛绳进行牵引，当安装结束之后还必须在防护网上进行迪尼玛绳的安装，并将防护网的前端收回。当将防护网牵引到带电线路的下方的时候，需要利用经纬仪对其进行测量，确保绝缘网的中心和线路中心是真正重合的，这个时候则可以利用迪尼玛绳进行顶层绝缘网的固定。这样顶层绝缘网安装便真正的完成。

二、做好带电跨越电力路线施工的技术管理和其应用

1、做好安全施工的相关措施

在进行带电跨越电力线路施工的时候，可以将其施工的相关技术整理成一个手册，并对施工方法的使用范围、情况、应用环境、人员的素质和数量进行明确的规定，这样能够在一定程度上确保现场作业能够实现规范化。此外还应该将施工过程中可能出现的危险以及应对的措施列出来，保证安全施工的实现。

2、加强质量监管

在工程项目确定之初，有关部门就要根据相应的质量要求，对施工质量、施工安全进行全方位、全过程的监管，不仅要在项目计划书中制定详细可行的技术标准及措施，还要在施工过程中，指定专门的安检员进行安全检查，并编制相应的质量检查表，将施工的每一个安全检查环节都记录在案，从而质量安全落到实处。

3、提高施工人员及管理人员素质

定期对施工人员及管理人员进行系统安全教育培训，在提高施工人员及管理人员技术水平的同时，要提升其自身素质，在扎实的理论知识支持下，要用先进的施工设备熟练自身施工操作能力。值得注意的是，带电跨越220kV电力线路施工危险系数较高，该施工作业要求施工工作人员具有作业资格证书以及工作实践经验，没有工作实践经验的人不能正确处理突发事件，这不仅会影响到其自身安全，也会对财产造成巨大的损失。

结语

由于我国电力技术的应用还没有达到完全成熟的阶段，很多亟待解决的电力线路铺设问题还需要相关科研人员和我们的努力探索，以为我国电力事业的发展奉献出自己微薄的力量，建立健全我国电网建设的体制，更好的带动经济的快速发展。

参考文献

[1]童晓刚.浅谈跨越35kv带电线路施工技术的问题及措施[J].科技创业家，2012（20）：23+25.

[2]莫泽权.110kV及以上高压输电线路带电跨越施工技术研究[J].广东科技，2014（10）：89+81.

[3]沈志.超特高压架空输电线路张力放线施工技术应用研究[D].昆明理工大学，2010.

论文作者:高爽

论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期

论文发表时间:2017/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c07a1ef23c2224c797ea51fd.html