# 水利水电工程质量检测及实验方法研究论文_卢俊

（贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司，550002）

【摘 要】水利水电工程对我国的经济发展、百姓生活有着重要的意义，能够提高水资源的使用和分配，而水利水电工程的建设质量直接关系到我国人们的生活和经济建设。本文阐述了水利水电工程中质量检测的作用，分析了水利水电工程检测的工作条件和检测的主要流程，研究了水利水电工程质量检测的具体操作。

【关键词】水利水电工程；质量检测；试验方法研究

1、水利水电工程中质量检测的作用

在水利水电工程中进行质量检测具有明确的积极意义，主要体现为以下几点：第一，它是工程质量在技术层面的保证，企业在进行产品检查时，包括机电设备和钢筋等等都必须加强产品自检，对于产品的出厂日期等标准进行审核，另外施工现场的检验也要严格进行，通过试验检测方法来降低质量安全隐患发生的可能性，减少实际的经济损失。第二，对于水利水电工程进行质量检测可以作为工程质量验收的依据。通过对此类进行检测可以对工程进行正确的评价，这些数据也是未来企业测评的主要依据。第三，通过工程质量检测可以加强企业对水利水电工程的质量管理。质量检测的主体不仅仅是施工单位，还包括施工监理、质量监管等方面的评价，它是工程质量控制的重要手段。第四，检测可以更好的提高工程质量。进行质量检测的主要手段是通过计算机进行数理统计，得到的数据具有科学的意义，所以更利于企业在实际过程中对工程质量问题进行监管，让企业能够更好的把握工程的概况和发展状况。

2、水利水电工程质量检测的主要内容

2.1 质量检测的工作条件

在进行质量检测之前，我们必须注意到以下几方面：首先，质量检测的仪器和设备要符合行业和国家标准，必须符合一定的技术指标，能够适合工程的基础情况，一些具有高精密性能的仪器要保证其稳定和精度；其次，检测人员的素质水平要满足岗位要求，要具有一定的专业资质水平，要有一定的工作经验，能够独立自主的进行相关的质量检测操作；再次，检测工作有一定的环境需求，必须满足需求才可以进行；最后，检测机构要按照科学合理的方法进行检测，按照一定的规范操作，保证数据的科学性和合理性。

2.2 质量检测的主要流程

对水利水电工程进行质量检测的主要内容包括：第一，准备工作的质量检测，对于施工开始前的工程设计方案、施工方案等等进行审查，确保能够满足工程的质量安全，另外，对于施工在各阶段的指标进行确立，对于其中的问题进行修正，保证施工前的准备工作能够满足后期的施工；第二，对于原材料的选择要严格，包括混凝土、水泥、钢筋等主材料在内，它们直接关系到工程的实际质量水平，所以必须从原材料的选择初期就进行严格把关，对于进场的材料也要按照国家和行业标准进行检测，只有符合施工需求才能将材料投入使用；第三，对于施工技术和环节进行质量检测，管理人员要严格按照标准对施工的过程和技术进行管理，对于存在的问题进行整改，保证施工的顺利开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、水利水电工程质量检测的具体操作

3.1 控制测量

控制测量在测量工作中具有非常重要的作用，它是其它测量工作的基础和主要依据，在施工过程中，控制测量对于测绘竣工图可以进行有效的控制，对于建筑物的变形和位移，对于设备的安装和管理都能够进行精准的控制，也是水利水电工程在竣工阶段进行精度控制的主要方式。控制测量从空间的角度来看可以分为平面和高空控制测量两种形式，而控制测量的方法也多种多样，但是大体上分属常规控制测量和现代控制测量两种方法。平面控制测量的相关方法一般有GPS测量、导线测量、三角网测量、测边网测量、边角网测量等，其中GPS测量技术方法应用非常广泛，它的效率高，操作简单方便，定位的精确度比较高，测量时间周期短，所以得到大家的青睐。现代控制测量的方法一般就是GPS平面控制测量和GPS高程控制测量。高程控制测量的方法包括三种，就是水准测量、光电测距三角高程测量和GPS高程测量，在许多领域也应用广泛。

3.2 施工测量

施工测量需要涉及到各个阶段，包括土石方的开挖、混凝土的浇筑、机电设备的安装、金属结构的安装等方面的测量。当前工程中开挖工程进行测量需要考虑到以下方面：开挖工程的测量控制、施工放样和计量测量等等。一般的高程放样需要从以下方法进行，那就是水准仪法、全站仪无仪器高作业法，而在点位放样的测量方法中，需要用到距离交会法、角度交会法全站仪极坐标法和直接坐标法（GPS RTK法），其中使用的设备包括经纬仪、水准仪、全站仪等等。至于洞室开挖工程，测量方法一般有地面控制测量和地下控制测量两种，采用的地面平面控制测量一般需要精密导线测量、三角测量及GPS全球卫星定位技术来进行，高程测量控制需要精密水准测量或光电测距三角高程测量。而在地下控制测量中，需要用到导线测量、水准测量和光电测距三角高程测量。土石方的施工过程中，需要用到控制测量、施工测量、竣工测量三种形式，测试的主要内容有填筑基础面的测量（地形法和断面法）、填筑工程的主轴线放样（极坐标法）、填筑工程起坡线的放样（全站仪极坐标法）等等。混凝土的浇筑过程中进行测量的主要工作是平面控制测量和高程控制测量、混凝土浇筑基础面测量、混凝土浇筑工程中的施工放样、混凝土浇筑一些特殊方式的放样、混凝土浇筑成型后的测量。另外对金属安装结构的测量工作包括方案的设计、关键点的放样、现场安装测量、后期竣工测量等等。

3.3 竣工测量

竣工测量有两种形式，那就是施工过程中的竣工测量和工程全部完工后的竣工测量。竣工测量过程中需要应用到许多的数据资料，它们都是对工程质量进行评测的重要依据。竣工测量的内容主要有以下方面：第一，对水利水电工程竣工平面图进行测量，对于工程主体开挖基面和平面设计图中的技术层面进行评估，并且将测量结果进行归档；第二，对于水利水电工程主体建筑物和设计图纸之间进行对比，进行数据分析，按照1:200的比例进行归档；第三，对于工程中的地下工程，包括隧道、井等开挖面进行测量，对于完成了衬砌和喷锚的工程断面层进行测量并且进行资料数据分析；第四，对于水利水电过程中一些隐伏建筑物和过流建筑物进行竣工图纸的测量，一些变形测绘设备的安装竣工图等资料要进行严格测绘，对于其中涉及到的数据资料要进行记录；第五，对于金属结构安装和机电设备安装方面的竣工图纸进行验收，测绘数据并且进行分析，对于一些关键部位，比如说边坡锚索、抗滑桩、附属施工项目等等都要进行严格测绘，保证竣工测量的准确性与科学性。

结束语：在我国当前的水利水电工程建设中，质量检测问题依然是一个不太受重视的模块，各方在质量检测方面虽然认识到重要性，但是没有形成卓有成效的方式方法，无法从根本上保证工程质量检测的进行。我们必须认识到，质量检测是工程进行质量验收和评价的重要指标，它的科学性和有效性是企业质量检测的重要依据，因此，我们必须重视质量检测的水平，不断提高检测人员的素质，不断创新工作方法，从根本上提高我国水利水电工程的质量水平。

参考文献：

[1]赵虎;张微;盖大建;浅析水利水电工程质量检测[J];黑龙江科学;2014(08)

[2]阮建清;李成金;云南省水利工程质量检测工作探讨[J];东北水利水电;2014(06)

[3]孔令岩;浅谈水利水电工程施工质量控制与管理[J];珠江水运;2014(02)

论文作者:卢俊

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c07f7258a8c6517a7d4b744e.html