# 数控铣床金属构件加工工艺应用研究论文_张秀莲

菏泽技师学院 张秀莲

摘要：本文基于数控铣削工艺技术的特点，对数控铣削工艺的应用工具——数控铣床金属构件的加工工艺及其应用进行分析介绍。

关键词：数控铣削；数控铣床；加工工艺；应用研究

在当前金属构件的加工环节中，更多地依靠机械设备进行切削和打磨完成，铣削工艺则是其中的一种重要加工工艺。随着科学技术的发展，数控作为新兴的自动化控制技术，被广泛地应用于工业生产加工中，将数控技术应用于金属构件加工领域中，能够在极大程度上提高金属构件加工工艺效率，减少人力资源成本使用，保证加工的安全性。

一、数控铣削工艺技术优势

铣削工艺技术是机械加工应用最为广泛的加工方法，主要包括平面铣削和轮廓铣削两大内容，通过钻、扩、铰、镗、螺纹加工等技术对金属构件特别是零部件施行处理。鉴于传统铣削工艺技术人员多、效率低、程序复杂等不利因素，通过将现代数控技术应用于铣削工艺中，实现铣削工艺的数控化。数控铣削工艺技术优势主要体现在：

一方面，操作灵活便捷。相较于传统铣削工艺，数控铣削工艺技术对于金属构件能够“精益求精”，将不同种类的金属构件施行加工处理。通过数控铣削工艺技术，对金属构件的尺寸大小、曲面弧度、组织结构等要求控制的灵活性更强。可以依据客户要求的样式对金属构件进行个性化的特色加工，设置多类别的曲线加工方式[1]。而且，数控铣削工艺的加工精准度更高，能够将误差控制在千分之一毫米，达到国际机械加工精度标准。

另一方面，融合技术更广。数控机床作为数控铣削工艺技术的工具，相较于过去传统铣削机床通过数控技术的应用，将自动化控制程序应用其中，实现金属构件加工工艺的智能化。数控铣床融合计算机技术、电子通信技术、远程监控技术等，能够创新金属构件制造模式，适应现代化工业对于各种金属构件的需求。同时，数控铣削加工技术可以融合切削、焊接、抛光等工艺技术，进一步提升工业生产效率和加工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、数控铣床金属构件加工工艺及其应用研究

数控铣床形式多样，不同类型的数控铣床在组成上虽有所差别，但却有许多相似之处。

1. 平面加工

传统机械加工领域由于受条件因素限制，金属构件的质量难以满足市场需求，数控铣床的加工工艺技术不仅能够保证金属构件的准确性，还能提高金属构件的加工质量。平面加工指的是加工对象的加工面水平或者垂直于平面，和平面之间存在着一定的夹角，夹角范围从00到900之间，可以将加工面展开为平面。如果加工面和平面为直角关系时，可以使用圆柱立铣刀施行加工；如果加工面和平面关系小于900时，可以使用角度成形铣刀施行加工[2]。

2.直纹曲面加工

在新兴技术不断发展的过程中，数控技术也得到更为广泛地推广和应用。在铣削加工技术施行的过程中，数控铣床金属构件将直纹曲面类的零部件依据直线运动规律而移动从而形成的曲面类型，使得金属构件直纹曲面加工更加真实准确。并且，在实际的操作当中可以将直纹曲面加工“变”成平面加工形式，按照平面加工实施操作，极大程度上简化了加工工艺流程，节约了加工时间和减少了加工成本。

3.立体曲面加工

数控机床加工技术是当前阶段铣削工艺生产和加工实现自动化操作的基础，与传统铣削工艺技术对比，更加重视铣削加工技术的应用和控制。通过采用三坐标二轴半坐标控制加工方法，当球头铣刀沿水平面曲线施行直线插补加工完成之后，可以沿着某一边直线延长再加工，用平面曲线“演变”成曲面。或者，通过三坐标三轴联动的加工方法，以立体三维空间施行直线插补，从而实现球面形状加工[3]。

在工业生产规模不断扩大和科学技术平台不断精进的环境背景下，在机械生产过程中实现数控化成为必然趋势。数控铣床技术是当前机械化生产的重要附属设备，对于机械运行和操作具有重要的意义。所以说，在数控铣床设备中需要注意对自动化监控器的控制，实现数控铣床在生产、加工操作过程中的一体化。数控铣床铣削加工工艺管理包括检定操作和技术管理两方面，通过检定操作对数控铣床的运行状态进行准确判断，进而得出数控铣床适合的加工施行方式，是未来数控铣床加工技术的必然要求；通过技术管理针对于铣削模型的技术进行分析，将数控模型理论和数控信息技术紧密结合，依据加工工艺要求实行标准化操作，获取更为有效的加工信息，改进和创新数控铣床整体运行体系，

三、结语

综上所述，数控铣床作为数控技术的实施平台，对金属构件进行加工，相较于过去传统的铣削加工工艺技术在金属构件的精确度、生产量、总体质量上都有了大幅度的提升。因此，要认识到数控铣床金属构件加工工艺的意义，做好加工工艺技术应用和管理，从而提高数控铣床加工工艺效率和质量。

参考文献：

[1]朱绍维. 复杂零件五轴铣削加工精度预测与补偿技术研究[D].西南交通大学,2013.

[2]姜义平. 深度探讨应用数控铣床的锯齿形内螺纹加工工艺[J]. 科技资讯,2010,24:92.

[3]苏阔. 铝基碳化硅复合材料的超声辅助磨削加工工艺研究[D].大连理工大学,2012.

论文作者:张秀莲

论文发表刊物:《高等教育》2016年10月

论文发表时间:2017/8/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0801b7a653bc716432244b3.html