# 汽轮机辅机常见故障及检修方法研究李红卫论文_李红卫

摘要：在火电厂中运用汽轮机辅机的场景较多，而结合汽轮机辅机的使用现状来看，在多数工作场景中，汽轮机辅机都经常出现故障。因此，下文就将对进行汽轮机辅机保养的重要性进行简要阐述，并在结合汽轮机辅机常见故障原因分析的基础上，针对有效进行汽轮机辅机故障检修提出一些具体策略。

关键词：汽轮机辅机，常见故障，检修方法

一、进行汽论机辅机保养的重要性

随着社会的不断向前发展，以及我国经济的不断提升。社会以及行业之间对于电力的需求也开始增大，而汽轮机辅机作为发电厂的重要设备之一，在日常进行运行的过程中，受到高压高温环境的影响，汽轮机极易出现运行故障，而汽轮机一旦出现运行故障，则可能对整个发电机组的稳定性造成较为重大的影响。因此，有效地对汽轮机的故障进行排除，并且在日常对汽轮机辅机进行维修保养就具有相当重要的意义。其不仅能够将汽轮机辅机故障的发生率可能性降到最低，还可以有效地将汽轮机辅机可能出现的故障进行合理排除，增强发电机组运行的稳定性。

二、汽轮机辅机的常见故障原因

（一）油系统杂质故障

在汽轮机机运行的过程当中，由于所处的环境较为复杂，因此极有可能在运行过程中，有许多杂质物进入到机主的油系统当中。而当这些杂质进入到一些关键的部位或者杂质过多时，就可能引发故障。这些故障的主要现象是：造成汽轮机辅机出现堵塞或者卡死的现象，并且当油系统中进入杂质后，也极有可能对汽轮机辅机的轴颈造成划伤，从而影响汽轮机辅机的运行安全性。

（二）汽轮机辅机震动异常

结合汽轮机辅机的故障分析类型来看，异常振动也是汽轮机辅机在运行过程中，极易发生的故障现象之一。而对异常振动的故障原因进行分析可以得知，这个故障发生的主要原因是：在汽轮机辅机运行过程中，由于气流发生了一些变化，或者是在汽轮机辅机运行中由正常转动以及摩擦，导致其中的转子发生一些热变形现象，从而导致转子由于受力不平衡而出现转动异常的情况。除此之外，由于汽轮机运行摩擦而引起的异常振动现象产生原因主要是由于：在汽轮机运行过程中，随着振动振幅的不断增加，会导致转子的升温程度加深，进而出现受力不平衡而产生非弹性性变，进而造成转子的轴发生弯曲，并使的机组被迫不能运行。

三、有效进行汽轮机辅机故障检修的策略

（一）严苛进行汽轮机机油系统检修

相关管理者在开展生产活动的过程当中，应当尽可能地保证汽轮机辅机的工作环境较为清洁，特别是对汽轮机辅机油系统的清洁非常的重要。对汽轮机辅机油系统进行清洁，不仅能够极大地缓解机组内部发生机械运动时产生的摩擦，对其进行有效的润滑，以及冷却摩擦产生的热量的效果。如果相关企业忽视了对油系统的清洁工作，系统内部会因为杂质含量的增高，导致汽轮机辅机在运行过程当中内部所产生的机械摩擦增大，导致汽轮机辅机系统整体的温度迅速增高，严重影响了汽轮机的正常运行过程。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关管理者在对汽轮机辅机的油系统进行清洁的时候，可以使用油醋还来进行有效地清理，油醋还可以有效地对油系统中的杂质进行清理，增强其润滑冷却的功能。相关管理者一定要重视对汽轮机辅机进行定期地检修工作，在有效地减少润滑油中杂质的基础上，极大保证汽轮机辅机能够正常的运行。最后，相关管理者还应当重视起对于轴瓦的清理工作，结合相关机组，定期地检查轴瓦是否存在摩擦过大，或者是出现脱胎等情况的发生。相关管理者加大对汽轮机辅机供油系统的检修工作，不仅能够有效的保障汽轮机辅机能够正常的运行，还可以有效地避免其发生故障而影响相关企业的正常运营。

（二）科学进行汽轮机异常震动检修

由于目前汽轮机辅机相关技术的限制，汽轮机在运行的过程中无法避免的会产生一些震动，但是相关企业应该重视汽轮机在运行过程中发生的异常震动现象，并及时地针对这些现象，采取相应的措施来保障汽轮机的正常运行。汽轮机在运行过程中产生异常振动，可能由多种因素导致，我们应该根据导致异常振动发生因素的不同，采用不同的对策来进行维修以及相应故障的排查。如果汽轮机发生异常振动的振动源是汽轮机的叶片，那么相关工作人员就可以检查是否是由气流紊乱，导致了汽轮机内部系统由于叶片受力不均匀，而产生的汽轮机异常振动现象，并且工作人员需要进行汽轮机相关参数的调整，从而最大程度的避免汽轮机发生异常震动的现象。如果汽轮机发生异常振动的原因是因为汽轮机内部产生了过大的机械摩擦，那么工作人员就可以通过观察汽轮机发生摩擦碰撞的情况以及部位，并通过降低汽轮机内部系统的转速，看一下齿碰磨对转子振动的影响，如果在降低转速之后，汽轮机的异常振动现象减轻甚至消除，那么这个时候工作人员就可以适当地加大一点转速，再来进行振动情况的观察，如果加大转速后，异常震动彻底消失了，那么就可以让汽轮机正常的进行运行工作，而如果这个时候异常震动的现象还未消失，就需要相关的工作人员将汽轮机进行停机检查，并认真地检修磨碰的地方，并对其进行修复工作。

四、结束语

结合上文的描述来看，在汽轮机运行的过程中，最容易发生故障的就是汽轮机的辅机，因此，相关工作人员应该定期地对汽轮机进行检修工作，定期的清洗相关设备，保证汽轮机辅机工作环境的清洁，对需要修补替换的零件，及时地进行更换。相关检修人员也应该具备良好的专业素质，确保自身能够快速、准确的找到故障发生的地方，并且能够迅速地排查出造成故障的原因，科学合理地对汽轮机的故障进行检修工作，从而最大程度避免汽轮机辅机故障的发生，保障汽轮机能够安全稳定的运行。

参考文献：

[1]电厂汽轮机的常见故障及对策[J]. 贺欣. 电子制作. 2013(09)

[2]探究电厂汽轮机常见故障及解决措施[J]. 吴瑞彬. 企业导报. 2012(09)

[3]试论电厂汽轮机的常见故障及处理对策[J]. 高会雪. 黑龙江科技信息. 2016(25)

[4]试论电厂汽轮机的常见故障及处理对策[J]. 翟耀兵. 中国高新技术企业. 2016(25)

论文作者:李红卫

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c09a71d6b34a2fc9f4de1b03.html