# 矿山测量在煤矿安全管理中的运用分析论文_陶良山

摘要：矿山测量对煤矿安全管理有特殊的意义。本文首先分析了矿山测量对煤矿安全生产的重要性，既能为煤矿生产与管理提供必须的技术保障，又决定了煤矿工人的生命安全。在此基础上，从煤矿运输轨道、煤柱和煤炭开采三个方面，探讨了煤矿测量的应用，对构建我国煤炭管理绿色生命线奠定了基础。

关键词：矿山测量；煤矿；安全管理

1矿山测量的重要性分析

矿山测量对于指导和监督煤矿开采有着十分重要的作用，能够确保开采工作的安全运行。矿产测量的工作流程首先要勘测矿井建设的生产环境是否适合生产，是否存在安全上的隐患，发现隐患如何做好预防工作，然后在生产过程中，由于地质条件复杂，所以还要进一步了解地质的变化，开采过程会不会对地质造成影响，提前做好规划工作。矿山测量过程也要十分精细的收集测量数据，步步为营，这是煤矿安全生产的基础，是不可缺少的重要步骤，这对于矿山测量人员的专业素质也是一个巨大的挑战。矿山测量的类型包括了井下控制测量，采场验收测量和矿区路线测量等，随着时代的进步，这些测量类型也在不断细化，更加需要工作人员细致的工作，这也是煤矿企业发展的必备条件。

2矿山安全事故产生原因

2.1自然原因

近年来随着环境的恶化，突发的气候状况对于矿山的安全生产带来了较大的威胁，且难以把控，一旦发生洪灾或者暴风雨，不但影响矿山的开采进度，且工作人员无法与自然的力量抗衡，在天气稍有好转的时候冒险工作，是较为危险的。

2.2人为原因

矿山的安全事故直接影响人们的生命财产安全，工作人员本身在安全意识薄弱的情况下，忽视矿山存在的隐患，尤其在长期重复性的矿山生产操作中，工作人员感到乏味，逐渐对测量掉以轻心，甚至敷衍了事，没有及时的发现矿山生产的风险，工作人员本身的测量技术未能与时俱进，惯于沿用传统的测量方式作业，实际的测量数据有一定的偏差，管理人员在不涉及到自身安全的情况下，在管理中过于关注经济效益，认为工作人员有保险就无后顾之忧，这样的管理思维十分不负责任，不利于工作中的稳定团结，无沦是有意识的对矿山安全问题“睁一只眼闭一只眼”，还是无意识的测量技术落后，都极有可能以人为原因造成矿山安全事故，得不偿失。

2.3设备科技含量低

由于我国的矿产作业技术起步较晚，发展得不是很快，因而在矿山生产过程中使用的设备科技含量不高，有的甚至还在使用比较传统的机械设备。因为我国的矿业企业的规模不同，所使用得设备水平也有高有低。有的企业在生产的过程即使发现了设备存在问题，也不能快速的维修好，这就给安全生产带来一定的影响。

3矿山测量在煤矿安全生产管理中的运用

3.1在煤矿的挖掘和和运输轨道提供有效路径在煤矿的开采中，需要制定出一条安全有效的开采路径，确保煤矿开能够安全有序的开采出来。通过对矿山的测量，根据地质动力学原理并结合地质、地势情况，设计开采路径。在不断的深入煤矿地底的过程中，开采人员前进的方向和路径的建构需要对开采情况地质数据进行及时的更新和计算，确保开采和运输井道能够有良好的氧气供给。设计一条安全的开采路径，是煤矿开采工作人员踏上生命安全保障线的第一步，少了矿山测量技术的支持，煤矿工作人员就寸步难行。

3.2利用矿山测量技术设计安全保护煤柱

在煤矿的生产开采中，随着煤矿一点点的被开采运输出来，整个矿山的情况再不断的变化着。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆矿山中设计加入的开采运输通道，使得整个煤矿所承受的力情况有所改变，而这些井道也会受到旁边地质运动的影响。在煤矿山中，不同的煤矿开采区域中需要留有一个安全有效的煤柱，以有效控制煤矿在开采过程中出现的结构变化，对开采通道和煤矿周围岩体具有稳定的支持作用。在不断的开采过程中，煤矿所存在的结构层遭到破坏，矿山测量技术通过对煤矿所处区域的地质运动情况以及煤矿结构变化层度和趋势，计算出煤矿开采中井道边煤柱的有效参数。

3.3利用矿山测量预防开采事故

在煤矿的开采过程中，常常会伴有地质水体的灾害、运输通道上层被挤压下降以及开采通道之间的影响。利用矿山测量技术可以将煤矿开采过程中产生的地质水体产生的破坏做出预防措施，在开采过程中地底中储存的水会随着开采过程不断的流动，从而聚集在一起，严重的威胁着煤矿运输通道的稳定性。而通过矿山测量技术，可以利用数据分析出水的堆积地点与煤矿运输通道间的位置关系，根据地质承受的水体挤压力量，通过一个孔洞对堆积水进行合理的引流，释放压力，排解存在的安全隐患。

在煤矿的开采中，煤矿运输通道及其周围都会出现不同程度的地势下沉带来的通道上层所存在下降情况。一旦发生了通道上层建筑坍塌的情况，其直接结果可能就是导致采矿工作人员的伤亡。而上层建筑板是可以根据矿山测量结果所得到的，利用离层仪器在通道上层进行实时的监控。以此可以在第一时间发现上层的建筑板有异常情况，从而做出及时的处理。而在地下的煤矿通道网的建设中，构建一个立体的通道网络需要准确的作用力分析，测量数据的可靠性直接决定了通道网络的科学性和安全性。在地下煤矿的开采区，利用测量数据来严格划分出开采的安全界线，同时还可以设计出一条有效的自救路线。

4矿山测量发展趋势分析

4.1测量技术的开发

测量工作本身对于技术的要求就比较高，只有准确的数据才可以为生产提供保障，减少安全隐患。测量数据的偏差或者是计算方式的不恰当，会导致煤矿安全系数降低。未来矿山测量的技术也得了进一步的提升，测量技术的适应性以及测量数据的可靠性都将显著提高。一方面矿山测量技术理论体系将更加完善，此外，技术开发的投入也将继续提高，解决了以往的测量技术。这并不意味着要对传统的测量手段进行完全的变更，而是在旧有的测量技术的基础上，结合生产实践，使其更符合现代化煤矿生产的需求，提高技术的可操作性、方便性和适用性。

4.2测量仪器的开发

在未来的煤矿生产中，矿山测量仪器将得到进一步的发展，测量仪器的功能性、方便性大大提高，而仪器的操作使用难度以及仪器的体积将得到减小。互联网信息技术和电子计算机技术是测量仪器实现数字化操作的必要条件，通过现代科技的应用，测量仪器操作步骤将进一步简化，朝自动化管理方向发展，同时，人为误差的发生几率也将得到降低，促进测量数据精确性和可靠性的提高。智能化是测量仪器必然的发展方向，矿山测量中所使用的仪器未来有可能实现数据的自动分析处理，对于施工过程中的错误也有可能进行自动纠正。将矿山管理操作系统与测量仪器进行直接的联系可以有效提高矿山测量的实效性。但目前煤矿企业在测量仪器上已经投入了较大的成本，先进的仪器设备的采购将进一步加重煤矿企业的负担，如何均衡仪器的性能和成本二者之间的关系，也是未来矿山测量发展需要解决的重要问题。

窗体底端

结束语

煤矿开采的安全性一直是人们关注的热点话题，通过矿山测量的运用可以有效的提升煤矿开采的安全力度。在以往的矿山测量时，采用的往往是一些简易的两项基本内容，缺乏对煤矿整体的深入把握。当下，利用各种新型的高科技测量技术，可以采集到更多的数据，为煤矿的安全生产管理提供了最重要的数据支持。开发矿山测量技术，形成一个成熟的综合体系，为煤矿的安全开采发挥更大的作用需要人们不断的进行探究。

参考文献：

[1]陈恒，刘伟．浅谈矿山测量规范化与煤矿安全发展[J]．科技创新与应用，2014(17)．

[2]周军.矿山测量对煤矿安全生产的作用及发展趋势[J].工作研究与理论探讨，2016，5：27-29.

[3]蔡明．浅析矿山测量在煤矿安全生产中的作用及发展趋势［J］．科技视界，2015，03：296-298．

窗体底端

论文作者:陶良山

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0a20ae5598fdc1cf4d0a69b.html