# 基于网络通信的光纤、光缆传输系统的设计研究论文_郭志雄

广州市汇源通信建设监理有限公司 广东广州 510620

摘要：在人们的信息需求不断增长的背景中，通信业务的种类和数量变得更加多样化。这种变化对网络通信提出了更高的要求。本文从光纤通信的定义、光纤、光缆传输的原理入手，对基于网络通信的光纤、光缆传输系统的设计进行研究和分析。

关键词：网络通信；光纤；光缆；传输系统；设计

前言：通信业务与人们的日常生活息息相关。在通信领域中，光传输网络的先进性特征较为明显，它既可以满足人们的实际通信需求，并且还能带来更多的经济利润。因此，设计基于网络传输的光纤、光缆传输系统具有一定的现实意义。

光纤传输与光缆传输

光纤通信的定义

光纤通信是指通过LED等光源完成电信号向光信号的转化，当转化过程结束后，光信号会被耦合至光纤中进行光信号传输，当光纤中的光信号传输至检波器接收端时，光信号会被还原成电信号，进而达到通信目的。

光纤、光缆传输的原理

作为光缆中的玻璃纤维，光纤通过纤芯和包层实现在封闭状态下的光波传导。为了保证传输的有效性，包层的折射率应小于光纤的折射率，进而通过全反射的产生保证光波的合理传播。

光纤、光缆传输系统的应用优势

与其他通信传输系统相比，利用光纤、光缆传输系统进行传输的优势主要表现为以下几方面：第一，传输质量更好。该系统的应用可以实现用户对通信质量满意度的提升；第二，灵敏度和保密性较好。在应用这种传输系统的过程中，信息的安全性得到了较好的保证。

基于网络通信的光纤、光缆传输系统设计

基于网络通信的光纤、光缆传输系统设计

光网络建设的加强会对通行行业的良性发展产生积极的促进作用。基于网络通信的光纤、光缆传输系统设计如图1所示。在设计光纤、光缆传输系统的过程中，应该以满足通信业务以及通信网络的长期发展为基本原则。光缆利用率是影响最终传输效果的主要因素之一，因此这里按照多路由互联的方式进行光纤、光缆传输系统设计。就接入主干层而言，应该通过双上联方式形成光缆环网，为了便于通信的进行以及提升网络实际通信能力，可以将具有集中性特点的两个通信区域联合起来，通过组网的形成更好地保证通信安全。对于住宅客户需求占通信业务比例较大的区域而言，应该通过FTTB方式进行光纤、光缆覆盖；对于通信业务需求具有稳定特点，但位置较为分散的区域，应该利用FTTH或数据专线的形式完成光纤、光缆的接入；对于通信业务需求相对较大，且具有一定集中性的区域，应该应用FTTO的方式接入光纤。

图1 基于网络通信的光纤、光缆传输系统设计图

选择适宜的光纤、光缆

这里应用G.652B1.3型单模光纤进行光纤传输系统的设计。相对于其他类型的光纤而言，这种单模光纤的通信稳定性特点较为突出，且能够满足人们对高质量通信方面的需求。

所选光纤、光缆的特性

应用在光纤、光缆传输系统设计中的单模光纤的各项特性参数分别如下表所示：

表1 该单模光纤的机械特性参数表

表2 该单模光纤的光学特性参数表

敷设安装所选光纤、光缆

在敷设安装所选光纤、光缆的过程中，主要包含以下几个步骤：

确定正确的光缆布放端别

在进行光缆布放施工时，为了保证端别的正确性，应该根据实际进行进行端别的合理选择。如果施工光缆属于市话光缆，则应该将分局端作为B端，将汇接局端作为A端；就长途光缆而言，通常将西或南的方向作为B端，将其他两种方向作为A端；从包装来看，应该将光缆的包装内端作为B端，将外端作为A端；就分歧光缆而言，应该将分支作为B端。

安装架空光缆的原则

光纤、光缆传输系统中包含架空光缆的敷设，为了保证所敷设架空光缆作用的有效发挥，应该严格遵循以下几方面原则：第一，在对敷设光缆进行预留的过程中，应该以每公里为间距，按照预留支架的安装方式分别对架空光缆进行集中预留。在对架空光缆进行牵引的过程中，为了防止光缆受损，应该将牵引速度控制为均匀牵引，并将最大牵引力控制在架空光缆本身可以接受的拉力范围中。施工人员在布放光缆的过程中，应该避免光缆外护套出现损伤。

安装管道光缆的原则

安装管道光缆的原则主要包含以下几种：第一，通过人工敷设的方式完成管道光缆的安装。第二，在手孔内安装光缆的过程中，施工人员应该使用32mm的波纹塑料软管保护光缆，并注重光缆排列的整齐度和美观度；第三，施工人员应该尽量以整盘为单位进行管道光缆的敷设。第四，施工人员可以通过在每个标准管控中放置四根32mm塑料管的方式实现管控利用率的有效提升。在实际穿放过程中，应该将塑料管的长度控制在300m以下。

局站位置的光纤、光缆敷设原则

在局站位置敷设光纤、光缆的过程中，应该按照以下几条原则进行：第一，对局站位置安装的所有光缆安装相应的标志牌。第二，为了保证所安装光缆提供正常的通信传输功能，应该在其机架的保护地线与金属构件连接起来，进而实现安全传输目的。

光纤、光缆施工注意事项

进行光纤、光缆施工的目的是使得光纤、光缆传输系统更好地满足人们的通信业务需求。由于该系统会由于多种因素的影响产生一些安全问题，因此在实际施工过程中，应该注重以下几种防护措施的应用：

架空杆路吊线的防护措施

为了防止架空杆路吊线发生短路等断电故障，应该通过接地防护措施的应用有效保护该设施的安全。施工人员应该以2km为间距分别对其进行接地处理。利用两根长度为2m的镀锌角钢作为架空杆路吊线的接地体，并将这两根镀锌角钢的埋设深度和距离分别控制为0.7m以上以及4m范围中。

高杆防护措施

对于高杆而言，其安全故障主要是由雷击引发的，因此，应该将一定数量的直通式避雷线安装在高杆上。在实际安装过程中，施工人员应该防止接头的出现，并以0.3m为间距应用卡钉将避雷线固定住。

结论：在设计光纤、光缆传输系统的过程中，应该对通信业务集中性、通信业务需求等相关因素进行充分考虑。通过适宜光缆和接入方式的选择，更好地满足人们的通信需求。与其他系统相比，光纤、光缆传输系统可以在保证信息安全的基础上，进行灵敏、高质量地传输。

参考文献：

[1]胡童童. 基于网络通信的光纤、光缆传输系统的设计[D].吉林大学,2014.

[2]张晓瑞. 基于Web GIS的光缆通信资源管理系统的研究与实现[D].华北电力大学,2014.

[3]郭廷峰. 光缆通信传输网络维护系统的设计与实现[D].电子科技大学,2009.

[4]李洪海. 光缆传输网自动监测系统技术及实现研究[D].哈尔滨工程大学,2008.

[5]李新平. DWDM技术及其在工程中的应用研究[D].中国人民解放军信息工程大学,2002.

论文作者:郭志雄

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0b49325f1fa62a83bcc1f63.html