# 排水管道施工中快速导流技术的开发和应用论文_汪卫华

中国一冶集团有限公司交通工程公司 湖北武汉 430000

摘要：快速导流技术很好的解决了市政排水施工过程中新建管道穿过原旧管道的污水引流问题，具有广阔的应用价值和前景

关键词：市政排水 新旧管道 快速导流

1 背景技术

目前，在市政工程排水施工中，新建的排水管道经常需要穿过旧的排水管道，同时需将旧排水管道内排出的水引到新建的排水管道中。一般使用的方法是在旧管道的上游做截流，用污水泵将水抽到新建管道中，然后将影响新管道施工的旧管道破除，安装新管道并砌筑井室。若施工现场出现停电、水泵故障等其他异常情况，则导流无法正常进行，且施工进行至中途，污水管道内的水将无法正常排出。

下面就以某工程中排水管道的施工为案例，介绍快速导流技术在新建管道穿过旧排水管道施工中的应用。

2 项目概况

武汉市二环线汉口段排水工程第3标段，由于地下通道的施工，导致大部分管涵管位均与下穿通道位置冲突，拟全线改建，本次管线设计以尽量少废除、多利用现状排水管线的原则，第3标段位于汉口火车站及武汉市公安局前，沿线有华南海鲜市场、市优抚医院等大型公共场所，沿线排水量大，由此涉及到很多新旧管道交汇的情况，再加上原有旧排水均需接入新建管道内，工程量大，且该处地理位置重要，施工过程容不得差错。

考虑到施工过程中的种种因素，施工工期、施工现场打围面积受限、施工投入及安全隐患等等，一般的传统施工工艺根本无法满足现有的施工要求，因此需另行考虑施工方法，在结合了各方面的考虑后，采取了一种能够克服上述各种不足，能够实用简单、易于加工、快速的排水管导流管道方法。

3 技术措施及要点

3.1管道定位

首先根据新旧管线图，在路面上根据现场实际情况确定旧管道位置，避免出现施工图纸与现场实际情况不符，然后在路面上定位出新管道的位置，确定新建管道和旧管道的交汇位置。

3.2土方开挖

首先将新旧管道交汇处的路面破除开挖，人工将管道周围的土方清理干净，然后将新建管道的井室范围内的旧管道的顶部破除。

3.3安装导流管

从旧管道的顶部安放导流管，同时在导流管的两端旧管道与导流管的空隙中填充土包密实。

3.4 破除旧管道

待导流管安放好后，开始破除旧管道，按照设计图纸施工新管道的井室。新建井室施工完成之后，破除交汇处旧管道，人工将土包和导流管移出管道。

1.旧管道 2.导流管 3.土包 4.新建管道

4 实施效果评价

1）安全效果

使用本方法进行施工，无需采用污水泵进行导流，减少了施工用电的安全隐患，施工过程较传统方法不会出现其他安全问题；

2）质量效果

排水导流顺畅，无污水排出，且不会出现传统方法中由于施工用电或污水泵等其他因素造成的污水无法导流，污水外溢等问题，特别是在市内这么重要的地理位置下施工，不会造成不良的社会影响；

3）施工效率

使用本方法可节省大量施工投入，如电、污水泵等，特别是在拥挤的市政道路上施工，不需要很大的作业面积，为施工提供了便利。

结束语

本技术实用简单、快速、大大的节约了施工成本，施工过程中仍需注意以下几点：

（1）导流管与旧管道之间的土包要填充密实，土包袋口一定要系紧，避免土包被水流冲散或污水外溢；

（2）需要有应急措施及应急预案，现场准备应急材料及设备，防止意外情况的发生；

本技术在此工程的施工中得到了充分的证明确实可行有效，可以进行推广利用，在以后的施工过程中继续探索改进。

参考文献：

[1]《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

[2]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

论文作者:汪卫华

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0c0794d8a4a110a25b50edc.html