# 关于建筑工程中的屋面防水施工技术的研究论文_陈如昌

绍兴柯桥宝红房地产开发有限公司 浙江绍兴 312000

摘要：现如今，我国的建筑行业发展十分迅速，随着我国城市化进程不断的加剧，建筑行业也蓬勃发展起来，建筑工程是我国经济的重要组成部分，涉及到很多的专业领域，近年来，人们的生活水平蒸蒸日上，建筑对生活的要求越来越不止对其组成及功能方面，与人们生活密切相关的自身居住环境更是如此，人们对建筑的质量提出了比以往更高的要求。其中建筑防水是很重要的一方面，建筑施工中的很多因素都会影响到建筑物的防水性能，例如工程设计的合理性与可行性较差以及施工材料质量的控制不够严格等。建筑工程的防水技术也涉及到很多方面的技术，为了提高建筑物的防水性能，提高人们的居住质量，本文对建筑工程地下防水施工技术惊醒探讨。

关键词：建筑工程；地下防水；施工技术

引言

这些年，建筑事业较快发展，建筑工程应满足时代发展需求，注重施工质量通过施工质量的保障，达到施工目标。屋面构成了建筑物非常重要的一部分，它的施工技术与建筑物作用的发挥有很大关系，更关系到建筑结构的整体性与美观性、房屋使用的寿命。整体分析施工的各个因素，做好施工技术的工作，有效地排出积水，防止发生各种渗漏现象，提高建筑物的安全性能，确保屋面防水施工的质量，提高建筑工程的使用寿命。基于此分析及研究房屋建筑工程屋面防水施工技术。

1应用防水施工技术目的

屋面发生漏水，就会导致钢筋等金属材料发生生锈腐蚀，破坏建筑结构的稳定性能；在寒冷的冬季，裂缝中渗漏的水遇低温出现结冰受冻，就会导致混凝土结构出现不同程度的裂缝，产生安全隐患；屋面漏水，会给业主的生产生活带来极大的影响。在房屋建筑过程中，对屋面采用防水施工技术进行屋面处理，主要目的就是为了加强房屋外表面的防渗水能力，并以此来阻断或者最大可能的减小自然环境因素对屋面长期作用而形成的破坏和腐蚀，既有效的防止了屋面渗漏，同时又保护了建筑物的混凝土结构，对提高建筑物的使用性能和寿命有积极的作用。目前，在建筑物中发生屋面渗水的事故屡见不鲜，因此也发生了很多的业主纠纷，造成很大的经济损失，对于建筑企业而言，也造成了很不好的社会效应。所以说，应用防水施工技术，第一保护了建筑物的质量，第二保护了业主的利益，第三保护了企业的名誉。提高防水施工的技术和施工管理水平，要从设计阶段入手，充分考虑地区环境特征，因地制宜的选择材料和工艺，进一步强化质量观念，提高质量管理水平，是提高防水施工质量的重要举措。

2建筑工程地下防水施工技术

2.1准备好防水材料

建筑防水工程施工前一定要慎重选取防水材料，切记要选择生产厂家信誉极其品质比较好的企业生产出来的防水材料，不得引进质量低等的防水材料，这样会给工程的质量带来很大的损害。再把防水材料投入施工使用前，一定要对其强度以及延伸率等多种性能进行抽样检查，只有这样才能从根本上保证建筑防水工程的施工质量。

2.2建筑工程中屋面分格缝的设置技术

分格缝应设置于屋面转折处，突出屋面的地方与屋面板的支撑处等，确保较好衔接屋面板缝，减少不良问题情况的发生。设计房屋建筑屋面防水时，将分格缝的间距控制在有效范围，当间距超出6m时，应将“V”形分格缝设置于中部位置，深度最好存在整体防水屋中。如果把分格缝用作排水道，那么将分格缝提高到一定宽度，发挥已经安置好的排气孔作用，更好地进行出气，如果屋面防水层使用沥青、石油，则要将20~30cm的油毡设置到分格缝区域，将沥青胶单边点贴方式应用其中，把油膏填充到分格缝内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3叠合防水技术

叠合防水技术，就是采用将柔性防水技术和刚性防水技术相结合的一种防水技术。柔性防水层是屋面防水的第二道保障。目前主要是采用SBS改性沥青防水卷材施工技术，一般是采用4mm厚的卷材单层施工。和其他柔性防水卷材相比，这种防水卷材优势比较明显，高温不流淌，低温柔度好。而且不易发生脆裂，延伸率大，韧性强，耐老化，耐穿刺性能和抗撕裂强度都很高，使用寿命长，防水性能很好。柔性防水层是屋面平层与刚性防水层之间的隔离层和滑动层，对屋面的建筑结构可以起到很好的保护作用。柔性防水层做好以后，在上面进行细石混凝土或水泥砂浆浇筑进行刚性保护。刚性防水层是屋面防水的第一层保护，不仅能将大量的雨水排走，而且可以承载一定的重力，保证人在屋面上正常行走，不会破坏防水层结构，还可以对柔性防水层起到很好的保护。

2.4地下顶板的防水施工技术

在对建筑物地下水施工中，为了防止墙皮脱落或者鼓包，要用硬质工具对顶板位置处的基层上凹凸不平的地方进行铲除，保证墙体的平整性；然后进行涂抹其后浇带位置处的防水涂料作业，在涂抹时要保证其平滑完整性，需对找平层以及找坡层进行相应的防水处理，并保证其顶板的整个部位都需要有涂料，在对找平层的防水处理中，使用水泥砂浆来进行施工；在找坡层中，可以使用混凝土对其进行涂抹处理。在对其两处进行相应的施工时，先选取厚度适宜的地方，将其标出高度的控制点，在施工时对其活动情况进行观察，当期无法移动的，便可终止施工。为了实现卷材的铺贴效果，使垫层与卷材进行有效的结合，可以使用热熔法对卷材进行处理，这样还可以避免出现渗水的情况。

2.5首先重视厨卫部分的方式施工

厨卫是整个建筑结构中接触水最多的地方，所以必须注重对厨房卫生间的防水设计和施工。通常情况下，如果厨房卫生间的排水管道密封性不好也会使得防水材料受到损坏，从而出现渗漏问题。另外水管的渗透能力不强，也会对房屋内部产生墙皮的脱落影响从而引发渗漏。所以，厨房、卫生间的防水施工中要加强各项可能性渗漏问题的预防工作。做好水管的密封性检查和施工。在材料的使用上，尽量选择吸水膨胀的材料，使其能够有效地产生阻隔的效果。另外在卫生间的施工中，要注重再进行防水层的铺设，做好墙体的间隙检查。卫生间的地板要高于排水管，同时加强对比较薄弱区域的防水材料加固施工，确保卫生间良好的防水系统。

2.6刚性防水层

刚性防水材料具有很好的拉伸强度、压缩强度和防渗透性，作为屋面的第一层防水结构，既可以防水、同时也是保护结构，具有承重能力的一种建筑材料。防水砂浆和防水混凝土，是刚性防水材料的典型代表，它们的主要原材料就是水、水泥和砂石，再根据具体的施工要求，添加一定量的外加剂和高分子聚合材料搅拌而成。在原料生产时，通过改变各原料的配合比，减小混合物的空隙率，提升各材料之间的密实度，这样生产出来的水泥砂浆或混凝土就会具有一定的抗渗漏能力，亦称之为刚性防水材料。目前使用的刚性防水材料一般有两种类型：①采用硅酸盐水泥和添加剂生产而成的；②以膨胀水泥为主要原料制成的。但刚性防水层有一个缺点，当自然环境温度升高时容易出现裂缝，时间久啦也会出现渗漏的危害，所以必须做好后期的维护和修缮。

结语

建筑部门应该高度重视防渗工程的建设，因为防渗工程是否做好很大程度上决定了建筑工程质量好坏。文章首先介绍了建筑工程地下防水建设施工的优势，然后分析了地下渗水的原因，最后对这个问题提出相应的解决措施。随着我国现代化进程的加快，要求城市化建设的速度也随之加快，这其中也就要求城市化建设的重要组成部分建筑工程发展迅速，从而带给人们更好的生活影响。在施工过程中，企业需要找到合理的措施来解决我国地下防水设施建设中的问题，从而使我国的地下建筑水平稳步提高，使建筑行业蓬勃发展。

参考文献：

[1]黄身巧.房屋建筑工程屋面防水施工技术探析[J].建材与装饰，2016（15）：34~35.

[2]赵小荣.浅谈建筑工程中屋面防水施工技术要求及质量控制措施[J].江西建材，2016（02）50.

论文作者:陈如昌

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0c82d5a72a5f858f1c1845a.html