# 提高变电设备巡视质量及效率毛思杰论文_毛思杰

摘要：变电站设备的日常巡视检查和维护管理工作是变电运维当中最为主要的一项内容，可以及时发现设备存在的问题，能够帮助工作人员及时掌握变电站的最新运行状态和运行安全隐患，有效保护变电站的运行安全。目前，随着电力信息系统的不断发展，变电站朝着智能化的方向发展，其中变电站智能巡视设备是其中的一个典型代表，借助地面巡视设备、空中巡视无人机等先进设备，为整体电力系统运行提供了有力保障。

关键词：变电站；巡视；功能；存在问题；对策

1变电站巡视设备功能分析

变电站智能巡视设备基于实际巡视工作需要，应具备以下功能。一是检测功能。该功能实现需要借助红外热像仪、传感器等设备，从而能够及时发现变电站设备损伤、发热等异常问题，并在传感器的帮助下，准确提供各种有效数据。二是导航功能。即在该功能的帮助下，智能巡视设备能够根据事先设定的巡视路径，通过改变导航参数实时调整设备运动状态，促使巡视设备执行起步、行驶、转弯和爬坡等动作，并能够结合路面实际参照障碍物分布，自动规划出最佳行使路径。三是自动报警功能。巡视设备发现设备故障后能够自动发出警报。四是控制功能。即相关技术人员能够在后台实时监控巡视设备的运行状态，并能够手动遥控智能设备主体，调用智能设备的各种功能，实现人机互动；智能巡视设备具备数据库功能，能够将巡视过程中获得的信息进行实时储存，方便后台技术人员查询应用。五是自动充电功能。智能巡视设备一般配备车载蓄电池，充电30min能够持续工作5h，当设备电量达到警戒状态，能够自主返回充电。六是清除障碍功能。无人机作为变电站特殊的“巡视设备”，有效扩展了变电站巡视空间，有效提升了变电站智能巡视水平。例如，高压线上常常会挂一些塑料袋、孔明灯等垃圾杂物，若处理不及时很可能引发短路、跳闸等问题。采取常规的巡视清除方式，需要经历登塔、挂软梯、出线等高危作业环节，且清除作业时间较长，效率低下，而采用无人机，利用其喷火消缺功能，能够在几分钟内完成垃圾障碍清理。无人机能够精准控制喷火位置、喷火量和喷火时间，并且将着火点控制在了400℃，高压线熔点控制在600℃以上，在短时间内燃烧不会对高压线造成影响。

2影响变电设备巡视的主要因素

2.1巡视人员责任心不强

巡视人员对巡视工作的重要性认识不足，对事故发生的预见性不够。巡视工作较为枯燥，每次巡视时，大多数设备不会有什么明显的变化，很长一段时间内可能也不会发生设备故障，久而久之，巡视人员产生侥幸思维与麻痹思想，对每次巡视检查就是例行公事，应该发现的问题也就发现不了，或走过场，故意漏巡甚至不巡。特别是在高温、寒冷、暴雨、大风等恶劣天气，设备更需巡视到位，但对于人而言，此时却也是人体极不舒适，更不愿意认真巡视的情况。

2.2人员技术技术水平不够

随着电网的持续发展，不断有新技术和新设备投入运行，这就要求变电运维人员需要不断的掌握新设备的特点，在巡视中才能够有足够的能力去发现其异常情况。另一方面，不断有新人加入到工作中，对设备不熟悉的人员，自然不能发挥出多大的巡视效能。对员工的技术培训需求始终非常迫切，没有人敢说自己掌握了所有的设备。实践证明技术素质较高、工作经验丰富的员工巡视设备时发现缺陷的几率高。而新参加工作和运行经验低的人发现设备缺陷的几率低。

2.3人员的生理状况、心理波动、精神状态等因素

以上这些因素都会影响巡视设备的效果。如巡视人员若因私人原因，家庭原因等带着较大的心理压力参与巡视工作，巡视中往往精力不能集中，不能仔细的观察设备的每一个巡视关键点，也就难以发现设备运行中存的的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提升变电站巡视质量和效率的对策

3.1始终保持对人员责任心的培养

变电运维班组每周召开的安全例会不可流于形式，必须踏实开展安全教育，认真学习事故案例，分析事故责任，始终将加强培养人员责任心放到班组管理的重点上来。

3.2各级单位应加强对巡视工作的奖励力度

目前多数单位都有一套完备的“考核”制度，但考核制度的核心却是事后惩罚，且由于电网设备真正发生大问题的概率越发减小，考核落实到人的可能性也更加减小，久而久之，考核制度容易落到空处，巡视人员麻痹思想仍无法消除。与此相对的，“奖励”的方式更值得尝试。当巡视人员发现重大设备缺陷或设备安全隐患时，能够给予发现人明确的奖励，更能够提高巡视人员巡视设备的主动性与积极性。

3.3推广新技术，新方法开展设备巡视

即然“人”是巡视工作中最大的不稳定因素，那么我们最应该想的办法就是将“人”从巡视这种枯燥的重复工作中解放出去，即保障设备巡视效率，也能把人力用到更需要的地方。

（1）智能巡视机器人是目前变电站智能化巡视的主要发展方向之一。智能巡视机器人一般配置红外热像仪、激光传感器和高清摄像头。远方给机器人下达任务后，机器人会沿设定好的线路，对巡视点逐一检查，对设备外观、红外特征进行拍照记录，自动识别表计，并将数据传输到后台。若发现数据有异常，再进行人工复查，可大大提高工作效率。（2）全站视频系统巡视对于一些较为偏远的变电站，或设备数量较少的变电站，使用智能巡视机器人效率比可能较低。可以在变电站内定点装设可旋转变倍的高清摄像头，后台采用带图像识别分析功能的控制系统进行巡视控制，预先布设好巡视点位，当下达巡视任务后，摄像头自动对全站设备进行巡视，并拍照存档，发现数据异常再进行人工复查，达到类似智能巡视机器人的效果。（3）在线监测装置对于一些巡视中经常要抄录数据的表计，如避雷器监测装置、六氟化硫密度继电器等，以及一些不便测温的设备，如开关柜柜体等，可加装在线监测装置，并实现信号远传功能，配合机器人巡视系统或全站视频巡视系统，实现数据存档与自动分析功能。（4）手持式移动巡视终端对于确实需要人工巡视的情况，可为巡视人员配置手持式移动巡视终端。取代传统的纸质巡视卡，将巡视标准卡植入移动巡视终端，通过RFID、二维码等方法，把需要巡视的设备纳入微机管理中，当有任何设备漏巡时，移动巡视终端都会给出提示，并且相应巡视任务不能完成归档。这样可最大限度避免巡视人员因经验、线路、环境或责任心的因素造成的设备漏巡，且将标准化巡视卡电子化后，可以节约大量纸张，为公司节约生产成本，为环保做出贡献。

4结束语

总而言之，只有切实做好变电站设备巡视工作，及时发现设备的异常和缺陷，并防止其扩大和蔓延，把事故隐患消灭在萌芽状态，才能为变电站的安全运行打下良好的基础，为整个电网的安全、稳定、优质、经济的运行提供有力的保障。智能化自动巡视设备是将来巡视工作发展的必然方向，新技术的应用将不断减小“人”的因素对巡视工作的影响，进一步解放人力，提升工作效率。

参考文献：

[1]王舸,马晓璇,黎民悦.论如何提高变电设备巡视质量及效率[J].工程技术研究(1).

[2]卜芬琴.提高变电设备巡视质量及效率对策[J].大科技(28).

[3]李晓峰,庞先海,顾朝敏,等.基于红外图像的变电站巡检故障分析[J].信息技术,2019(8).

[4]刘介玮,周向斌,许宜昉,等.面向变电站设备运行状态监测的智能巡检机器人系统设计[J].自动化与仪器仪表,2019(6):62-64.

论文作者:毛思杰

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0d46f201f71feffb492d0e1.html