# 电力通信网中通信电源故障的分析与维护论文_高洁

（国网青海省电力公司信息通信公司 青海西宁 810008）

摘要：在电力通信网中，通信电源是最重要的环节，通信电源是电力通信网稳定运行的主要保证。当今社会，随着科学技术和信息技术的发展，电力通信的质量和水平得到了极大的提高，通信设备的质量得到了有效的提高。在这种情况下，通信的功率也提出了更高的要求，因此，需要对故障进行仔细的调查，对通信功率发生故障的原因进行明确，并对通信电源故障的发生采取有效的处理措施。电力通信网在实际运行中对供电有较高的要求，一般电网运行中断，与电力通信设备、通信电源和电缆线路故障密切相关。随着电力通信网的进一步发展，通信设备本身具有更高的可靠性，光缆的控制也在增加。但实际上，对通信电源的故障没有有效的控制，电力通信网出现各种故障。中，通信电源故障一直占据着首要位置。为了有效地解决上述问题，本文分析了电力通信网的通信电源故障，探讨了电力通信网中如何维护通信电源故障。

关键词：电力通信网；通信电源；分析；维护

一、前言

电力通信网作为现代电网的重要组成部分，不仅对数据的实时管理起着重要作用，而且为电网运行提供语音服务。并且，电力通信网也是当今电网安全运行的主要支柱。为了使通信设备的操作是可以保证的，电信运营商普遍提前采购相关的先进设备，对通信电源的维护，但一旦破坏将导致大大影响安全、稳定的网络通信操作。由于时代的不断发展和科学技术的不断进步，导致通信的要求得到了显著的提高，[1]。随着通信设备的增多，对通信电源的需求越来越高。因此，为了实现对通信电源综合维修的合成，有必要对其存在的故障原因进行了详细的分析，并提出了针对性的措施，提出了通信断电维修工作提供一定的参考。

二、通信电源典型配置及电力通信网存在的问题分析

（一）电力通信网通信电源的典型配置

在电力通信网中，通信电源系统的典型配置是：各级调度通信中心、电力载波通信站和光纤通信站。电力线载波站都在变电站的建立，以及电力系统通常采用220kV电流输入，或使用48V电源输入。在变电站和发电厂中设置了大量的光纤通信站。电源系统通常采用一个或两个通道的交流电来传输电源。交流配电板可送至高频开关电源后，也可用于相应的电源。在开关电源中，通常采用单机机柜的结构。电源输出直接输出，开关电源中的DC电路可直接分配给[2]。调度通信中心机房是指省级调度通信机房的相应设备，基本满足供电需求。

（二）电力通信网通信电源故障；

一般来说，电力通信网中通信电源存在的故障问题主要有以下几点：

1.蓄电池出现短路。在变电站的事故原因的分析发现，如果电池本身已经很短，很容易爆裂的电池，所以电池的阳极竹块绝缘层导致电池爆炸的主要原因是由于暴露于电池，这将导致异常的电流、功率线路过热，从而导致火灾的发生，这个时候就需要定期检查电池组。

2.高频开关出现电压损失。如果电力系统通信线路的主干线发生故障和电压损失，最重要的是检查开关电源。在开关电源的检测中，会有早期报警信号，需要对电源开关进行详细的调查。如果检查的结果是整流电压模式为零，高频开关电源故障将导致高频开关不能正常工作。

3.电源模块出现故障。通信电源在运行时，由于单个整流模块在运行时容易发生故障，故退出运行。造成这种失效的主要原因是：部件质量不均匀和产品老化，高压雷击以及电力通信网的运行环境较为恶劣等等。现今的整流模块一般采用的是N+1备份的方式，因此单个整流模块退出运行并不会造成母线的电压出现崩溃。但是也需要对整流模块更换时，否则，剩余整流模块故障，母线容易出现压力损失情况。

4.熔丝熔断告警。此时，需要检查蓄电池熔断器的断开情况，并相应地检查直流配电单元。

5.交流电压异常报警。监测单元显示的交流电压需要详细检查和核实。如果情况正常，你需要检查报警装置的上下限是否合理。如果电压与设定值不一致，则可以关闭交流电源。电网实际运行正常后，设备的运行情况将得到确认。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆否则，很可能造成设备在运行时被破坏，电网运行正常后告警自动消除。

6.输出过压报警。检查输出电压，检查电压是否过高。如果电压正常，就要监控监控单元的输出电压，报警的上限是否合理。如果不合理，则需要还原原始设置。如果电压过高，电源需要立即关闭。

三、导致电源故障出现的原因

（一）不规范使用

在电力通信网通信电源的设计中，首先要对电源的可靠性进行相应的研究。如果电力应急系统没有合理的设计，就没有备用电源，就会导致长时间内的电源供应无法恢复。如果不规范通信电源的运行，也会导致这样的问题，如电缆接头不合理、放置不合适、材料使用质量不合格等。通信电源在正式使用后，也容易发生火灾或停电，因此有必要对其进行有效的预防。

（二）机房设备缺乏

为了保持长期运行的稳定性，通信电源需要良好的机房环境。在电站中，机房的设备受到严格的管理，但电源室的外部环境将被忽略，这将大大降低供电室的使用寿命和可靠性。一般来说，在电源室安装空调是为了降低室内温度，保持房间的清洁和安静，防止灰尘干扰供电室。

（三）管理中存在的问题

现今，国内缺乏对电源系统进行操作的基本规范，导致相关指导性技术措施很是缺乏。另外，在电力系统中，电力维修人员仍然缺乏高素质、高水平的维修人员和管理人员。作不能很好地进行，从而对电力通信网造成严重影响。

四、解决通信电源故障的对策分析

（一）规范使用

操作者在满足通信电源设计标准的基础上，应设计科学的电源审查、防止电源安装工作、降低成本、节省时间等原因，以降低技术水平，同时也纳入规划、建设和运营。在选择材料时，必须确保效率问题，并应使用与质量有关的设备材料。根据设备在实际操作中的设备，具体位置的设置进行合理设置。另外，必须对电缆接头进行必要的处理，以防止以后使用时出现不同的事故。

（二）健全机房条件

在实际的运作过程中，需要完善的基础设施设备的操作，并在其中监视系统监控机房的使用，所以你可以通过传播的力量掌握的情况和了解的情况下，在运行良好的条件促进通信系统。此外，还需要对通信电源的实际运行环境的开发，在设备间安装了空调，散热设备，保证室内温度，而且还需要调整电力设备的室内温度和湿度，确保机房运行在一个良好的环境。

（三）加强管理；

从相关经营者的角度来看，改进管理是完善管理机制，提高管理水平。针对缺乏合格人才，应加强对操作工的培训，定期进行技术指导，定期检查设备出现的异常问题。此外，还必须完善监控室的监控工作，使运营商按照相应的规范，对日常通信供电系统进行维护。开展相应的潜在风险清单，增强责任人员的责任感。

五、结语

综上所述，当今科学技术飞速发展，电网规模和通信技术水平不断提高，使得电力通信行业取得了长足的进步。电力通信网的实际运行水平受通信电源的影响很大，因此必须保证通信电源的质量，保证电网的正常运行。

参考文献：

[1]王丽颖.试析电力通信网中通信电源故障与维护策略[J].黑龙江科技信息，2014，31：202.

[2]黄薇，刘加香，朱国梁.浅谈电力通信网中通信电源故障及解决对策[J].通信电源技术，2015，04：209-210+214.

[3]李芳亚，胡兵，余继珍，胡雯，王蓓.缩短通信电源断电维护时间探讨[J].电力信息与通信技术，2016，09：110-113.

论文作者:高洁

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c0e366bf853fd698c4c90aeb.html