# 市政道路排水工程施工的质量缺陷管控解析论文_郑振香

摘要：众所周知，道路排水工程本身就是集系统性与复杂性于一体的建设工作。现场施工涉及到的工序内容众多，且隐患因素繁杂，施工进度往往会受到各种隐患因素的影响，而出现延迟问题。为防止这一问题出现，市政建设部门要求从事于市政工程建设工作的全体人员必须养成“严把质量关、加强工程建设”的施工理念。然而，道路排水工程涉及到的工作内容众多，现场施工人员难以做到十全十美，再加上受到施工环境、天气因素等方面的影响，施工隐患程度将会进一步加剧。针对于此，现场施工人员必须及时掌握道路排水工程的施工要点，最大限度地确保现场施工质量安全、合理。

关键词：市政道路；排水施工；质量缺陷；管控

引言

随着城市化进程的不断加快，市政道路排水工程作为一项城市规划设计中的基础性建设，担当着保障城市经济发展及居民交通出行的重要角色。道路排水系统能否高效运转，能否科学规划与建设，也在很大程度上影响着城市投资环境和景观吸引力。近年来洪涝灾害发生的频率越来越高，在这些洪涝多发地区，市政排水工程的规范化管理与施工控制工作显得尤为重要。

1市政道路排水系统的结构与特点

1.1系统结构

市政道路排水系统在结构形式方面，主要以明式排水系统、暗式排水系统以及混合式排水系统为主。其中，明式排水系统主要利用明沟实现排水要求，一般多设立于公路出入口或者人行横道位置处。暗式排水系统主要利用雨水井、沉泥井以及地下排水主干线等结构设施实现排水要求。而混合式排水系统一般多是指将明式排水系统与暗式排水系统的主要特点进行全面融合，形成一种新型的排水形式。根据城市规划要求来看，市政工程在排水系统的选择方面，多以暗式排水系统为主。究其原因，主要是因为市政道路各种管线敷设以地下为主，需要排水时，雨水会途经道路，并顺着道路坡面汇入到雨水口当中。待汇入之后，再流入沉泥井中，最后通过排水管道与检查井后，流入到排水主干线当中。

1.2主要特点

市政道路排水工程一般多由政府全权负责，投入大量资金开展建设工作。为最大限度地节省造价成本，市政道路排水工程较之一般的工程相比，施工周期短一些。与此同时，为防止施工工作给居民日常出行造成不利影响，施工单位多会加强现场施工建设工作，尽早完成施工工作。如此以来，现场施工涉及到的隐患因素将对随之增多，且难以管控。除此之外，市政道路排水工程涉及到的管线众多，且各种管线在地下交错复杂，如若不加以严格管理控制，很容易造成质量隐患问题。可以说，市政道路排水工程具备复杂性、隐蔽性的特点。

2市政道路排水工程中存在的施工质量缺陷

2.1回填土施工不够规范

在市政道路排水工程施工过程中，需要安装管道，而在管道安装作业完成以后，需要及时进行填土施工作业。不过在进行回填土施工作业时，由于一些施工人员无法有效控制回填土的施工质量，没有充分考虑土层结构的稳定性和土质特性，所以在市政道路排水工程施工过程中极易产生沉陷问题。在进行回填土施工时，直接运用施工机械来迅速回填土，并未严格运用规范规定进行分层回填的施工方法来填埋管道，极易出现回填土壤过厚，回填不密实，管道发生变形现象，管道接口出现松脱现象，甚至会会出现管道堵塞现象，严重降低排水工程的施工质量。

2.2尚未合理控制管道的安装过程

管道安装是市政道路排水工程的一大重要施工环节。排水工程的整体施工质量深受管道安装质量好坏的影响。不过，在进行市政道路排水工程管道安装过程中，因为施工人员没有根据设计和规范要求要求来进行施工测量和施工布线，严重影响管道安装线性位置的精准性和管道安装高程的准确性，管道极易出现积水现象、错位现象，这对排水工程的实践运用效果造成严重影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3施工材料质量存在缺陷

在市政道路排水工程施工中，施工材料质量水平的提升，有利于提高这类工程施工质量，使得排水工程在市政道路应用中能够发挥出应有的作用。但是，实践中因某些施工企业受到利益驱动的影响，加上施工材料采购过程控制不当，使得一些存在质量缺陷的材料进入了施工现场，无形之中给市政道路排水工程施工质量带来了潜在威肋、，使得工程施工风险加大，可能会降低排水工程施工质量。

3市政道路给排水工程施工质量防控对策

市政道路排水施工质量管理与控制直接关系城市整体的建设与可持续发展性。因此，针对我国市政道路给排水施工质量的现状，本着多考虑城市经济发展与科学规划的原则，需要对其防控措施做进一步分析。

3.1加强施工过程中的质量监督控制层面

针对市政道路排水工程的施工质量，国家已发布了明确的质量检测指标，特别是参与施工管理的现场监理工作者，需要熟悉并掌握具体的检验指标及规范，在这样的前提保障下，才能最大限度确保施工进程中的逐个环节都在严谨细致的监督和管控之下。在施工过程中，监理人员只要发现并确认问题，就要尽早处理。如问题影响较大或性质较严重，则需要先向相关主管单位反映，再拟定具体可行的整改措施，在后续施工的过程中，监督并配合施工企业将调整方案落到实处。

3.2施工前期规划设计层面

在规划设计方面，主要体现在施工前期各种因素的配合上。其中，施工技术和工程设计理念的一致性和共识显得尤为重要。前者需要设计方、施工建设方、监管方一同参与规划图的审核，并充分交流建议，目的是各方能够就施工设计的意图达成合意。如果在探讨过程中存在技术性问题，需要组织专业人员研讨解决，以确保在施工前期生成最因地制宜的、最恰当的规划方案。

3.3施工技术的管控层面

技术是保持竞争力的基础。在施工过程中，要考虑到城市道路错综复杂性：路基施工的复杂、管道材质的多样化。因此，管道衔接方式必须采用多种方式，对于不同材质的焊接、直径大小不同的衔接超高压的实验密封性实验都成了施工的重点。在施工过程中，需要定期检查施工用材情况，确保施工人员操作的专业性和规范性。在施工期间暴露出的规划缺陷或方案漏洞，需要第一时间参与处理，并组织各方完善方案，最大限度地降低对施工的不良影响。在施工进程的不同阶段末期，都要组织细致的质量检测，要能够衡量现有的施工质量是否合乎标准，如果发现问题，要能够及时确认原因所在，尽早解决。

3.4严格会审施工图纸，严格控制回填土的施工过程

为能够有效处理市政道路排水工程施工质量的缺陷，一定要严格会审施工图纸，严格控制回填土的施工过程，以有效防治管理排水工程中出现的施工质量缺陷。第一，设计单位应和施工单位之间做好交流工作，严格会审施工图纸，施工单位相关人员一定要主动参与施工图纸的会审，以充分发挥出施工图纸对排水工程施工计划的指导作用，能够对施工细节问题进行有效处理，能够有效防治管理排水工程施工质量缺陷问题。第二，在完成市政道路排水工程管道安装作业计划以后，施工单位一定要严格控制管道回填土的施工过程，选用的回填土一定要满足设计要求，同时一定要对填料的含水量进行有效控制，选用合理的夯实机械。另外，为科学检测管道的质量和严密性，一定要在管道回填前进行闭水试验。

结语

在进行市政道路排水工程建设过程中，通过有效防治管理施工质量缺陷，有助于市政道路使用寿命的延长，有助于施工风险的降低，提高排水工程的施工质量。所以在市政道路排水工程施工过程中，施工单位与施工人员一定要根据实际情况，全面考虑排水工程施工质量的缺陷问题，制定相应有效的防治管理措施，提高市政道路排水工程的施工质量和经济及社会效益。

参考文献

[1] 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 中国建筑工业出版社

[2]陈烨.市政道路工程施工管理与质量控制探讨[J].西部交通

论文作者:郑振香

论文发表刊物:《城镇建设》2020年 1期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c108b70aa837261894866f6b.html